XI Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств–участников СНГ –

Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ В.Н. Ермолов

21   июля    2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 6

«Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ»

г. Санкт-Петербург

2014

- Общие положения

  - Целью проведения этапа является определение умений и навыков персонала при работах на КТП с соблюдением правил охраны труда и безопасной технологии работ.

  - Задание этапа № 6: «Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10-0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10-0,4 кВ».

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований.

  - Участники соревнований должны иметь при себе квалификационное удостоверение работника с действительными результатами проверки знаний по охране труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности с отметками о предоставлении права выполнения специальных работ.

  - Участники соревнований должны быть одеты в специальную одежду и специальную обувь единого образца для всех членов бригады, которая должна отвечать нормативным требованиям. Бригада может иметь другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в объеме прохождения этапа.

  - КТП-10/0,4 и присоединения в РУ-0,4 кВ КТП находится в ведении диспетчера полигона.

  - Условно связь бригады существует только с диспетчером.

  - КТП-10/0,4 и присоединения в РУ-0,4 кВ КТП условно находится под напряжением.

  - В силу большого объема работ на этапе, заявка на вывод в ремонт КТП по данному этапу считается разрешенной диспетчером.

  - Максимальная  оценка за выполнение бригадой задания -200 баллов

  - Расчетное время нахождения бригады на этапе -150 мин.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 80 минут. Отсчет времени начинается с момента получения разрешения на подготовку рабочего места.

  - Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки отсчета нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций, руководитель бригады предоставляет старшему судье этапа по мере необходимости нормативные документы, принятые своей страной.

  - Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Допущенные ошибки и замечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током, бригада снимается с этапа, баллы за этот этап ей не начисляются.

Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» (грубыми нарушениями) в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение членов бригады или применяемых ими приборов и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения;

- заземление токоведущей части без проверки отсутствия напряжения.

Считать нахождение в опасной зоне при выполнении работ на высоте:

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на опоре ВЛ.

  - В случае нахождения на этапе члена бригады в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (устанавливается по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона) бригада снимается с этапа, баллы за этап ей не начисляются.

  - Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ.

  - В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации.

  - Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

  - Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации.

  - Предполагается, что изолятор повредился в результате прохождения тока короткого замыкания.

- Условия проведения этапа

  - Задание этапа № 6: «Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10-0,4 кВ».

  - Подготовительные мероприятия перед каждым прохождением этапа производятся персоналом полигона, ответственным за этап.

  - Заявка на ремонт оборудования подана заранее и разрешена.

  - На момент прибытия бригады на этап КТП-10/0,4 и присоединения в РУ-0,4 кВ условно находятся под напряжением.

  - Вывод в ремонт, подготовка рабочего места на КТП. осуществляется бригадой.

  - Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием средств  связи, предоставляемых принимающей стороной.

  - Работа на этапе № 6 выполняется по наряду-допуску   с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и  инструмента.

  - Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера с момента получения времени на подготовку рабочего места от диспетчера полигона, после проверки наряда-допуска судьями этапа, оформления задания в журнале выдачи заданий (журнале учета работ по нарядам и распоряжениям).

  - Временем окончания работы является время доклада судьям об окончании этапа. Время получения разрешения на работу от диспетчера, а так же  время проверки судьями и диспетчером полигона правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа. Если наряд-допуск выдан с ошибками – он переписывается, а за допущенные ошибки начисляются штрафные баллы. Диспетчер полигона предоставляет свои замечания по оформлению наряда-допуска судьям этапа.

Судьи этапа принимают решение по выявленным замечаниям.

  - Действия бригады на этапе должны быть максимально прокомментированы вслух. Отсутствие комментариев может рассматриваться судьями этапа как технологическая ошибка и оцениваться по каждой операции отдельно.

  - Во время проведения этапа запрещается нахождение посторонних, в том числе руководителя команды, на месте проведения работ (внутри огражденной территории рабочей зоны этапа). Руководитель команды не имеет права подсказывать членам команды.

  - Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимыми средствами защиты, приспособлениями, материалами, инструментами, техническими средствами и приборами, размещенными рядом с местом проведения этапа.

  - Работы по замеру сопротивления контура заземления проводятся прибором (ИС-10, Ф-4103, М-416, MRU-200). После выполнения необходимых расчётов, заполняется соответствующий протокол. Время демонстрации, расчетов и заполнение протокола входит во время этапа.

- Сценарий проведения этапа

  - По прибытию бригады на этап №6 «Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ»  руководитель работ докладывает старшему судье этапа о прибытии бригады для выполнения задания указывая:

-   наименование государства-участника Соревнований.

- полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической компании, представленной соревнующейся командой.

- порядковый номер команды в соответствии с графиком прохождения этапов.

- Ф.И.О. руководителя работ.

- подтверждает готовность бригады к выполнению задания и отсутствие жалоб на здоровье.

  - Руководитель работ получает у старшего судьи этапа Бланк задания на выполнение работ, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки размещением ее на полигоне, средствами связи с диспетчером полигона, уточняет перечень требований к членам бригады.

- Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием Ф.И.О., группы по ЭБ и представленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

- Судьи этапа проводят инструктаж, затем подписывают бланк задания.

- Руководитель работ подписывает бланк задания и ставит на нем дату и время ознакомления.

- После получения задания, руководитель работ оформляет наряд-допуск, который затем вместе с ППР (ТК) проверяет старший судья этапа, наряд передается руководителю работ.

- Допускающий получает разрешение у диспетчера Полигона на подготовку рабочего места  (начинается отсчет контрольного времени).

- Допускающий с членом бригады подготавливают рабочее место,

- Во время оформления наряда-допуска и подготовки рабочего места, остальные члены бригады подготавливают необходимые защитные средства, инструменты и приспособления.

- Допускающий получает разрешение у диспетчера полигона на допуск бригады на подготовленное рабочее место.

- После допуска бригада приступает к замене дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерению сопротивления заземления КТП-10-0,4 кВ

- Порядок выполнения работ на этапе членами бригады определен технологической картой или ППР, утвержденной руководителем предприятия.

- По окончании работ, бригада убирает с рабочего места инструменты, приспособления, снимает установленные заземления. Бригада выводится с рабочего места, допускающий оформляет окончание работ в наряде-допуске и докладывает диспетчеру Полигона об окончании работ. После сдачи судьям наряда-допуска, ППР и протокола замера сопротивления контура  заземления заканчивается  контрольное время.

- Форс-мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы на этапе решением судей бригады этапа могут быть приостановлены:

- при приближении грозы, бури;

- при скорости ветра более 10м/сек.

- После оформления протокола прохождения этапа, судьи этапа доводят до членов бригады количество баллов набранных ими на этапе с учетом поощрительных и штрафных баллов.

- Руководитель работ ознакамливается с оформленным протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания протокола. При несогласии с результатами оценок выставленных судьями, руководитель работ после подписи пишет «имеется особое мнение» и готовит аргументированную апелляцию и не позднее 90 минут подает ее в Главную Судейскую комиссию.

- Протокол проведения этапа с копией технологической карты (ППР) в течение 1 часа после завершения работ на этапе передается в Секретариат Соревнований.

- Критерии оценки действий бригады на этапе

  - Максимально возможное количество набранных баллов на этапе – 200, за исключением поощрительных и штрафных баллов.

  - При выполнении работ на этапе:

- за каждые сэкономленные полные 2 минуты до нормативного времени к итоговым баллам добавляется 1 балл, но не более 20 баллов;

-  за каждые полные 1 минут затраченные на работу сверх нормативного времени, от итоговых баллов вычитается 1 балл.

4.3.  Последовательность оцениваемых операций по выполнению задания 4-го этапа в протоколе проведения этапа.

- Оснащение этапа

  - Для проведения этапа организаторы соревнования обеспечивают наличие:

| № п.п. | Наименование оборудования, материалов, приборов, такелажа | количество |
| --- | --- | --- |
|  | Лестница приставная для работы с твердого покрытия Н=3–3,5 м; | 2 |
|  | Аптечка первой помощи бригадная | 2 |
|  | Сигнализаторы напряжения индивидуальные «Радиус» | 5 |
|  | Переговорные устройства | 3 |
|  | Бесконечный канат | 1 |
|  | Боты диэлектрические (электроизолирующие) (размер 345) пара | 2 |
|  | Перчатки диэлектрические (электроизолирующие), пара | 2 |
|  | Заземлитель инвентарный | 2 |
|  | Пояс предохранительный монтерский | 2 |
|  | Прибор для проверки указателя напряжения | 2 |
|  | Предохранительные монтажные пояса | 2 |
|  | Переносное заземление на 10 кВ | 1 |
|  | Переносное заземление на 0,4 кВ | 2 |
|  | Плакаты безопасности: «Работать здесь», «Не включать! Работают люди», «Стой напряжение», «Не Влезай убъет!» | 4 |
|  | Указатель напряжения выше 1000 В | 2 |
|  | Указатель напряжения до 1000 В | 2 |
|  | Мегаомметр на 2500 В | 1 |
|  | CMP-1000 Клещи токоизмерительные с мультиметром SONEL | 1 |
|  | Прибор для измерения сопротивления контура заземления типа (ИС-10, Ф-4103, М-416, MRU-200) в комплекте с электродами и проводом. | 1 |
|  | Набор ключей и монтажного инструмента | 1 |
|  | Набор напильников | 1 |
|  | Смазка электропроводящая ЭПС-98 | 1 |
|  | Бумага наждачная |  |
|  | Ветошь (технические салфетки) |  |
|  | Изолятор проходной | 1 |
|  | Прокладка под изолятор проходной | 1 |
|  | Щетка металлическая | 2 |
|  | Смазка гидрофобная |  |
|  | Вазелин технический |  |
|  | Ключ динамометрический | 1 |
|  | Каска защитная с термостойким защитным экраном | 2 |
|  | Анемометр | 1 |

  - В случае использования командой собственных приборов, средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания, поверки, калибровки в соответствии с НТД, действующими на территории стран-участниц соревнований).

При этом страны-участницы соревнований должны заблаговременно (до начала соревнований) проинформировать Главную судейскую комиссию и судей данного этапа о планируемом применении приборов с предоставлением соответствующей технической документации (паспорт прибора и т.п.) для возможности изучения.

- Перечень нормативных документов

  - Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001 с изменениями 2003 г.;

  - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003;

  - Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР, СО 153-34.12.201-88 (РД 34.12.201-88);

  - Инструкция по переключениям в электроустановках, СО 153-34.20.505-2003;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 34.03.201-97 (РД 34.03.204);

  - Нормы и объем испытаний электрооборудования.

Приложение 1

к Положению о проведении Этапа №6

Задание на этап № 6

Выполнить работы в соответствии с положением об этапе №6.

Наименование работ: «Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ».

| Место проведения работ |  | Полигон ОАО «Ленэнерго» пос. Терволово |
| --- | --- | --- |
| Наименование электрооборудования |  | КТП-1 |
| Страна-участница соревнований |  |  |
| Предприятие |  |  |
| Команда № |  |  |

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по ЭБ | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер |  | V | Выдающий наряд, Руководитель работ |  |
|  | Электромонтер |  | IV | Допускающий, Производитель работ |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 200 | 80 мин. |

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена. Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе.

| Старший судья этапа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Судьи этапа |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| С заданием ознакомлен: |  |  |  |  |
| Мастер |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | дата |  | время |  |

Приложение 2

к Положению о проведении Этапа №6

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » ___________ 2014 г.

Протокол проведения этапа № 6

«Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ»

Наименование команды  ___________________________________________________

Страна  ___________________________________________________

Номер команды________   Дата ______________

Состав команды:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  |  |  |
| 2 | Производитель работ |  |  |  |  |
| 3 | Член бригады |  |  |  |  |
| 4 | Член бригады |  |  |  |  |

Норма времени на выполнение этапа –          мин.

Время начала работ:                          ___________час. ____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час. ____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых на этапе операций, подлежащих оценке:

| № | Последовательность | Оценка (балл) | Допу-щенные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | технологических операций | Уста-новлен-ная | Факти-ческая | ошибки и замечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доклад судьям о прибытии бригад для выполнения работ на этапе № 6 |  |  |  |
|  | Проверка судьями наличия и правильного содержания записей в квалификационных удостоверениях, страхового полиса, экипировки бригады, технической документации: -утвержденные технологические карты, ППР на производство работ | 3 |  |  |
|  | Оформление задания в журнале выдачи задания (журнале учета работ по нарядам и распоряжениям), инструктаж бригады, выдача задания на проверку защитных средств и инструмента и р/с | 4 |  |  |
|  | Оформление наряда-допуска на производство работ | 5 |  |  |
| 4.1. | мастер выписывает наряд с регистрацией в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и представляет его судьям | 5 |  |  |
|  | Одновременно бригада проверяет комплектацию машины инструментом, приспособлениями, проверяет р/с. | 5 |  |  |
|  | Инструктаж руководителем работ, производителя работ и выдача наряда допуска, ключей от КТП | 5 |  |  |
|  | Прибытие бригады на рабочее место, уточнение места производства работ согласно наряду - допуску | 2 |  |  |
|  | Получение допускающим разрешения от диспетчера на подготовку рабочего места. ( начало отсчета времени) | 3 |  |  |
|  | -допускающий запрашивает у диспетчера разрешение на подготовку рабочего, уточняет что отключено (судья запускает отсчёт времени) | 3 |  |  |
|  | Подготовка рабочего места | 28 |  |  |
|  | Проверка исправности указателей напряжения , диэлектрических (электроизолирующих) перчаток, поясов, целостности и исправности других защитных средств | 3 |  |  |
|  | - допускающий инструктирует члена бригады о порядке установки переносного заземления на рабочем месте; | 2 |  |  |
|  | Осмотр КТП. Проверка исправности контура заземления КТП | 3 |  |  |
|  | Отключение отходящих ВЛ -0.4 кВ. Отключение рубильника 0,4 кВ, проверка отключенного положения, принятие мер для предотвращения ошибочного включения. Вывешивание запрещающих плакатов | 5 |  |  |
|  | Отключение разъединителя -10 кВ, проверка отключенного положения, отсутствие шунтов. Запирание привода на замок. Вывешивание запрещающего плаката | 5 |  |  |
|  | Проверка отсутствия напряжения на стороне 10 кВ, установка заземления (вкючение ЗН) и вывешивание указательного плаката | 5 |  |  |
|  | Проверка отсутствия напряжения на стороне 0,4 кВ, наложение заземления и вывешивание указательного плаката | 5 |  |  |
|  | Проверка правильности подготовки рабочего места, оформление в наряде-допуске | 5 |  |  |
|  | Получение разрешения на допуск, допуск | 12 |  |  |
|  | -производитель работ (допускающий) запрашивает у диспетчера разрешение на допуск, оформляет таблицу № 2 наряда-допуска | 2 |  |  |
|  | -допускающий проводит целевой инструктаж, знакомит с содержанием наряда-допуска | 4 |  |  |
|  | производитель работ инструктирует бригаду о мерах по безопасному ведению работ, включая их технологию, руководитель работ дополняет инструктаж (при необходимости) | 4 |  |  |
|  | . Оформление допуска бригады к работе в наряде-допуске | 2 |  |  |
|  | Производство работ |  |  |  |
|  | Замена проходного изолятора | 40 |  |  |
|  | Демонтаж заменяемого проходного изолятора, спуск по бесконечному канату | 15 |  |  |
|  | Установка нового проходного изолятора, закрепление на корпус, зачистка контактных соединений и подсоединение к ПНБ, затянув контакты необходимым усилием, нанести гидрофобную смазку, смазать контакты | 20 |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции ПНБ10 до монтажа | 5 |  |  |
|  | Измерение сопротивления заземления КТП | 40 |  |  |
|  | Отсоединение контура КТП от ВЛ | 10 |  |  |
|  | Измерение сопротивления контура заземления КТП | 15 |  |  |
|  | Составление протокола | 5 |  |  |
|  | Восстановление схемы КТП | 10 |  |  |
|  | Сбор инструмента, материалов, приведение в порядок рабочее место | 5 |  |  |
|  | Снятие заземлений | 10 |  |  |
|  | - проверить исправность диэлектрических (электроизолирующих) перчаток, бот |  |  |  |
|  | -снять переносные заземления с ВЛ-0.4 кВ |  |  |  |
|  | - отключить ЗН-10 кВ. КТП |  |  |  |
|  | Уборка рабочего места и удаление бригады с рабочего места. Оформление окончание работы в наряде-допуске | 5 |  |  |
|  | -Собрать инструмент, приспособления, защитные средства, материалы и др. |  |  |  |
|  | Бригада удаляется с рабочего места. |  |  |  |
|  | Руководитель работ принимает рабочее место от производителя работ и совместно оформляют полное окончание работы в наряде-допуске |  |  |  |
|  | Сообщение диспетчеру об окончании работы. Оформление в наряде-допуске. Получение разрешения на ввод КТП в работу | 5 |  |  |
|  | Включение разъединителя 10 кВ главного рубильника 0,4 кВ, отходящих ВЛ-0.4 кВ | 5 |  |  |
|  | Проверка наличия напряжения на отходящих ВЛ – 0,4 кВ, закрытие шкафа | 5 |  |  |
|  | Сообщения диспетчеру о включении оборудования в работу. Сдача ключей | 3 |  |  |
|  | Правильность ведения оперативных переговоров. | 5 |  |  |
|  | Оформить в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям окончание работ | 3 |  |  |
|  | Доклад судьям об окончании этапа. Сдача наряда-допуска и протоколов судьям на проверку | 2 |  |  |
|  | Итого | 200 |  |  |

Начало работы                    ч.                      мин.

Окончание работы                    ч.                      мин.

Норма времени на выполнение работ               мин.

Фактически затраченное время                          мин.

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

### Ознакомлены:

### Руководитель работ

Производитель работ

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   _________________               ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                  _________________              _____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

###### ________________                ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Мастер            _____________            ___________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

###### Дата ______________________                        Время________________