Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный судья соревнований

____________ В.Н. Ермолов

"____" ___________ 2012 г.

.

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# о проведении этапа № 6

Соединение проводов марки АС 400/51 с помощью спиральной арматуры (работа производится на стенде)

г. Винница

2012 г.

1. Общие положения

1.1. Бригада прибывает на этап в сопровождении руководителя команды в соответствии со временем, указанным в графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 6 – Соединение проводов марки АС 400/51 с помощью спиральной арматуры.

1.3.	Целью этапа № 6 является определение уровня профессиональной подготовки персонала при выполнении работ по соединению проводов марки АС 400/51 в шлейфе натяжной гирлянды с помощью спиральной арматуры с соблюдением требований нормативно-технической документации по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, действующих в государствах-участниках Соревнований на момент их проведения.

1.4. Максимальная оценка за выполнение бригадой работ на этапе № 6 составляет 200 (двести) баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.5. Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 60 (шестьдесят) минут.

1.6. Расчетное время нахождения бригады на этапе – 100 (сто) минут.

1.7. Порядок начала и окончания отсчета зачетного времени выполнения бригадой  задания этапа:

- отсчет времени выполнения работ бригадой на этапе начинается с момента получения разрешения от диспетчера на подготовку рабочего места и допуска к работе по команде старшего судьи этапа руководителю работ соревнующейся бригады: «Время пошло»;

- отсчет зачетного времени останавливается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, оформления полного окончания работ в наряде-допуске, доклада диспетчеру и  доклада руководителя работ соревнующейся бригады старшему судье этапа «Работы по этапу выполнены».

1.8. Отсчет времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады, решением старшего судьи этапа. При этом старший судья подает команды «Отсчет времени работы приостановить» и «Отсчет времени работы продолжить» соответственно.

1.9. Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, фиксируются судьями этапа в Протоколе проведения этапа со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания.

1.10. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ 2012г.

При оценке действия бригад на этапе № 6 во избежание двусмысленных и разных толкований правил и других нормативных документов считать случаем  попаданием работающего под напряжение в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение электромонтеров или применяемых такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого;

- заземление провода без проверки отсутствия напряжения;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

Считать  падением работающего с высоты в процессе выполнения работы следующие ситуации:

-  наличие на поясе разрывов нитей в местах сшивки, надрывов, надрезов поясного ремня, стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- выполнение операций на макете корзины  с незакрепленным к макету  стропом предохранительного пояса;

Считать нахождением в опасной зоне при выполнении работ на высоте:

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на макете корзины.

Случай нахождения члена бригады в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и подобные им устанавливаются по результатам освидетельствования  дежурным медперсоналом полигона.

1.11. В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации Соревнований.

1.12. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе, порядок оформления Протокола проведения этапа и передачи его в Секретариат, подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о проведении Международных соревнований бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ 2012 г., Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ (Протокол от 24.10.2009 № 36).

1.13. В случае, если две или большее количество команд наберут на этапе № 6 одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается коллегиальным решением судейской бригады на этапе в соответствии с п. 9.3 Положением о проведении Международных соревнований бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ 2012 г.

2. Условия проведения работ на этапе

2.1. Производится соединение провода марки АС 400/51 в шлейфе натяжной гирлянды с помощью спиральной арматуры условно на действующей линии    ВЛ 220 «Полигон»|.

2.2. Работа выполняется на стенде. Стенд оборудован макетом корзины телескопической вышки, выполнена имитация низа траверсы.

2.3. Рабочее место| находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера оперативно-диспетчерской службы  полигона. Бригадой заземляется только ремонтируемая фаза.

2.4. Связь с оперативно-диспетчерской службой осуществляется с применением средств связи, которые предоставляются ОСЕ "Винницаэлектротехнология".

2.5. Работа на этапе № 6 выполняется по наряду – допуску согласно проекту производства работ или технологической карте, разработанным в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, действующих в государстве-участнике  на момент проведения Соревнований и утвержденным техническим руководителем предприятия государства-участника  в установленном порядке. Подготовка рабочего места производится условно и проговаривается.

2.6. Порядок комплектации соревнующейся бригады СИЗ, аптечками, приборами, инструментами, приспособлениями, в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.8 данного Положения регламентируется п.п. 7.7, 7.8 Положения о проведении Международных соревнований бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ 2012 г.

2.7. Оценка соответствия, применяемых бригадой средств защиты, такелажа, приспособлений, материалов, инструментов, технических средств, приборов и медицинских аптечек требованиям нормативных документов осуществляется судейской бригадой перед началом прохождения этапа. При использовании бригадой собственных средств защиты, такелажа, приспособлений, материалов, инструментов, технических средств, приборов и медицинских аптечек по требованию судей на этапе бригадой должны быть представлены документы, подтверждающие правомерность их использования. При наличии замечаний со стороны бригады к средствам защиты, приборам, инструменту, приспособлениям, выданным организаторами соревнований, они доводятся до судей на этапе (эти замечания при оценке работы бригады не учитываются).

2.8. Перечень средств защиты, инструментов и материалов, предоставляемых ОСЕ «Винницаэлектротехнология» для выполнения задания этапа № 6:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | К-во на этапе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тросоруб Т-2 | шт. | 1 |
| 2 | Ножи для тросоруба | компл. | 2 |
| 3 | Устройство для резки сталеалюминиевых проводов ПРП-1 | шт. | 1 |
| 4 | Ножи к устройству для резки сталеалюминиевых проводов ПРП-1 | компл. | 1 |
| 5 | Футляр для ПРП-1 | шт. | 1 |
| 6 | Штанга для замера габаритов ШИГ-3,5 | шт. | 1 |
| 7 | Тара для ШИГ-3,5 | шт. | 1 |
| 8 | Лестница деревянная приставная ЛП4 | шт. | 2 |
| 9 | Заземлитель ЗПЗ-03 | шт. | 1 |
| 10 | ПЛСS-КРА/К - пояс предохранительный лямочный (с плечевыми и набедренными лямками, с наспинным страховочным узлом) Имеет 1 канатный строп регулируемый с амортизатором, максимальной длиной 2000 мм; 1 канатный строп длиной 1200 мм. Обхват талии от 800 мм до 1000 мм. Зев карабина 60 мм. | шт. | 1 |
| 11 | ПЛСM-КРА/К - пояс предохранительный лямочный (с плечевыми и набедренными лямками, с наспинным страховочным узлом) Имеет 1 канатный строп регулируемый с амортизатором, максимальной длиной 2000 мм; 1 канатный строп длиной 1200 мм. Обхват талии от 1000 мм до 1250 мм. Зев карабина 60 мм. | шт. | 1 |
| 12 | ПЛСL-КРА/К - пояс предохранительный лямочный (с плечевыми и набедренными лямками, с наспинным страховочным узлом) Имеет 1 канатный строп регулируемый с амортизатором, максимальной длиной 2000 мм; 1 канатный строп длиной 1200 мм. Обхват талии от 1150 мм до 1500 мм. Зев карабина 60 мм. | шт. | 1 |
| 13 | Макет корзины ТВ-26 | шт. | 1 |
| 14 | Сумка монтерская | шт. | 3 |
| 15 | Гидравлические ножницы для резки сталеалюминиевых проводов | шт. | 1 |
| 16 | Образцы провода АС 400/51 | м. | 20 |
| 17 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7 | шт. | 4 |
| 18 | Зажим поддерживающий ПГМ-5-3 | шт. | 2 |
| 19 | Скоба СК-6-1 | шт. | 6 |
| 20 | Набор монтерского инструмента, в т.ч. : | набор | 1 |
| 20.1 | Пассатижи | шт. | 2 |
| 20.2 | Круглогубцы | шт. | 1 |
| 20.3 | Бокорезы | шт. | 1 |
| 20.4 | Отвертки (комплект с "лопаткой", комплект с "крестом") | компл. | 2 |
| 20.5 | Молотки 0,2 кг и 0,4 кг | шт. | 2 |
| 20.6 | Напильник плоский, средняя насечка | шт. | 1 |
| 20.7 | Напильник круглый, малая и средняя насечки | шт. | 2 |
| 20.8 | Зубило слесарное | шт. | 1 |
| 20.9 | Ключи гаечные двухсторонние, размер 10÷32 | компл. | 1 |
| 20.10 | Термос (10 л) для питьевой воды, с кружкой | шт. | 1 |
| 20.11 | Ножовка ручная по металлу | шт. | 1 |
| 20.12 | Нож монтерский | шт. | 1 |
| 21 | Каска защитная | шт. | 5 |
| 22 | Очки защитные | шт. | 3 |
| 23 | Аптечка | шт. | 1 |
| 24 | Перчатки пятипалые общего применения | пара | 5 |
| 25 | Ветошь | кг | 1 |
| 26 | Кувалда 5 кг | шт. | 1 |
| 27 | Спиральная арматура ШС-27,5-01 | компл. | 1 |
| 28 | Рулетка 5м | шт. | 1 |
| 29 | Секундомер цифровой | шт. | 1 |
| 30 | Брезент 1,8х2м | шт. | 1 |
| 31 | Мегафон | шт. | 1 |
| 32 | Анемометр | шт. | 1 |

2.9. Форс – мажорные обстоятельства во время проведения этапа, при наступлении которых работы по выполнению задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

Возобновление работ производится решением судейской бригады после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств.

3. Сценарий проведения этапа

3.1. Нормативный состав бригады для выполнения задания этапа № 3:

- руководитель работ;

- производитель работ;

- 3 электромонтера.

Команда Украины работает без «производителя работ», с четырьмя электромонтерами.

3.2. Персональный состав членов бригады определяется решением руководителя команды перед выходом бригады на этап и до получения ею задания. После оформления бланка задания на этап, изменение состава бригады возможно только в порядке, определенном п. 7.11 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ 2012 г.

3.3. По прибытию бригады на этап, руководитель команды представляется  старшему судье этапа и уточняет порядок взаимодействия со старшим судьей этапа в случае возникновения спорных вопросов при прохождении этапа членами бригады.

3.4. Руководитель работ докладывает в устной форме  старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения задания на этапе.

В докладе необходимо указать:

- наименование государства-участника Cоревнований;

- полное наименование предприятия национальной электроэнергетической компании, которое представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О. руководителя работ;

- готовность бригады к выполнению задания на этапе.

3.5. Все члены бригады должны иметь при себе удостоверение работника электроэнергетической компании государства – участника Соревнований с действующими записями, регламентируемыми п. 3.5. Положения о проведении Международных соревнований бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ 2012 г.

3.6. После доклада мастера, судьи на этапе проверяют наличие удостоверений о проверке знаний в соответствии с выполняемой работой, знакомят руководителя работ и членов бригады с рабочими местами, условиями проведения этапа, а также порядком организации связи с диспетчером полигона. Члены бригады подтверждают прохождение инструктажа и свою психофизиологическую готовность к выполнению этапа подписями в Бланке задания на этап. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания (Приложение № 1). Руководитель работ подписывает бланк задания в графе "ознакомлен" с проставлением фамилии, имени, отчества, даты и времени ознакомления.

3.7. Судьями на этапе производится проверка на соответствие нормам и правилам безопасности инструмента, приспособлений и средств защиты, которыми бригада будет пользоваться при прохождении этапа.

3.8. По получении задания руководитель работ оформляет наряд-допуск в одном экземплярах. Применение ПК для выписки наряда и использование заранее оформленного наряда-допуска не допускается. Правильность выписки и оформления наряда оценивается судьями после прохождения этапа.|

3.9. По прибытии на этап команда должна иметь следующую  документацию, определенную действующими в государстве-участнике  правилами и нормами и выполненную на рабочем языке Соревнований:

- чистые бланки наряда-допуска;

- проект производства работ или технологическую карту, которые должны быть разработаны и утверждены к применению в установленном порядке.

3.10. Во время выписывания наряда-допуска команде  позволяется готовить необходимые материалы, инструмент, защитные средства и  приспособления к использованию при производстве работ.

3.11. Копию проекта производства работ или технологической карты  перед выполнением работ на этапе руководитель работ  передает старшему судье этапа для проверки и оценивания.

3.12. Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе  руководитель работ (допускающий) получает у дежурного диспетчера ОДС полигона.

3.13. Руководитель работ, получив разрешение старшего судьи этапа, приступает к выписке наряда-допуска. Копия наряда-допуска передается дежурному диспетчеру полигона техническим персоналом, оригинал остаётся до окончания этапа у производителя работ.

3.14. Время проверки  инструмента, приспособлений и средств защиты, в зачетное время прохождения этапа не засчитывается.

3.15. После получения разрешения на подготовку рабочего места и допуск старший судья отдает команду «Время пошло!» и включает секундомер отсчет зачетного времени выполнения задания на этапе. После проведения необходимых инструктажей бригада приступает к производству работ в соответствии с имеющимся у нее проектом производства работ (технологической картой).

3.16. Действия членов бригады в ходе выполнения работ на этапе, в том числе проверочные операции и замечания по состоянию инструмента, приспособлений и средств защиты,  должны озвучиваться на рабочем языке проведения Соревнований.

3.17. После окончания работ и доклада старшему судье этапа об окончании выполнения задания этапа руководитель работ передает старшему судье для полноты оценки действий бригады на этапе следующую документацию:

- наряд-допуск;

- проект производства работ или технологическую карту.

3.18. После прохождения этапа, бригадой обслуживания восстанавливается первоначальное состояние рабочего места этапа.

# 4. Критерии оценки действий бригады

4.1. Оценка действий бригады на этапе выполняется в соответствии с требованиями раздела 9 Положения о проведении Международных соревнований бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ 2012г.

Оценка может быть уменьшена по сравнению с максимальной за нарушение требований действующей  в государстве-участнике Соревнований нормативной документации, за технологические ошибки, в том числе за нарушения использования приспособлений, такелажа, инструмента, средств защиты, или увеличена за экономию времени выполнения задания.

Оценка действий бригады на этапе осуществляется по балльной системе в соответствии с Протоколом проведения этапа (Приложение № 2).

4.2. Порядок начисления поощрительных баллов: при выполнении задания за время, меньшее нормативного, начисляются поощрительные баллы – 1 балл за каждую полную сэкономленную минуту. Общее количество поощрительных баллов на этапе – не более 20.

При невыполнении любого подпункта технологических операций, отраженных в Протоколе проведения этапа, за данную операцию выставляется нулевая оценка. В данном случае поощрительные баллы за экономию времени на этапе в целом не начисляются.

4.3. Порядок начисления штрафных баллов:

- за каждое действие бригады, выполненное с нарушением технологии и нормативных документов, снимается до 2 баллов;

- за каждое нарушение требований правил, инструкций и норм по охране труда, допущенное бригадой при прохождении этапа, снимается до  5 баллов;

- за перерасход нормативного времени (1 балл за каждую полную минуту);

4.4. Если бригада не завершает работы за нормативное время, установленное для выполнения работ на этапе, старший судья сообщает об окончании нормативного времени выполнения работы, при этом работы не останавливаются и отсчет времени продолжается. За 30 минут до истечения расчетного времени нахождения бригады на этапе, работы принудительно останавливаются командой старшего судьи с последующей оценкой действий бригады по протоколу только по тем операциям этапа, которые фактически бригадой были выполнены и начислением соответствующих штрафных баллов.

4.4. Запрещается начислять штрафные баллы за действия или их невыполнение, прямо не оговоренные в Положении о проведении этапа.

5. Перечень нормативных документов Российской Федерации, использованных при разработке этапа

(дать перечень документации)

Разработано:

От НЭК «Укрэнерго»                                            _________________

Старший судья этапа                                            __________________

Согласовано:

Руководитель ПРГНД                                                         Туманов А.Г.

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 6

Наименование работ: "Соединение проводов марки АС 400/51 с помощью

спиральной арматуры"

Место проведения работ: полигон ОСЕ "Винницаэлектротехнология"

Наименование электрооборудования:   	Опора № 3 на ВЛ-220 кВ «Полигон»

Государство-участник соревнований ___________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Гр. по электробезопасности | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  | V | Выдающий наряд Руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  | IV | Допускающий Производитель работ |  |
| 3 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 5 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 6 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |

Задание на этап: Выполнить соединение проводов марки АС 400/51 с помощью спиральной арматуры. Работа производится на стенде. Провод марки АС–400/51, один провод в фазе.

Расчетное максимальное количество баллов	 - 200 баллов.

Нормативное время                                                     -  60 мин.

Расчетное время пребывания бригады на этапе    -  100 мин.

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению задания на этапе:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                    ______________            ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

С заданием ознакомлен:

Мастер              ______________                 ____________________

(подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Внимание! Заполненный бланк задания сдается в Секретариат вместе с Протоколом проведения этапа.

Приложение 2

Международные соревнования

профессионального мастерства бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

_________    В.Н. Ермолов

"____"   ___________ 2012 г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа № 6

Наименование этапа: "Соединение проводов марки АС 400/51 с помощью спиральной арматуры"

Дата "___" сентября 2012 г.

Государство-участник соревнования  _________________________________________

Предприятие______________________________________________________________

Команда №____________________ ___________________________________________

Мастер ___________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

Расчетное максимальное количество баллов	200

Нормативное время выполнения задания на этапе	60 мин.

Время начала работ:                          ___________ час ____________ мин

Время окончания работ:                    ___________ час ____________ мин

Затраченное время:                                                         ____________ мин

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п¦ | Наименование всех составляющих операций этапа | Оценка баллов | Допущенные ошибки и замечания. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение организационно-технических мероприятий | 25 |  |  |
| 1.1. | Наличие и правильность оформления нормативно-технической документации этапа: - наличие утвержденной технологической карты (ППР) на соединение шлейфов спиральной арматурой, - наличие бланков наряда-допуска | 10 |  |  |
| 1.2. | Проверка бригадой достаточности комплекта и состояния защитных средств, инструмента, запчастей и приспособлений. | 5 |  |  |
| 1.3 | Оформление наряда-допуска ¦ на производство работ, наличие и правильность всех необходимых записей. | 10 |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 10 |  |  |
| 2.1. | Получение допускающим разрешения на подготовку рабочего места и допуск от оперативного персонала, оформление разрешения в наряде-допуске | 10 |  |  |
| 3 | Подготовка рабочего места | 10 |  |  |
| 3.1. | -проверки защитных средств, инструмента, (перед применением) -проверка отсутствия напряжения на проводах ВЛ, установка переносного заземления (условно), соблюдение при этом необходимых мер безопасности. | 10 |  |  |
| 4. | Допуск к работе | 30 |  |  |
| 4.1 | Проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям в наряде-допуске | 10 |  |  |
| 4.2 | Качество, полнота и четкость проведенного при допуске инструктажа | 10 |  |  |
| 4.3 | Оформление допуска | 10 |  |  |
| 5. | Наименование технологических операций | 100 |  |  |
| 5.1. | Подготовка инструментов и материалов к соединению шлейфов спиральной арматурой. | 10 |  |  |
| 5.2 | Соблюдение мер безопасности при подъёме электромонтеров на телевышку (условно). | 15 |  |  |
| 5.3. | Соответствие действий электромонтеров, при выполнении работ, технологической карте (ППР) во время монтажа спиральной арматуры, соблюдение технологии работ. | 25 |  |  |
| 5.5. | Проверка качества монтажа шлейфового спирального зажима, габарита до траверсы. | 15 |  |  |
| 5.6. | Соблюдение мер безопасности и последовательности действий членов бригады при съёме приспособлений и страховок по окончании работ | 10 |  |  |
| 5.7. | Правильность действия членов бригады при съёме с проводов переносного заземления и опускания его с опоры | 15 |  |  |
| 5.8. | Соблюдение мер безопасности при спуске электромонтеров с телевышки (условно). | 10 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 5 |  |  |
| 6.1 | Полнота действий бригады по уборке рабочего места. | 5 |  |  |
| 7 | Оформление полного окончания работ | 20 |  |  |
| 7.1 | Вывод бригады с рабочего места, оформление в наряде-допуске окончания работ руководителем работ | 5 |  |  |
| 7.2 | Закрытие наряда-допуска, доклад диспетчеру о полном окончании работ по наряду. Оформление полного окончания работ в наряде-допуске. Сдача наряда-допуска судьям на проверку. | 15 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 200 |  |  |
|  | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил техники безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономию времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа (зачетное время) |  |  |  |

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Старший судья этапа_________________          _________________________

(подпись) 			(фамилия, инициалы)

Судьи этапа 		_________________           _________________________

(подпись) 			(фамилия, инициалы)

_________________          ____________________________

(подпись) 			(фамилия, инициалы)

# Ознакомлен:

Руководитель команды  _________________          _________________________

(подпись) 			(фамилия, инициалы)

Дата  ______________________	                                       Время _________________

Мастер                         _________________          _________________________

(подпись) 			(фамилия, инициалы)

Дата  ______________________	                                       Время _________________

К Протоколу проведения этапа прилагается документация бригады:

- наряд-допуск;

- проект производства работ или технологическая карта.

Лист для служебных отметок:

Протокол принят от судейской бригады:

Представитель Секретариата:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Протокол сдан в Главную судейскую комиссию:

Представитель Главной судейской комиссии:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)

Дата __________________                        Время________________

Отметка о выдаче копий протокола:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)

Дата ___________________                      Время________________

Отметка о подаче аппеляции:

____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)

Дата ___________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 6

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований:

Государство-участник соревнования _________________________________ Предприятие_________________________________________________________

Команда №____________________ ______________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

###### (подпись)                                                (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:  ___________________                      ______________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                                    ____________________                      ____________________

(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)