Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ» Главный судья соревнований

#### ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 3

«Ликвидация очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при обрыве и

падении провода на землю»

г. Пенза

2011г.

1. Общие положения.

1.1. Бригада прибывает на этап в сопровождении руководителя команды в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 3 – «Ликвидация очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при обрыве и падении провода на землю».

1.3. Целью этапа № 3 является оценка уровня подготовки персонала при организации и проведении работ по ликвидации пожара в охранной зоне воздушной линии электропередачи и практических навыков тушения пожара с применением первичных средств пожаротушения.

1.4. Максимальная нормативная оценка за выполнение бригадой работ на этапе № 3 составляет 200 баллов (плюс поощрительные баллы).

1.5. Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 23 мин. (первый подэтап – 20 мин., второй подэтап – 3 участника по 1 мин.)

1.6. Расчетное время пребывания бригады на этапе № 3 составляет 90 мин., с учетом времени перехода  участниками с первого подэтапа на второй подэтап.

1.7. Этап № 3 состоит из двух подэтапов:

1.7.1. Первый подэтап - «Выполнение организационных и технических мероприятий по осмотру, подготовке рабочего места и допуску для ликвидации условного очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ».

Отсчет нормативного времени выполнения работ подэтапа производится включением секундомера в момент подачи команды старшим судьей «К выполнению задания первого подэтапа приступить».

Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на подэтапе прекращается после доклада мастера бригады старшему судье - «Первый подэтап выполнен».

1.7.2. Второй подэтап - «Ликвидации очага пожара с применением первичных средств пожаротушения».

Отсчет нормативного времени выполнения работ подэтапа производится включением секундомера в момент подачи команды старшим судьей «Приступить к ликвидации возгорания».

Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на подэтапе прекращается после доклада мастера бригады старшему судье - «Возгорание ликвидировано».

1.8. Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

1.9. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, действующих в Российской Федерации на момент проведения Соревнований.

1.10. При необходимости, руководитель команды перед началом прохождения этапа доводит старшему судье этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства–участника на рабочем языке Соревнований и подготовленный в установленном порядке перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов.

1.11. Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, фиксируются судьями этапа в Протоколе проведения этапа со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания.

1.12. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положение о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

При оценке действий бригад во избежание двусмысленных и разных толкований Правил и других нормативных документов считать:

- случаем «поражение электрическим током» персонала в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- приближение персонала к незаземленным токоведущим частям, находящихся под напряжением, на расстояние менее допустимого правилами безопасности без использования основных электрозащитных средств;

- установка переносных заземлений без проверки отсутствия напряжения.

- случай нахождения члена бригады в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и подобные им (устанавливаются по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона).

1.13. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ (Протокол от 24.10.2009 № 36).

1.14. В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации Соревнований.

1.15. Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

1.16. Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации Соревнований.

1.17. В случае, если две или большее количество команд наберут на этапе № 3 одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается коллегиальным решением судейской бригады на этапе в соответствии с п. 11.1 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

2. Условия проведения работ.

2.1. Задание на этапе № 3 Ликвидация очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при обрыве и падении провода на землю заключается в выполнении организационных и технических мероприятий по осмотру, подготовке и допуску для ликвидации условного очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ, возникшего в результате обрыва и падения провода на землю, и реального тушения пожара с применением первичных средств пожаротушения.

2.2. Месторасположение проведения этапа:

2.2.1. Место проведения первого подэтапа - одноцепная ВЛ 110 кВ «Лесная» (в пролете опор № 1 - № 1 «А» за ПС 110/35/10 кВ «Учебная»);

2.2.2. Место проведения второго  подэтапа - пожарный сектор учебно - тренировочного полигона;

2.2.3. Расстановка оборудования, инвентаря в учебном секторе производится согласно Схемы (приложение № 1).

2.3. Оборудование ПС 110/35/10 кВ «Учебная», ВЛ 110 кВ «Лесная» является условно действующими электроустановками, находятся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера полигона.

2.4. Оформление заявки на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная» и выдача распоряжения производятся мастером соревнующейся бригады.

2.5. Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием средств связи, предоставляемых принимающей стороной, резервное средство – радиостанция судейской бригады. Связь с пожарной частью МЧС РФ осуществляется через диспетчера полигона.

2.6. Выполнение работ на этапе осуществляется бригадой с применением необходимых средств защиты, инструментов, приборов и приспособлений, отвечающих требованиям нормативных документов.

2.7. При выполнении задания этапа все члены бригады обязаны соблюдать требования безопасности и требования нормативных документов, регламентирующих технологию производства работ и правил эксплуатации соответствующего оборудования.

2.8. Принимающая сторона обеспечивает этап бригадой обслуживания. В состав бригады обслуживания входят четыре человека. Состав смеси заливаемой в пожарной противень:

- вода в количестве 25 литров;

- горючая смесь (1,5 литра керосина или дизельного топлива, 250 гр. автомобильного бензина).

Поджог смеси осуществляется специальным изготовленным факелом.

После завершения каждым участником второго подэтапа, бригада обслуживания полностью освобождает пожарный противень от использованной смеси и заполняет смесью для очередного участника.

Каждому члену бригады, выполняющему задание второго подэтапа, предоставляется индивидуальный «холодный» пожарный противень.

2.9. Порядок комплектации соревнующейся бригады СИЗ, аптечками, приборами, инструментами, приспособлениями, в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.10 данного Положении регламентируется п.п. 7.9, 7.10 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ (2011) и Положением о мандатной комиссии. Необходимые средства защиты, такелажа, приспособления, материалы, инструмент, технические средства и приборы, предоставляемые принимающей стороной, размещаются на стеллажах, установленных рядом с палаткой судейской бригады этапа № 3.

2.10. Перечень средств защиты, такелажа, приспособлений, материалов, инструментов, приборов и приспособлений.

2.10.1. Минимальный перечень средств защиты для пожарной части МЧС, представляемых принимающей стороной.

| № пп. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки диэлектрические | 2 шт. |
| 2. | Боты диэлектрические | 2 шт. |
| 3. | Заземление переносное для заземления пожарного ствола | 1 шт. |
| 4. | Заземление переносное для заземления пожарной машины | 1 шт. |
| 5. | Заземлитель | 1 шт. |

2.10.2. Минимальный перечень собственных средств защиты, средств пожаротушения, приспособлений, инструмента, инвентаря, такелажа используемых бригадой, участвующей в соревнованиях.

| № пп | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект защиты от электродуги (костюм сварщика) | 4 шт. |
| 2. | Указатель напряжения выше 1000 В | 2 шт. |
| 3. | Штанга изолирующая выше 1000 В | 2 шт. |
| 4. | Перчатки диэлектрические | 2 шт. |
| 5. | Боты диэлектрические | 2 шт. |
| 6. | Специальное приспособление для проверки исправности указателя напряжения | 2 шт. |
| 7. | Переносное заземление линейное, S= 25 кв.мм | 2 комп. |
| 8. | Штанга для наложения переносного заземления | 2 шт. |
| 9. | Заземлитель | 2 шт. |
| 10. | Аптечка | 1 шт. |
| 11. | Перчатки хлопчатобумажные | 4 пары |
| 12. | Сигнальная лента для ограждения | 100 м. |
| 13. | Кувалда 5 кг | 1 шт. |
| 14. | Стойки для крепления ограждения | 10 шт. |
| 15. | Плакаты безопасности | 2 комп. |
| 16. | Щетка металлическая | 1 шт. |
| 17. | Огнетушитель ОУ - 5 | 2 шт. |

2.10.3. Перечень средств пожаротушения, приспособлений, инструмента, инвентаря, такелажа, представляемых принимающей стороной для организации проведения второго подэтапа.

| № пп. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель ОУ - 5 | 50 шт. |
| 2. | Противень (1,5 х 1,0 х 0,2 м) | 3 шт. |
| 3. | Факел для поджигания смеси | 2 шт. |
| 4. | Бензин автомобильный | 15 л. |
| 5. | Керосин (дизельное топливо) | 60 л |
| 6. | Запас воды | 400 л |
| 7. | Мер Мерная посуда | 1 комплект |
| 8. | Стеллаж для размещения средств защиты |  |
| 9. | М Секундомер | 3 шт. |

2.11. К работе судейской бригады на этапе с правом совещательного голоса привлекается эксперт – специалист МЧС РФ.

2.12. Форс – мажорные обстоятельства во время проведения первого подэтапа, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

Возобновление работ производится решением судейской бригады после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств.

3. Сценарий проведения этапа.

3.1. Нормативный состав бригады для выполнения задания этапа № 3:

- мастер;

- производитель работ;

- 2 электромонтера.

3.2. Персональный состав бригады определяется решением руководителя команды перед выходом бригады на этап и до получения ею задания. После оформления бланка задания на этап изменение состава бригады возможно только в порядке, определенном п. 3.11 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ  2011 г.

3.4. Мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения задания этапа № 3. В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия национальной электроэнергетической компании, которое представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О. мастера бригады;

- готовность бригады к выполнению этапа.

3.5. По прибытии на этап, бригада должна иметь следующую оперативно-техническую документацию, определенную действующими в государстве правилами и нормами:

  - чистые бланки заявок на вывод в ремонт оборудования;

  - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

  - бланк допуска на тушение пожара.

3.6. Все члены бригады должны иметь при себе удостоверение работника электроэнергетической компании государства – участника Соревнований с действующими на момент проведения этапа записями, регламентируемыми Положением о  проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ 2011, Положением о мандатной комиссии и отвечающими специфике работ этапа № 3.

3.7. По прибытии бригады на этап судьи проверяют наличие удостоверений о проверке знаний норм и правил в соответствии с выполняемой работой, наличие оперативно-технической документации для производства работ на этапе, проводят инструктаж бригады, знакомят мастера и членов бригады с рабочими местами, условиями и средствами для проведения этапа, а также с порядком организации связи с диспетчером Полигона. Члены бригады подтверждают прохождение инструктажа и свою психофизиологическую готовность к выполнению этапа подписями в бланке задания на этап. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания (приложение № 2). Мастер бригады подписывает бланк задания в графе «ознакомлен» с проставлением даты и времени ознакомления.

3.8. Судьями на этапе производится проверка на соответствие нормам и правилам безопасности инструмента, приспособлений и средств защиты, которыми бригада будет пользоваться при прохождении этапа.

3.9. При возникновении сомнений в соответствии правилам безопасности представленных средств защиты, инструмента, приспособлений судейская бригада может принять решение о необходимости их замены на другие, аналогичные комплекты.

3.10. Время проверки  инструмента, приспособлений и средств защиты в нормативное время прохождения этапа не засчитывается. Порядок проверки перед применением инструмента, приспособлений, средств защиты при прохождении этапа определяется бригадой самостоятельно.

3.11. Выполнение первого подэтапа командное. В выполнении первого подэтапа принимают участие все члены бригады.

3.12. Прохождение первого подэтапа - «Выполнение организационных и технических мероприятий по осмотру, подготовке и допуску для ликвидации условного очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ». Бригада выстраивается у линии старта.

3.12.1. Условно диспетчер полигона получает информацию от дежурного электромонтера ПС 110/35/10 кВ «Учебная» об отключении действием 1 ступени ЗЗ ВЛ 110 кВ «Лесная». Старший судья этапа доводит до мастера соревнующейся бригады вводную: «ВЛ 110 кВ «Лесная» отключилась действием 1 ступени ЗЗ, по сообщению местных жителей под данной линией горит древесно-кустарниковая растительность».

3.12.2. Старший судья этапа отдает соревнующейся бригаде команду: «К выполнению задания первого подэтапа приступить». Члены судейской бригады этапа № 3 включают секундомеры отсчета нормативного времени.

3.12.3. Бригадой выполняются организационные и технические мероприятия  при осмотре и обнаружении очага пожара, по выводу в ремонт ВЛ и допуску пожарной команды МЧС для ликвидации очага пожара. Заземлению подлежит провод фазы, лежащий на земле.

3.12.4. В ходе выполнения организационных и технических мероприятий  при осмотре и обнаружении очага пожара, по выводу в ремонт ВЛ, допуску пожарной команды МЧС для ликвидации очага пожара, мастер бригады заполняет выданную документацию.

3.12.5. Временем окончания первого подэтапа является доклад мастера бригады старшему судье «Первый подэтап выполнен».

3.13. Прохождение второго подэтапа - «Ликвидация очага пожара с применением первичных средств пожаротушения»:

3.13.1. Задание на подэтапе выполняется каждым участником поочередно. Руководитель команды определяет в бригаде конкретных исполнителей подэтапа.

3.13.2. Каждый участник после доклада старшему судье этапа о прибытии, готовности к прохождению подэтапа становится на линию старта.

3.13.3. По команде старшего судьи: «Приступить к ликвидации возгорания» члены судейской бригады этапа № 3 включают секундомеры отсчета контрольного времени. Участником подэтапа выполняются следующие действия:

- выбор средств защиты;

- выбор первичных средств пожаротушения;

- ликвидация очага пожара;

- преодоление расстояния от линии финиша до очага пожара и обратно.

3.13.4. После пересечения линии финиша, каждый участник подэтапа докладывает старшему судье этапа - «Возгорание ликвидировано», члены судейской бригадой этапа № 3 останавливают секундомеры отсчета нормативного времени.

3.13.5. Очаг пожара считается ликвидированным, когда горение в пожарном противне полностью прекращено, а также отсутствуют языки пламени около пожарного противня.

3.13.6. Если до момента доклада о ликвидации возгорания в пожарном противне вновь появилось пламя, то тушение должно продолжаться, отсчет времени не останавливается.

3.13.7. Если очаг пожара не ликвидирован основным огнетушителем, то  используется запасной (резервный) огнетушитель.

3.13.8. Если огнетушитель не сработал из-за технических неисправностей завода-изготовителя, разрешается повторное выполнение упражнения. Решение о повторном выполнении упражнения принимается судейской бригадой этапа в каждом конкретном случае.

3.14. Действия членов бригады в ходе выполнения работ на этапе, в том числе проверочные операции и замечания по состоянию оборудования, выявленные в ходе выполнения работ, должны  озвучиваться на рабочем языке проведения Соревнований.

3.15. По окончании работ, бригада убирает с рабочего места материалы, инструменты, приспособления, снимает заземления. Бригада выводится с рабочего места, руководитель работ (допускающий) докладывает диспетчеру полигона об окончании работ.

3.16. После прохождения этапа мастер бригады, проходящей этап, обязан передать старшему судье на этапе следующую документацию для ее оценки:

- бланк заявок на вывод в ремонт оборудования;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- бланк допуска на тушение пожара.

Оперативно-техническая документация сдается в Секретариат вместе с Протоколом.

3.17. После прохождения этапа, бригадой обслуживания восстанавливается первоначальное состояние оборудования.

4. Критерии оценки действий бригады.

4.1. Оценка действий бригады на этапе № 3 может быть уменьшена по сравнению с максимальной за нарушение требований действующей нормативной документации, за технологические ошибки, в том числе за нарушения использования приспособлений, такелажа, инструмента, средств защиты, а также за превышение нормативного времени выполнения работ на этапе или увеличена за экономию времени выполнения задания.

4.2. Оценка действий бригады на этапе осуществляется по балльной системе в соответствии с Протоколом проведения этапа № 3 (приложение 3).

4.3. Порядок начисления поощрительных и штрафных баллов на первом подэтапе «Выполнение организационных и технических мероприятий по осмотру, подготовке и допуску для ликвидации условного очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ»:

4.3.1. Поощрительные баллы начисляются за каждые сэкономленные 30 секунд по 3 балла (при отсутствии замечаний по 1 подэтапу).

4.3.2. Штрафные баллы начисляются за превышение нормативного времени – 3 балла за каждую полную минуту просроченного времени.

4.4. Порядок начисления поощрительных и штрафных баллов на втором подэтапе «Ликвидации очага пожара с применением первичных средств пожаротушения»:

4.4.1. Поощрительные баллы начисляются каждому участнику за каждые сэкономленные полные 5 секунд  по 3 балла (при отсутствии замечаний по 2 подэтапу).

4.4.2. Штрафные баллы начисляются каждому участнику за превышение нормативного времени – 3 балла за каждые полные 5 секунд просроченного времени.

4.4.3. За применение второго огнетушителя (в случае отсутствия заводского дефекта у первого) начисляется 5 штрафных баллов.

4.4.4. Если после пересечения линии финиша и доклада соревнующимся членом бригады старшему судье о ликвидации возгорания, пламя в пожарном противне остается не потушенным или имеются языки пламени около пожарного противня, участнику подэтапа выставляется – 0 баллов.

4.5. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

5. Перечень рекомендуемых нормативных документов.

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, СО 153-34.03.150-2003 (ПОТ РМ-016-2001).

2. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, СО 34.03.301-00 (ВППБ 01-02-95).

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СО 153-34.20.501-2003.

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003.

5. Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 23.10.2007).

Согласовано:

Руководитель секретариата                                                    Туманов А.Г.

Старший судья этапа

Приложение 1

Старший судья этапа № 3 ____________________ Ф.И.О.

Приложение 2

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 3

Наименование работ: «Ликвидация очага пожара в охранной зоне 
ВЛ 110 кВ при обрыве и падении провода на землю»

Место проведения работ:  полигон филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»

Наименование электрооборудования:  ВЛ 110 кВ «Лесная»

Государство-участник соревнований _____________________________________

Предприятие______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Состав бригады:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  | Выдающий наряд, руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  |  | Допускающий, производитель работ |  |
| 3 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |

Задание на этап:

«Содержание этапа: «Ликвидация очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при обрыве и падении провода на землю».

ПС-110/35/10 кВ «Учебная», ВЛ 110 кВ «Лесная» являются условно действующими электроустановками, находятся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера полигона. Связь с диспетчером полигона осуществляется с использованием телефонного аппарата, установленного в судейской палатке. В отдельных случаях для связи с диспетчером полигона, по согласованию со старшим судьей этапа, допускается использовать радиостанцию, находящуюся в судейской палатке.

Этап № 3 состоит из двух подэтапов:

Выполнение первого подэтапа командное. В выполнении первого подэтапа принимают участие все члены бригады. Время выполнения – 20 мин.

Выполнение второго подэтапа индивидуальное. В выполнении второго подэтапа принимает участие производитель работ и два электромонтера (члены бригады). Общее нормативное время выполнения – 3 мин., индивидуальное нормативное время для каждого участника – 1 мин.

Оформление заявки на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная» и выписка распоряжения производятся мастером. Время оформления заявки и выписки распоряжения включается в нормативное время прохождения этапа.

Средства защиты, такелаж, приспособления, материалы, инструмент, технические средства и приборы, размещены на стеллажах установленных рядом с палаткой  судейской бригады этапа № 3.

Бригаде необходимо выполнить технические мероприятия по выводу в ремонт условно горящего электрооборудования, встрече пожарной машины, оформлению допуска пожарной команды к тушению пожара.

Расчетное максимальное количество баллов за выполнение задания этапа - 200.

Нормативное время выполнения задания на этапе 23 мин.

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Мастер                             ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)Дата

______________________                        Время________________

Внимание! Заполненный бланк задания сдается в Секретариат вместе с Протоколом проведения этапа.

Приложение 3

Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ» Главный судья соревнований _____________ В.Н. Ермолов «____» ___________ 2011г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа № 3

Наименование этапа: «Ликвидация очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ при обрыве и падении провода на землю».

Дата «___» сентября 2011 г.

Государство-участник соревнования ____________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Мастер __________________________

(фамилия, инициалы)

Руководитель работ _________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Расчетное максимальное количество баллов	     200

Нормативное время выполнения задания на этапе	23 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п |  | Оценка (баллов) | Допущенные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Факти-ческая |  |
| 1. | Выполнение организационно- технологических операций |  |  |  |
| 1.1. | Первый подэтап - «Выполнение организационных и технических мероприятий по осмотру, подготовке и допуску для ликвидации условного очага пожара в охранной зоне ВЛ 110 кВ» | 125 |  |  |
| 1.1.1. | Организация сбора средств защиты, первичных средств пожаротушения, укомплектованность бригады необходимым инструментом, приспособлениями, защитными средствами и соответствие их требованиям РД. | 8 |  |  |
| 1.1.2. | Правильность и полнота оформления и подачи заявки на вывод в ремонт оборудования. Наличие и ведение необходимой технической документации. | 6 |  |  |
| 1.1.3. | Оформление распоряжения на осмотр, наличие и правильность всех необходимых записей. | 6 |  |  |
| 1.1.4. | Выдача распоряжения производителю работ. Проведение целевого инструктажа. Регистрация распоряжения. | 8 |  |  |
| 1.1.5. | Проведение осмотра ВЛ, обнаружение повреждения ВЛ | 8 |  |  |
| 1.1.6. | Принятие мер по исключению поражения электрическим током в месте замыкания на землю. | 7 |  |  |
| 1.1.7. | Оформление окончания работ по распоряжению, наличие и правильность всех необходимых записей. | 5 |  |  |
| 1.1.8. | Получение от диспетчера полигона сообщения об отключении и заземлении ВЛ. | 5 |  |  |
| 1.1.9. | Получение от диспетчера полигона разрешения на подготовку рабочего места на ВЛ для допуска пожарной команды. | 2 |  |  |
| 1.1.10. | Соблюдение требований безопасности при проверке отсутствия напряжения (проверка, применение электрозащитных средств и др.). | 10 |  |  |
| 1.1.11. | Соблюдение требований безопасности при установке ПЗ (проверка, применение электрозащитных средств и др.). | 10 |  |  |
| 1.1.12. | Применение индивидуальных средств защиты и специальной одежды. | 8 |  |  |
| 1.1.13. | Получение от диспетчера разрешения на допуск пожарной команды МЧС. | 2 |  |  |
| 1.1.14. | Организация встречи пожарной команды для ликвидации очага пожара | 10 |  |  |
| 1.1.15. | Подготовка места установки пожарной машины, переносных защитных заземлений. | 8 |  |  |
| 1.1.16. | Оформление бланка допуска на тушение пожара. | 5 |  |  |
| 1.1.17. | Заземление пожарной техники | 8 |  |  |
| 1.1.18. | Проведение инструктажа пожарной команде по обеспечению безопасного тушения пожара | 7 |  |  |
| 1.1.19. | Выдача допуска на тушение пожара. | 2 |  |  |
|  | Второй подэтап - «Ликвидация очага пожара с применением первичных средств пожаротушения» | 75 |  |  |
| 1.2.1. | Первый участник | 25 |  |  |
| 1.2.2. | Проверка исправности средств защиты, средств пожаротушения | 10 |  |  |
| 1.2.3. | Выполнение требований безопасности при применении средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения, приспособлений при тушении пожара | 10 |  |  |
| 1.2.4. | Доклад о локализации пожара. | 5 |  |  |
| 1.2.5. | Использование 2-го огнетушителя | - 5 |  |  |
| 1.2.6. | Второй участник | 25 |  |  |
| 1.2.7. | Проверка исправности средств защиты, средств пожаротушения | 10 |  |  |
| 1.2.8. | Выполнение требований безопасности при применении средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения, приспособлений при тушении пожара | 10 |  |  |
| 1.2.9. | Доклад о локализации пожара. | 5 |  |  |
| 1.2.10. | Использование 2-го огнетушителя | - 5 |  |  |
| 1.2.11. | Третий участник | 25 |  |  |
| 1.2.12. | Проверка исправности средств защиты, средств пожаротушения | 10 |  |  |
| 1.2.13. | Выполнение требований безопасности при применении средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения, приспособлений при тушении пожара | 10 |  |  |
| 1.2.14. | Доклад о локализации пожара. | 5 |  |  |
| 1.2.15. | Использование 2-го огнетушителя | - 5 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 200 |  |  |
|  | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономии времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа (зачетное время) |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				             (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				              (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)                                                       (подпись)

Ознакомлен:

### Руководитель команды:

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Дата ______________________                        Время________________

### Мастер

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Лист для служебных отметок:

Протокол принят от судейской бригады:

Представитель Секретариата:    _____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Протокол сдан в Главную судейскую комиссию:

Представитель Главной судейской комиссии:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                                                      Дата __________________                        Время________________

Отметка о выдаче копий протокола:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                                                      Дата ___________________                      Время________________

Отметка о подаче аппеляции:

____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                                                   Дата ___________________                        Время________________

Приложение 4

Этап № 3

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований:

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:     _________________       ___________________

###### (подпись)                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   __________________     ____________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)

__________________     ____________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)

__________________     ____________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)

# Text boxes

Экспликация