Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный судья соревнований

#### ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 4

«Соединение шлейфа провода анкерной металлической опоры типа

У-110-3 ВЛ 110 кВ под наведенным напряжением (без применения грузоподъемного механизма)»

г. Пенза

2011г.

# 1. Общие положения.

1.1. Бригада прибывает на этап в сопровождении руководителя команды в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 4: «Соединение шлейфа провода анкерной металлической опоры типа У-110-3 ВЛ 110 кВ под наведенным напряжением (без применения грузоподъемного механизма).»

1.3. Целью проведения этапа № 4 является оценка у персонала навыков соединения шлейфа провода анкерной металлической опоры типа У-110-3 ВЛ 110 кВ под наведенным напряжением (без применения грузоподъемного механизма).

1.4. Максимальная оценка за выполнение бригадой работ на этапе № 4 составляет 200 баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.5. Нормативное время выполнения этапа – 90 мин.

1.6. Расчетное время нахождения бригады на этапе – 150 мин.

1.7. Порядок начала и окончания отсчета нормативного времени выполнения бригадой  задания этапа (подэтапов): отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе начинается с момента получения разрешения на подготовку рабочего места от диспетчера Полигона и заканчивается временем (после полного завершения работ на ВЛ, оформления их и) доклада руководителя работ старшему судье об окончании выполнения задания на этапе.

1.8. Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки отсчета нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

1.9. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, действующих в Российской Федерации на момент проведения Соревнований.

1.10. При необходимости, руководитель команды перед началом прохождения этапа доводит старшему судье этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства–участника и подготовленный в установленном порядке перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов на рабочем языке Соревнований.

1.11. Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, фиксируются судьями этапа в Протоколе проведения этапа со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания.

1.12. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положение о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

При оценке действий бригад во избежание двусмысленных и разных толкований Правил и других нормативных документов считать:

- случаем «поражение электрическим током» персонала в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- приближение персонала или применяемых ими такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям, находящихся под напряжением, на расстояние менее допустимого правилами безопасности без использования основных электрозащитных средств;

- установка переносных заземлений без проверки отсутствия напряжения.

- случаем «падением работающего с высоты» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- выполнение технологических операций на опоре ВЛ с незакрепленным к опоре стропом предохранительного пояса;

- подъем по телу опоры ВЛ без страховки с помощью системы от падения или  или без применения предохранительного пояса;

- передвижение по траверсе опоры ВЛ с незакрепленным к траверсе опоры стропом предохранительного пояса.

- случаем «нахождение в опасной зоне при выполнении работ на высоте» следующую ситуацию:

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на опоре ВЛ;

- случаем нахождения члена бригады в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и подобные им (устанавливаются по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона).

1.13. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ (Протокол от 24.10.2009 № 36).

1.14. В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации Соревнований.

1.15. Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

1.16. Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации Соревнований.

1.17. В случае, если две или большее количество команд наберут на этапе № 4 одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается коллегиальным решением судейской бригады на этапе в соответствии с п. 11.1 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

# 2. Условия проведения работ на этапе.

2.1. Задание на этап № 4 – «Соединение шлейфа провода анкерной металлической опоры типа У-110-3 ВЛ 110 кВ под наведенным напряжением (без применения грузоподъемного механизма)».

2.2. Технические характеристики ВЛ 110 кВ «Лесная» отражены в схеме ВЛ (предоставляется принимающей стороной до начала проведения Соревнований). После заземления на рабочем месте наведенное напряжение на проводах ВЛ 110 кВ «Лесная» отсутствует.

2.3. На этапе условно принято, что соответствующая Заявка № 4 на вывод в плановый ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная» подана диспетчеру Полигона бригадой накануне.

2.4. Оборудование ВЛ 110 кВ «Лесная» находится в управлении и ведении диспетчера Полигона.

2.5. Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием средств связи, предоставляемых принимающей стороной, резервное средство – радиостанция судейской бригады.

2.6. Подготовка рабочего места и производство работ на ВЛ 110 кВ «Лесная» осуществляется бригадой с применением средств защиты, приборов, инструментов и приспособлений, отвечающих требованиям национальных нормативных документов.

2.7. При выполнении задания этапа все члены бригады обязаны соблюдать требования безопасности и требования нормативных документов, регламентирующих технологию производства работ и правил эксплуатации соответствующего оборудования.

2.8. Метод соединения проводов в шлейфе бригада выбирает самостоятельно в соответствии с избранной ими технологией работ (или проектом производства работ).

2.9. Порядок комплектации соревнующейся бригады СИЗ, аптечками, приборами, инструментами, приспособлениями, в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.10 данного Положении регламентируется п.п. 7.9, 7.10 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ (2011) и Положением о Мандатной комиссии.

Принимающая сторона представляет в распоряжение судей автовышку и соответствующий персонал (бригаду по обслуживанию этапа) для установки отрезков проводов марки АС 120/19 на провод ВЛ, последующего снятия смонтированного шлейфа, проведения замеров на уровне натяжных гирлянд изоляторов, а также документы, подтверждающие пригодность к применению комплектуемых на этап инструментов, приспособлений, средств защиты (сертификаты, заводские инструкции, результаты испытаний и др.).

2.10. Минимальный перечень необходимых защитных средств, инструментов, приспособлений и материалов, используемых при выполнении задания этапа № 4 (указывается рассчет на все соревнующиеся бригады).

# Защитные средства:

- переносное заземление линейное однофазное типа ЗПЛ-110-1 сечением заземляющего медного кабеля не менее 25 мм2 с комплектом штанг – 4 комплекта;

- указатель напряжения 110 кВ (УВН-110) – 2 шт.;

- прибор для проверки работоспособности указателя напряжения (при необходимости) – 2 шт.;

- диэлектрические перчатки – 2 пары;

- защитная каска с защитным экраном – 4 шт.;

- предохранительный монтерский пояс – 3 шт.;

- оперативная (универсальная) штанга 110 кВ – 2 шт.;

- очки защитные – 2 шт.;

- анемометр – 1 шт.;

- ветошь – 0,2 кг;

- средства защиты рук (специальные рукавицы или перчатки) – 3 пары.

# Инструмент, приспособления, инвентарь и др.:

- бесконечный канат с блоками – 1 комплект;

- монтерский инструмент – 2 комплекта;

- штыковая лопата – 1 шт.;

- совковая лопата – 1 шт.;

- термос с питьевой водой – 1 шт.;

- стойки для крепления ограждения – 10 шт.;

- сигнальная лента для ограждения – 1 шт.;

- плакаты и знаки безопасности – 1 комплект;

- аптечка бригадная – 1 шт.;

- полотенце – 3 шт.;

- мыло (специальная паста) – 1 шт.;

- ножовка или тросоруб – 1шт.;

- кувалда или молоток (3-5) кг. – 1шт.;

- напильник плоский – 1шт.;

- проволока бандажная – 2 м.;

- щетка металлическая – 1шт.;

- ершик металлический – 1шт.;

- пресс                            – 2 шт.;

- бензин Б-70 (или ацетон) –  0,3 кг;

- вазелин технический – 0,4 кг;

- киянка                       – 1шт.;

При применении метода соединения проводов «обжатием соединителя СОАС»:

- соединитель СОАС - 120-1  – 9 шт. (новый на каждую команду);

При применении метода соединения проводов «шлейфовым спиральным зажимом»:

- шлейфовый спиральный зажим  –  9 шт.;

- отвертка плоская    –    2 шт.

# При соединении проводов методом «термитной сварки»:

- термопатроны ПАС -120-1  – 12 шт.;

- термоспички –  15 шт;

- монтажный пистолет для сварки проводов – 1 шт;

- огнетушитель типа ОП-5  – 1 шт.;

- молоток 0,5 кг – 1 шт.;

- асбест шнуровой – 0,1 кг;

- сумка для термопатронов  – 1 шт.;

- кусачики монтерские  – 1 шт.;

- штангенциркуль – 1 шт.

2.11. Форс – мажорные обстоятельства во время проведения первого подэтапа, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

Возобновление работ производится решением судейской бригады после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств.

# 3. Сценарий проведения этапа.

3.1. Нормативный состав бригады для выполнения задания этапа № 4:

- мастер;

- производитель работ;

- 2 электромонтера.

3.2. Персональний состав бригады определяется решением руководителя команды перед выходом бригады на этап и до получения ею задания. После оформления бланка задания на этап изменение состава бригады возможно только в порядке, определенном п. 3.11 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ  2011 г.

3.3. Мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения задания на этапе № 4.

В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия национальной электроэнергетической компании, которое представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О. мастера бригады;

- готовность бригады к выполнению задания на этапе.

3.4. По прибытии на этап команда должна иметь следующую оперативно-техническую документацию, определенную действующими в государстве правилами и нормами и выполненную на рабочем языке Соревнований:

- бланк заявок на вывод оборудования в ремонт;

- чистые бланки наряда-допуска;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- проект производства работ или технологическую карту, которые должны быть разработаны и утверждены к применению в установленном порядке.

3.5. Все члены бригады должны иметь при себе удостоверение работника электроэнергетической компании государства–участника Соревнований с действующими на момент проведения этапа записями, регламентируемыми Положением о  проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ, Положением о мандатной комиссии и отвечающими специфике работ этапа № 4.

3.6. По прибытии бригады на этап судьи проверяют наличие удостоверений о проверке знаний норм и правил в соответствии с выполняемой работой, наличие наряда-допуска для производства работ на этапе, проводят инструктаж бригады, знакомят мастера и членов бригады с рабочими местами, условиями и средствами для проведения этапа, а также с порядком организации связи с диспетчером Полигона. Члены бригады подтверждают прохождение инструктажа и свою психофизиологическую готовность к выполнению этапа подписями в бланке задания на этап. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания (приложение № 1). Мастер бригады подписывает бланк задания в грифе «ознакомлен» с проставлением фамилии, имени, отчества, даты и времени ознакомления.

3.7. Судьями на этапе производится проверка на соответствие нормам и правилам безопасности инструмента, приспособлений и средств защиты, которыми бригада будет пользоваться при прохождении этапа.

3.8. При возникновении сомнений в соответствии правилам безопасности представленных средств защиты, инструмента, приспособлений судейская бригада может принять решение о необходимости их замены на другие, аналогичные комплекты.

3.9. Время проверки  инструмента, приспособлений и средств защиты в нормативное время прохождения этапа не засчитывается. Порядок проверки перед применением инструмента, приспособлений, средств защиты при прохождении этапа определяется бригадой самостоятельно.

3.10. Старший судья этапа выдает разрешение бригаде на начало работ фразой «К выполнению задания этапа приступить».

3.11. Мастер оформляет соответствующий наряд-допуск на выполнение работ (с момента получения разрешения на подготовку рабочего места от диспетчера Полигона начинается отсчет контрольно времени выполнения работ этапа № 4), после этого выдает задание бригаде. Наряд-допуск выписывается мастером бригады в одном  экземпляре, который остаётся до окончания этапа у производителя работ. Применение ПЭВМ для выписки наряда и использование заранее оформленного наряда-допуска не допускается. Правильность выписки и оформления наряда оценивается судьями после прохождения этапа.

3.12. Время выписки наряда-допуска не включается в нормативное время прохождения этапа.

3.13. При установке переносных заземлений на рабочем месте на провода ВЛ независимо от требований нормативных документов, действующих в государствах-участниках, ПЗ устанавливается на всех 3 фазах ВЛ.

3.14. После проведения необходимых инструктажей бригада приступает к производству работ в соответствии с имеющимся у нее проектом производства работ (технологической картой).

3.15. Действия членов бригады в ходе выполнения работ на этапе, в том числе проверочные операции и замечания по состоянию оборудования, выявленные в ходе выполнения работ, должны  озвучиваться на рабочем языке проведения Соревнований.

3.16. После оформления окончания работ и доклада старшему судье этапа об окончании проведения этапа (приостанавливается отсчет контрольного времени работы бригады на этапе № 4) мастер бригады передает старшему судье для полноты оценки действий бригады на этапе оперативно-техническую  документацию:

- бланк заявок на вывод оборудования в ремонт;

- наряд-допуск;

- технологическую карту (или проект производства работ), по которому производилась работа;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

Оперативно-техническая документация сдается в Секретариат вместе с Протоколом.

3.18. После прохождения этапа, бригадой обслуживания восстанавливается первоначальное состояние оборудования.

# 4. Критерии оценок действий бригады.

4.1. Оценка действий бригады на этапе № 4 может быть уменьшена по сравнению с максимальной за нарушение требований действующей нормативной документации, за технологические ошибки, в том числе за нарушения использования приборов, приспособлений, такелажа, инструмента, средств защиты, а также за превышение нормативного времени выполнения работ на этапе, или увеличена за экономию времени выполнения задания.

Оценка действий бригады на этапе осуществляется по балльной системе в соответствии с Протоколом проведения этапа № 4 (приложение 2).

4.2. Порядок начисления поощрительных баллов: при выполнении задания за время, меньшее нормативного, начисляются поощрительные баллы – 1 балл за каждую полную минуту сэкономленного времени . Общее количество поощрительных баллов на этапе – не более 15.

При невыполнении любого подпункта технологических операций, отраженных в Протоколе проведения этапа № 4, за данную операцию выставляется нулевая оценка. В данном случае поощрительные баллы за экономию времени на этапе в целом не начисляются.

4.3. Порядок начисления штрафных баллов:

- за действие бригады, выполненное с нарушением технологии и нормативных документов по эксплуатации, снимается 2 балла;

- за каждое нарушение требований правил, инструкций и норм по охране труда, допущенное бригадой при прохождении этапа, снимается  5 баллов.

- за обсуждение действий судейской бригады во время прохождения этапа со стороны членов бригады или лиц, причастных к соревнующейся бригаде, сумма набранных баллов, по решению судей на этапе, может быть уменьшена на 10 баллов. Данное нарушение фиксируется в протоколе прохождения этапа за подписью всех судей на этапе.

4.4. По истечении нормативного времени установленного для выполнения работ на этапе старший судья обязан остановить работу бригады с оценкой действий бригады по протоколу только по тем операциям этапа, которые фактически бригадой были выполнены.

4.5. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

# 5. Перечень рекомендованной нормативно-технической документации.

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изм. от 01.07.2003), СО 153-34.03.150-2003 (ПОТ РМ-016-2001).

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СО 153-34.20.501-2003.

3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003.

4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153-34.03-204.

5. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ Р М-012-2000.

Согласовано:

Руководитель Секретариата                                                        Туманов А.Г.

Старший судья этапа

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 4

Наименование работы: «Выполнить соединение проводов марки АС 120/19  в шлейфе фазы «А»  на анкерной металлической опоре № 4 типа У-110-3+5 ВЛ 110 кВ «Лесная», находящейся под наведенным напряжением (без применения грузоподъемного механизма)».

Место проведения работ:  полигон филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»

Наименование электрооборудования:  опора № 4 на ВЛ 110 кВ «Лесная»

Государство – участник:____________________________________________

Команда №________________________________________________________

Предприятие______________________________________________________

Состав бригады:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по электробезопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  | Выдающий наряд Руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  |  | Производитель работ Допускающий |  |
| 3 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |

Задание на этап:

«Бригаде в количестве четырех человек необходимо выполнить соединение шлейфа фазы «А» провода анкерной металлической опоры ВЛ 110 кВ в ½ овальном соединителе методом обжатия или шлейфовым спиральным зажимом. Руководитель команды сообщает о выборе метода соединения шлейфа старшему судье перед проведением этапа.

Работы по соединению шлейфа провода анкерной металлической опоры типа У-110-3 проводятся на опоре № 4 ВЛ 110 кВ «Лесная». ВЛ 110 кВ «Лесная» находится в зоне наведенного напряжения. Технические характеристики ВЛ 110 кВ «Лесная» отражены в поопорной схеме ВЛ.

Уровень наведенного напряжения на ВЛ при отключении и заземлении в РУ-110кВ составляет 10 В.

Оборудование ВЛ 110 кВ «Лесная» находится в управлении и ведении диспетчера Полигона.

Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием телефонного аппарата, установленного в судейской палатке. В отдельных случаях для связи с диспетчером полигона, по согласованию со старшим судьей этапа, допускается использовать радиостанцию, находящуюся в судейской палатке.

Все оперативные переключения на ПС 110 кВ, связанные с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная», осуществляются условно и судьями не оцениваются.

Оформление заявки на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная» и выписка наряда-допуска производятся мастером. Наряд-допуск оформляется в одном экземпляре. Время оформления заявки и выписки наряда-допуска включается в нормативное время прохождения этапа.

Работы по соединению шлейфа на опоре № 4 ВЛ 110 кВ «Лесная» производятся без применения спецтехники и грузоподъемных механизмов.

Средства защиты, приспособления, материалы, инструменты, технические средства и приборы для проведения этапа заблаговременно доставляются бригадой на этап или используются находящиеся в установленном рядом с этапом № 4 месте.

Вывод в ремонт, подготовка рабочего места и производство работ на ВЛ 110 кВ «Лесная» осуществляется бригадой с применением необходимых средств защиты, приборов, инструментов и приспособлений, отвечающих требованиям нормативных документов.

Бригаде необходимо выполнить задание в соответствии с требованиями норм и правил с учетом ППР (технологической карты), утвержденного в установленном порядке.

Готовность бригады определяется по докладу мастера команды.

Старший судья этапа отдает команду «К выполнению задания этапа приступить», и включает секундомер. Временем окончания выполняемых работ на этапе является доклад допускающего диспетчеру Полигона о полном окончании работ и о возможности ввода ВЛ 110кВ «Лесная» в работу.»

Расчетное максимальное количество баллов	200 баллов.

Нормативное время                                                                 90 мин.

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению задания на этапе:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                    ______________            ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Мастер              ______________                 ____________________

(подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Внимание! Заполненный бланк задания сдается в Секретариат вместе с Протоколом проведения этапа.

Приложение 2

Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ» Главный судья соревнований _____________ В.Н. Ермолов «____» ___________ 2011г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа № 4

Наименование этапа: «Соединение шлейфа провода анкерной металлической опоры типа У-110-3 ВЛ 110 кВ под наведенным напряжением (без применения грузоподъемного механизма)»

Государство - участник ______________________________________________

Команда № ________________________________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Дата «___» сентября 2011г.

Мастер _____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ _________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Расчетное максимальное количество баллов	200

Нормативное время выполнения задания на этапе	90 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Последовательность технологических операции | Оценка (баллов) | Допущен-ные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устано-вленная | Факти-ческая |  |
| 1. | Выполнение организационно-технических мероприятий | 20 |  |  |
| 1.1. | Укомплектованность бригады необходимым инструментом, приспособлениями, защитными средствами и соответствие их требованиям РД. | 2 |  |  |
| 1.2. | Наличие и ведение необходимой технической документации. | 6 |  |  |
| 1.4. | Правильность и полнота оформления и подачи заявки на вывод в ремонт оборудования; оформление наряда допуска на производство работ, наличие и правильность всех необходимых записей. | 8 |  |  |
| 1.6. | Выдача наряда ответственному руководителю работ (производителю). Проведение целевого инструктажа. Регистрация наряда. | 4 |  |  |
| 2 | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 10 |  |  |
| 2.1 | Прибытие бригады на рабочее место и доклад диспетчеру полигона. | 3 |  |  |
| 2.2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск от оперативного персонала. | 3 |  |  |
| 2.3. | Определение лиц, участвующих в подготовке рабочего места (проверке отсутствия напряжения и установке ПЗ) | 2 |  |  |
| 2.4. | Оформление в наряде разрешения на подготовку рабочего места и допуск. | 2 |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе | 50 |  |  |
| 3.1. | Соблюдение требований безопасности при подготовке РМ (осмотр металлической опоры с проведением необходимых проверок, подъём и работа на опоре, ограждение, вывешивание плакатов). | 20 |  |  |
| 3.2. | Соблюдение требований безопасности при проверке отсутствия напряжения и установке ПЗ (проверка, применение электрозащитных средств и др.). | 10 |  |  |
| 3.3. | Проверка выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места, выполнение необходимых записей. | 10 |  |  |
| 3.4. | Проведение целевых инструктажей, оформление инструктажей и допуска бригады на рабочее место | 10 |  |  |
| 4 | Выполнение технологических операций. | 100 |  |  |
| 4.1. | Полнота и правильность применяемого для выполнения работ ППР (технологической карты). | 10 |  |  |
| 4.2. | Надзор за членами бригады в ходе выполнения работ. | 5 |  |  |
| 4.3. | Выполнение мер безопасности при подъёме на опору, выполнении верхолазных работ, при спуске с опоры. | 15 |  |  |
| 4.4. | Выполнение требований безопасности при применении средств индивидуальной защиты, инструмента, приспособлений при производстве работ. | 20 |  |  |
| 4.5. | Соблюдение технологии работ, определённой проектом производства работ (технологической картой), в том числе требований безопасности. | 20 |  |  |
| 4.6. | Установка соединителя на провод ВЛ | 20 |  |  |
| 4.7. | Подъем и спуск с опоры на землю инструментов, приспособлений и готового шлейфа для предъявления судьям на этапе. | 10 |  |  |
| 5 | Уборка рабочего места и оформление полного окончания работ. | 20 |  |  |
| 5.1. | Организация окончания работы и оформление окончания работ, уборка рабочего места. | 10 |  |  |
| 5.2. | Сообщение об окончании работ и о возможности включения ВЛ-110. | 10 |  |  |
|  | Всего по операциям на этапе | 200 |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономию времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа: |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья этапа 	_________________	_________________________

(подпись)				(фамилия, инициалы)

Судьи этапа		__________________	________________________							(подпись)				(фамилия, инициалы)

__________________	________________________					(подпись)				(фамилия, инициалы)

Ознакомлен:

### Руководитель команды:

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Дата ______________________                        Время________________

### Мастер

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Дата ______________________                        Время________________

К Протоколу проведения этапа прилагается оперативно-техническая документация бригады:

- бланк заявок на вывод оборудования в ремонт;

- наряд-допуск;

- технологическую карту (или проект производства работ), по которому производилась работа;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

Лист для служебных отметок:

Протокол принят от судеской бригады:

Представитель Секретариата:    _____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)				(подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Протокол сдан в Главную судейскую комиссию:

Представитель Главной судейской комиссии:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                   Дата __________________                        Время________________

Отметка о выдаче копий протокола:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                      Дата ___________________                      Время________________

Отметка о подаче аппеляции:

____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                   Дата ___________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 4

Бланк оценок действий

членов  бригады №  ______   энергосистемы___________________________

при выполнении задания на этапе

для поощрения по номинациям Соревнований:

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Производитель работ |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Судейская бригада:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

###### (подпись)                                     (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:         ___________________                      ______________________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)

____________________                  ____________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)