Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ» Главный судья соревнований

#### ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 6

«Снятие наброса постороннего предмета с проводов ВЛ 110 кВ

с применением грузоподъемного механизма. Измерение сопротивления заземляющего устройства промежуточной опоры без отсоединения грозотроса»

г. Пенза

2011г.

1. Общие положения.

1.1. Бригада прибывает на этап в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 6: «Снятие наброса постороннего предмета с проводов ВЛ 110 кВ с применением грузоподъемного механизма. Измерение сопротивления заземляющего устройства промежуточной опоры без отсоединения грозотроса».

1.3. Целью этапа № 6 является определение уровня профессиональной подготовки персонала при выполнении работ по снятию наброса постороннего предмета с проводов ВЛ 110 кВ с применением грузоподъемного механизма и измерению сопротивления заземляющего устройства промежуточной опоры с соблюдением требований нормативно – технической документации.

1.4. Максимальная нормативная оценка за выполнение бригадой работ  на этапе № 6 составляет 200 баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.5. Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 90 минут.

1.6. Расчетное время пребывания бригады на этапе № 6 составляет 150 минут.

1.7. Порядок начала и окончания отсчета нормативного времени выполнения бригадой  задания этапа:

- отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе начинается с момента подачи команды старшим судьей «К выполнению задания этапа приступить»;

- отсчет нормативного времени выполнения задания прекращается после доклада мастера старшему судье об окончании работ этапа.

1.8. Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки отсчета нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

1.9. Отсчет нормативного времени приостанавливается на время задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

1.10. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, принятых в Российской Федерации, а также технологической карты и/или проекта производства работ, утвержденных в установленном порядке.

1.11. При необходимости, руководитель команды перед началом прохождения этапа доводит старшему судье этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства–участника и подготовленный в установленном порядке перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов на рабочем языке Соревнований.

1.11. Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, фиксируются судьями этапа в Протоколе проведения этапа со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания.

1.12. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положение о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

При оценке действий бригад во избежание двусмысленных и разных толкований Правил и других нормативных документов считать:

- случаем «поражение электрическим током» персонала

- приближение персонала или применяемых ими средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям, находящихся под напряжением, на расстояние менее допустимого правилами безопасности без использования основных электрозащитных средств;

-установка переносных заземлений без проверки отсутствия напряжения,

- присоединение проводов к заземляющему устройству опоры или отсоединение без диэлектрических перчаток,

- прикосновение к проводам и электродам измерительной схемы после присоединения проводников к заземляющему устройству опоры.

- случаем «падением работающего с высоты» в процессе выполнения работы:

- выполнение технологических операций на ВЛ с незакрепленным стропом предохранительного пояса.

- случаем «нахождение в опасной зоне при выполнении работ на высоте»:

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на ВЛ;

- случай нахождения члена бригады в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и подобные им устанавливаются по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона.

1.13. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ (Протокол от 24.10.2009 № 36).

1.14. В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации Соревнований.

1.15. Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

1.16. Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации Соревнований.

1.17. В случае, если две или большее количество команд наберут на этапе № 6 одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается коллегиальным решением судейской бригады на этапе в соответствии с п. 11.1 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

2. Условия проведения работ.

2.1. Задание на этап № 6: «Снятие наброса постороннего предмета с проводов ВЛ 110 кВ с применением грузоподъемного механизма. Измерение сопротивления заземляющего устройства промежуточной опоры без отсоединения грозотроса».

2.2. Работы на этапе проводятся на ВЛ 110 кВ «Лесная» в пролете между опорами № 1 и № 2, где выполняется снятие наброса между фазой «А» и фазой «В» с использованием подъемника (вышки), а также на опоре № 2, на которой проводится измерение сопротивления заземляющего устройства без отсоединения грозотроса. ВЛ 110 кВ «Лесная» отключена и заземлена на всех ПС. Пересечения с другими ВЛ отсутствуют.

2.3. Наброс устанавливается обслуживающим персоналом полигона.

2.4. Вывод в ремонт, подготовка рабочего места и производство работ на ВЛ 110 кВ «Лесная» выполняется бригадой по наряду – допуску с соблюдением технологии работ и применением необходимых средств защиты, приборов, инструментов и приспособлений, отвечающих требованиям нормативных документов.

2.5. Оборудование ВЛ 110 кВ «Лесная» находится в управлении и ведении диспетчера полигона.

2.6. Связь с диспетчером полигона осуществляется с использованием телефонного аппарата, установленного в судейской палатке. В отдельных случаях для связи с диспетчером полигона, по согласованию со старшим судьей этапа, допускается использовать радиостанцию, находящуюся в судейской палатке.

2.7. Оформление заявки на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная» и выписка наряда-допуска производятся мастером. Наряд-допуск оформляется в одном экземпляре.

2.8. При прохождении этапа все члены бригады обязаны соблюдать требования безопасности и требования нормативных документов, регламентирующих технологию производства работ и правил эксплуатации соответствующего оборудования.

2.9. Порядок комплектации соревнующейся бригады СИЗ, аптечками, приборами, инструментами, приспособлениями, в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.10 данного Положении регламентируется п.п. 7.9, 7.10 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ (2011) и Положением о мандатной комиссии.

2.10. Минимальный перечень необходимых защитных средств, инструментов, приспособлений и материалов, используемых при выполнении задания этапа № 6:

| № п/п | Оснащенность бригады на этапе № 6 Наименования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Указатель высокого напряжения УВН-110 | 2 шт. |
| 2. | Устройство для проверки исправности указателя напряжения | 2 шт. |
| 3. | Переносное заземление для BJI-110 кВ со штангами | 2 компл. |
| 4. | Переносное заземление для подъемника (вышки) | 2 компл. |
| 5. | Изолирующая штанга (оперативная на 110 кВ) | 2 шт. |
| 6. | Прибор М416 или Ф4103-М1, либо аналогичный измеритель сопротивления и заземления опор ЛЭП | 1 шт. |
| 7. | Перчатки диэлектрические | 2 пары |
| 8. | Пояс предохранительный монтерский | 3 шт. |
| 9. | Каска защитная | 4 шт. |
| 10. | Аптечка медицинская | 1 компл. |
| 11. | Бесконечный канат | 1 компл. |
| 12. | Монтажный блок | 2 шт. |
| 13. | Набор инструмента для выполнения работ | 2 компл. |
| 14. | Комплект приспособлений для измерения сопротивления опор ВЛ без отсоединения грозотроса КПГ-01 | 1 компл. |
| 15. | Очки защитные | 2 шт. |
| 16. | Кувалда 5 кг | 1 шт. |
| 17. | Рулетка 10-20 м | 1 шт. |
| 18. | Боты диэлектрические | 2 пары |
| 19. | Перчатки пятипалые общего применения | 4 пары |
| 20. | Коврик диэлектрический | 1 шт. |
| 21. | Ветошь | 0.15 кг |

2.11. Форс – мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более 10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

3. Сценарий проведения этапа.

3.1. Нормативный состав бригады для выполнения задания этапа № 6:

- мастер;

- производитель работ;

- 2 электромонтера.

3.2. Персональний состав бригады определяется решением руководителя команды перед выходом бригады на этап и до получения ею задания. После оформления бланка задания на этап изменение состава бригады возможно только в порядке, определенном п. 3.11 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ  2011 г.

3.3. Руководитель команды представляется  старшему судье этапа и передает, в случае необходимости, национальную нормативно-техническую документацию, применяемую бригадой при выполнении задания на этапе.

3.4. Мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения задания на этапе № 6.

В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия национальной электроэнергетической компании, которое представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О. мастера бригады;

- готовность бригады к выполнению задания на этапе.

3.5. По прибытии на этап, команда должна иметь следующую оперативно-техническую документацию, определенную действующими в государстве правилами и нормами и выполненную на рабочем языке Соревнований:

- чистые бланки заявок на вывод в ремонт оборудования;

- чистые бланки наряда-допуска;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- проект производства работ (технологическую карту), разработанные и утвержденные в установленном порядке;

- вахтенный журнал машиниста подъемника (предоставляется владельцем подъемника (вышки)).

3.6. Все члены бригады должны иметь при себе удостоверение работника электроэнергетической компании государства – учасника Соревнований с действующими на момент проведения этапа записями, регламентируемыми Положением о  проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ, Положением о Мандатной комиссии и отвечающими специфике работ этапа № 6.

3.7. По прибытии бригады на этап судьи проверяют наличие удостоверений о проверке знаний норм и правил в соответствии с выполняемой работой, наличие наряда-допуска для производства работ на этапе, проводят инструктаж бригады, знакомят мастера и членов бригады с рабочими местами, условиями и средствами для проведения этапа, а также с порядком организации связи с диспетчером Полигона. Члены бригады подтверждают прохождение инструктажа и свою психофизиологическую готовность к выполнению этапа подписями в бланке задания на этап. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания (приложение № 1).

3.8. Судьями на этапе производится проверка на соответствие нормам и правилам безопасности инструмента, приспособлений и средств защиты, которыми бригада будет пользоваться при прохождении этапа.

3.9. При возникновении сомнений в соответствии правилам безопасности представленных средств защиты, инструмента, приспособлений судейская бригада может принять решение о необходимости их замены на другие, аналогичные комплекты.

3.10. Время проверки  инструмента, приспособлений и средств защиты в нормативное время прохождения этапа не засчитывается. Порядок проверки перед применением инструмента, приспособлений, средств защиты при прохождении этапа определяется бригадой самостоятельно

3.11. Мастер по установленной форме оформляет заявку на вывод в ремонт и подает ее диспетчеру полигона. Заявка до окончания этапа находится у мастера бригады.

3.12. Диспетчер полигона рассматривает заявку и дает разрешение на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная».

3.13. Мастер, получив разрешение на вывод в ремонт оборудования, приступает к оформлению наряда-допуска. Наряд-допуск до окончания этапа находится у производителя работ. Применение ПЭВМ для выписки наряда и использование заранее оформленного наряда-допуска не допускается. Правильность выписки, оформления наряда-допуска и протокола измерения сопротивления заземления опоры ВЛ оценивается судьями после прохождения этапа.

3.14. Все оперативные переключения на ПС 110 кВ, связанные с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная», осуществляются условно и судьями не оцениваются.

3.15. После вывода в ремонт ВЛ 110 кВ «Лесная» проводится комплекс мероприятий по подготовке рабочего места и допуску бригады к производству работ.

3.16. После проведения необходимых инструктажей бригада приступает к производству работ в соответствии с имеющимся у нее проектом производства работ (технологической картой).

3.17. Действия членов бригады в ходе выполнения работ на этапе, в том числе проверочные операции и замечания по состоянию оборудования, выявленные в ходе выполнения работ, должны  озвучиваться на рабочем языке проведения Соревнований.

3.18. Временем окончания выполнения задания этапа является оформление окончания работ в наряде-допуске,  доклад диспетчеру полигона о возможности ввода ВЛ 110 кВ «Лесная» в работу и доклад старшему судье этапа.

3.19. После прохождения этапа мастер бригады, проходящей этап, обязан передать старшему судье на этапе оперативно-техническую документацию для ее оценки.

- наряд-допуск;

- заявку на вывод в ремонт оборудования;

- технологические карты (проекы производства работ) по которому производились работы;

- протокол измерения сопротивления заземления опор ВЛ;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- вахтенный журнал машиниста подъемника.

Оперативно-техническая документация сдается в Секретариат вместе с Протоколом.

3.20. После прохождения этапа бригадой обслуживания восстанавливается первоначальное состояние оборудования.

4. Критерии оценки действий бригады.

4.1. Оценка действий бригады на этапе № 6 может быть уменьшена по сравнению с максимальной за нарушение требований действующей нормативной документации, за технологические ошибки, в том числе за нарушения использования приборов, приспособлений, такелажа, инструмента, средств защиты, а также за превышение нормативного времени выполнения работ на этапе.

Оценка действий бригады на этапе осуществляется по балльной системе в соответствии с Протоколом проведения этапа № 6 (приложение 2).

4.2. Порядок начисления поощрительных баллов: при выполнении задания за время, меньшее нормативного, начисляются поощрительные баллы – 1 балл за каждую полную сэкономленную минуту. Общее количество поощрительных баллов на этапе – не более 15.

При невыполнении любого подпункта технологических операций, отраженных в Протоколе проведения этапа № 5, за данную операцию выставляется нулевая оценка. В данном случае поощрительные баллы за экономию времени на этапе в целом не начисляются.

4.3. Порядок начисления штрафных баллов:

- за действие бригады, выполненное с нарушением технологии и нормативных документов по эксплуатации, снимается 2 балла;

- за каждое нарушение требований правил, инструкций и норм по охране труда, допущенное бригадой при прохождении этапа, снимается  5 баллов.

- за обсуждение действий судейской бригады во время прохождения этапа со стороны членов бригады или лиц, причастных к соревнующейся бригаде, сумма набранных баллов, по решению судей на этапе, может быть уменьшена на 10 баллов. Данное нарушение фиксируется в протоколе прохождения этапа за подписью всех судей на этапе.

4.4. По истечении нормативного времени установленного для выполнения работ на этапе старший судья обязан остановить работу бригады с оценкой действий бригады по протоколу только по тем операциям этапа, которые фактически бригадой были выполнены.

4.5. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

5. Перечень рекомендованных нормативных документов.

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229), СО 153-34.20.501-2003.

2. Объем и нормы испытаний электрооборудования (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 08.05.1997), СО 34.45-51.300-97.

3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 19.09.1994), СО 34.20.504-94.

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Минэнерго РФ 30.06.2003), СО 153-34.03.603-2003.

5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163, с изм. от 01.07.2003), СО 153-34.03.150-2003 (ПОТ РМ-016-2001).

6. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минтопэнерго РФ 01.01.1999), СО 153-34.03-204.

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 87), ПБ 10-611-03.

8. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68), ПОТ Р М-012-2000.

9. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками, ТИ 36-22-20-03.

10. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке), ТИ 36-22-22-03.

Согласовано:

Руководитель секретариата                                                         Туманов А.Г.

Старший судья этапа

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 6

Наименование работ: «Снятие наброса постороннего предмета с проводов ВЛ 110 кВ с применением грузоподъемного механизма. Измерение сопротивления заземляющего устройства промежуточной опоры без отсоединения грозотроса»

Место проведения работ:                        ВЛ-110 кВ «Лесная», пролет опор № 1 и № 2, опора № 2

Наименование электрооборудования:     ВЛ 110 кВ «Лесная»

Государство-участник соревнований ______________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Состав бригады:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  | Выдающий наряд Руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  |  | Допускающий Производитель работ |  |
| 3 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |

Задание на этап:

На ВЛ 110 кВ «Лесная» между железобетонными опорами № 1 и № 2 обнаружен наброс на проводах между фазой «А» и фазой «В». ВЛ 110 кВ «Лесная» отключена и заземлена на всех ПС и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера полигона. Пересечения с другими ВЛ отсутствуют. Связь с диспетчером полигона осуществляется по телефону. Средства защиты, приспособления, материалы, инструменты, технические средства и приборы для проведения этапа находятся в установленном рядом с этапом № 6 месте.

Старший судья этапа отдает команду «К выполнению задания этапа приступить» и включает секундомер. Задание выполняется бригадой в составе 4 человек. Временем окончания этапа является доклад допускающего диспетчеру полигона о полном окончании работ.

Расчётное максимальное количество баллов	200

Нормативное время выполнения задания на этапе	90 мин.

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Мастер                            ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Внимание! Заполненный бланк задания сдается в Секретариат вместе с Протоколом проведения этапа.

Приложение 2

Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ» Главный судья соревнований _____________ В.Н. Ермолов «____» ___________ 2011г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа № 6

Наименование этапа: «Снятие наброса постороннего предмета с проводов ВЛ 110 кВ с применением грузоподъемного механизма. Измерение сопротивления заземляющего устройства промежуточной опоры без отсоединения грозотроса»

Дата «___» __________ 2011г.

Государство-участник соревнования  _________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Команда №____________________ ______________________________________

Мастер __________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ _________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Расчётное максимальное количество баллов	200

Нормативное время выполнения задания на этапе	90 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Последовательность технологических операции | Оценка (баллов) | Допущенные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Факти-ческая |  |
| 1. | Выполнение организационно-технических мероприятий | 20 |  |  |
| 1.1. | Укомплектованность бригады необходимым инструментом, приспособлениями, защитными средствами и соответствие их требованиям РД. | 4 |  |  |
| 1.2. | Наличие и ведение необходимой технической документации. | 4 |  |  |
| 1.3. | Правильность и полнота оформления и подачи заявки на вывод в ремонт оборудования. | 2 |  |  |
| 1.4. | Оформление наряда-допуска на производство работ, наличие и правильность всех необходимых записей. | 8 |  |  |
| 1.5. | Выдача наряда ответственному руководителю работ (производителю). Проведение целевого инструктажа. Регистрация наряда. | 2 |  |  |
| 2 | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 10 |  |  |
| 2.1 | Прибытие бригады на рабочее место и доклад диспетчеру полигона. | 3 |  |  |
| 2.2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск от оперативного персонала. | 3 |  |  |
| 2.3. | Определение лиц, участвующих в подготовке рабочего места (проверке отсутствия напряжения и установке ПЗ) | 2 |  |  |
| 2.4. | Оформление в наряде разрешения на подготовку рабочего места и допуск. | 2 |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе | 50 |  |  |
| 3.1 | Соблюдение требований безопасности при подготовке РМ (осмотр и проверка подъемника (вышки), подъём и работа в люльке подъемника (вышки) и т.д.). | 20 |  |  |
| 3.2. | Соблюдение требований безопасности при проверке отсутствия напряжения (проверка, применение электрозащитных средств и др.). | 5 |  |  |
| 3.3. | Соблюдение требований безопасности при установке ПЗ (проверка, применение электрозащитных средств и др.). | 5 |  |  |
| 3.4. | Применение индивидуальных средств защиты. | 5 |  |  |
| 3.5. | Проверка выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места, выполнение необходимых записей. | 3 |  |  |
| 3.6. | Проведение целевого инструктажа допускающим. | 3 |  |  |
| 3.7 | Проведение целевого инструктажа руководителем (производителем работ) работ. | 3 |  |  |
| 3.8. | Оформление инструктажа и допуска бригады к работе в соответствующих документах. | 3 |  |  |
| 3.9. | Доклад диспетчеру полигона о ПРМ и допуске бригады к производству работ. | 3 |  |  |
| 4 | Выполнение технологических операций. | 80 |  |  |
| 4.1. | Полнота и правильность применяемого для выполнения работ ППР (технологической карты). | 10 |  |  |
| 4.2. | Надзор за членами бригады в ходе выполнения работ. | 5 |  |  |
| 4.3. | Установка подъемника (вышки) согласно ППР (технологической карты). | 10 |  |  |
| 4.4. | Выполнение мер безопасности при подъеме и спуске в люльке подъемника, производстве работ на высоте. | 10 |  |  |
| 4.5. | Выполнение требований безопасности при применении средств индивидуальной защиты, инструмента, приспособлений при производстве работ. | 20 |  |  |
| 4.6. | Соблюдение технологии работ, определенной проектоми производства работ (технологическими картоми), в том числе требований безопасности. | 20 |  |  |
| 4.7. | Подъем и спуск инструментов, приспособлений. | 5 |  |  |
| 5 | Измерение сопротивления заземляющего устройства промежуточной опоры. | 20 |  |  |
| 5.1. | Проверка готовности прибора к работе, уровня помех, калибровка | 3 |  |  |
| 5.2. | Выполнение необходимых измерений, требуемых по технологии производства работ | 7 |  |  |
| 5.3. | Определение измеренного сопротивления опоры ВЛ и соответствие его норме | 5 |  |  |
| 5.4. | Оформление результатов измерения | 5 |  |  |
| 6 | Уборка рабочего места и оформление полного окончания работ. | 20 |  |  |
| 6.1. | Организация окончания работ. | 2 |  |  |
| 6.2. | Удаление бригады с рабочего места и оформление в наряде-допуске полного окончания работ. | 3 |  |  |
| 6.3. | Проверка рабочего места после полного окончания работ. | 5 |  |  |
| 6.4. | Сообщение производителя работ о полном окончании работ лицу, выдавшему наряд. | 5 |  |  |
| 6.5. | Оформление окончания работ в соответствующей документации. | 3 |  |  |
| 6.6. | Сообщение допускающего диспетчеру полигона о полном окончании работ и о возможности включения ВЛ в работу. | 2 |  |  |
|  | Итого на этапе: |  |  |  |
|  | Снято баллов за нарушение правил безопасности: |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономию времени: |  |  |  |
|  | Всего зачетных баллов: |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)                                                       (подпись)

### Ознакомлен:

Руководитель команды  _________________          _________________________

(подпись) 			(фамилия, инициалы)

Дата  ______________________	                                       Время _________________

Мастер                         _________________          _________________________

(подпись) 			(фамилия, инициалы)

Дата  ______________________	                                       Время _________________

К Протоколу проведения этапа прилагается оперативно-техническая документация бригады:

- наряд-допуск;

- заявку на вывод в ремонт оборудования;

- технологические карты (проекы производства работ) по которому производились работы;

- протокол измерения сопротивления заземления опор ВЛ;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- вахтенный журнал машиниста подъемника.

Лист для служебных отметок:

Протокол принят от судеской бригады:

Представитель Секретариата:    _____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Протокол сдан в Главную судейскую комиссию:

Представитель Главной судейской комиссии:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                                                      Дата __________________                        Время________________

Отметка о выдаче копий протокола:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                                                      Дата ___________________                      Время________________

Отметка о подаче аппеляции:

____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                                                   Дата ___________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 6

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований:

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

###### (подпись)                                      (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:  ___________________                      ______________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.) ____________________                      ____________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

____________________                      ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)