Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ» Главный судья соревнований

#### ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 2

# «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока с траверсы металлической опоры без применения спецтехники (работа с грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи с использованием тренажера типа «ГОША»

г. Пенза

2011г.

1. Общие положения.

1.1. Бригада прибывает на этап в сопровождении руководителя команды в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 2 – «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока с траверсы металлической опоры без применения спецтехники (работа с грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи (на манекене – тренажере типа «ГОША»)».

1.3 Этап № 2 состоит из двух подэтапов:

- первый подэтап «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на металлической опоре ВЛ 110 кВ и спуск его на землю»;

- второй подэтап «Оказание пострадавшему первой помощи после поражения электрическим током» .

1.4. Целью проведения этапа является оценка у персонала навыков освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока, снятия пострадавшего с опоры, оказания ему реанимационной помощи.

1.5.Максимальная оценка за выполнение бригадой работ на этапе № 2 составляет 200 баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.6. Нормативное время выполнения этапа:

- первый подэтап – 240 сек.;

- второй подэтап  – 360 сек.

1.7. Расчетное время нахождения бригады на  этапе № 2 составляет  90 минут.

1.8. Порядок начала и окончания отсчета нормативного времени выполнения бригадой  задания этапа (подэтапов).

|  | Начало отсчета времени (команды старшего судьи) | Окончание отсчета времени (доклад бригады) |
| --- | --- | --- |
| 1-й подэтап | «Человек под напряжением» | «Пострадавший в состоянии клинической смерти» |
| 2-й подэтап | «Пострадавший в состоянии клинической смерти» | «Этап окончен» |

1.9. Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки отсчета нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

1.10. Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе прекращается после доклада мастера старшему судье об окончании выполнения задания этапа.

1.11. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, действующих в Российской Федерации на момент проведения Соревнований.

1.12. При необходимости, руководитель команды перед началом прохождения этапа доводит старшему судье этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства–участника и подготовленный в установленном порядке перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов на рабочем языке Соревнований.

1.13. Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, фиксируются судьями этапа в Протоколе проведения этапа со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания.

1.14. Случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положение о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

При оценке действий бригад во избежание двусмысленных и разных толкований Правил и других нормативных документов считать:

- случаем «поражение электрическим током» персонала в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- приближение персонала или применяемых ими такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям, находящихся под напряжением, на расстояние менее допустимого правилами безопасности без использования основных электрозащитных средств;

- установка переносных заземлений без проверки отсутствия напряжения.

- случаем «падением работающего с высоты» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- выполнение технологических операций на опоре ВЛ с незакрепленным к опоре стропом предохранительного пояса;

- подъем по телу опоры ВЛ без страховки с помощью системы от падения или без применения предохранительного пояса;

- передвижение по траверсе опоры ВЛ с незакрепленным к траверсе опоры стропом предохранительного пояса.

- случаем «нахождение в опасной зоне при выполнении работ на высоте» следующую ситуацию:

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на опоре ВЛ.

- случаем нахождения члена бригады в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и подобные им (устанавливаются по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона).

1.15. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ (Протокол от 24.10.2009 № 36).

1.16. В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации Соревнований.

1.17. Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

1.18. Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации Соревнований.

1.19. В случае, если две или большее количество команд наберут на этапе № 2 одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается коллегиальным решением судейской бригады на этапе в соответствии с п. 11.1 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г..

2. Условия проведения работ на этапе.

2.1. Этап № 2 – «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока с траверсы металлической опоры без применения спецтехники (работа с грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи (на манекене – тренажере типа «ГОША»)» состоит из двух подэтапов:

- первый подэтап – «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на металлической опоре ВЛ 110 кВ и спуск его на землю»;

- второй подэтап – «Оказание пострадавшему первой помощи после поражения электрическим током».

2.2. Этап проводится на ВЛ 110 кВ «Лесная», которая осуществляет питание ПС 110/35/10 кВ «Учебная» и в специально выделенном помещении. Рабочее место для проведения первого этапа – опора № 6 ВЛ 110 кВ «Лесная», рабочее место для проведения второго подэтапа – спортивный зал учебно-тренировочного Полигона.

2.3. ВЛ 110 кВ «Лесная» считается условно действующей электроустановкой, выведенной в ремонт и находящейся под наведенным напряжением. ВЛ 110 кВ «Лесная» находится в оперативном управлении диспетчера Полигона.

2.4. Условно, «пострадавший» при выполнении присоединения струбцины переносного заземления к металлоконструкциям опоры ВЛ 110 кВ допустил падение струбцины переносного заземления на провод фазы «С», в результате попал под наведенное напряжение 220 В.

2.5. В качестве «пострадавшего» на опоре используется манекен, имитирующий взрослого человека массой 70-80 кг, в спецодежде, обуви, каске защитной, поясе предохранительном монтерском.  «Пострадавший» лежит лицом вниз на нижней траверсе опоры, фал предохранительного пояса закреплен за верхний уголок траверсы. Заземляющий проводник переносного заземления находится на руке пострадавшего, переносное заземление условно касается провода.

2.6. Исходная подготовка рабочих мест первого и второго подэтапов производится персоналом принимающей стороны до начала работ соревнующейся бригады на этапе и не входит в зачетное время.

2.7. Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием средств связи, предоставляемых принимающей стороной, резервное средство – радиостанция судейской бригады.

2.8. Порядок комплектации соревнующейся бригады средствами индивидуальной защиты, аптечками, приборами, инструментами, приспособлениями, в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.9 данного Положении регламентируется п.п. 7.9, 7.10 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ (2011) и Положения о мандатной комиссии. Необходимые средства защиты, такелажа, приспособления, материалы, инструмент, технические средства и приборы, предоставляемые принимающей стороной, размещаются на стеллажах, установленных рядом с палаткой судейской бригады этапа № 2.

2.9. Перечень необходимых средств защиты, инструментов и материалов, используемых при выполнении задания этапа № 2:

| - манекен — имитатор «пострадавшего» (для снятия с опоры) | 1 шт. |
| --- | --- |
| - робот-тренажер типа «Гоша» | 1 шт. |
| - система от падения | 1 шт. |
| - защитные каски белого цвета (для судейской бригады) | 4 шт. |
| - секундомер | 2 шт. |
| - вакуумный матрац | 1 шт. |
| - ковшовые носилки | 1 шт. |
| - телефон (рация) | 1 шт. |
| - устройства для проверки исправности УВН | 2 шт. |
| - указатели напряжения 110 кВ | 2 шт. |
| - переносное заземление ПЗЛ-110-3 сечением 25 мм | 2 шт. |
| - изолирующая штанга 110 кВ | 2 шт. |
| - перчатки диэлектрические | 3 пары. |
| - медицинская аптечка | 1 шт. |
| - бутыль с питьевой водой емкостью 5л. | 1 шт. |
| - бесконечный канат в сборе (комплект блоков и канатов) | 2 шт. |
| - кувалда 5 кг | 1 шт. |
| - средства защита глаз | 2 шт. |
| - инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007) | 1 шт. для каждого члена бригады |
| - предохранительный пояс | 1 шт. для каждого члена бригады |
| - защитные каски | 1 шт. для каждого члена бригады |

2.10. К работе судейской бригады на этапе с правом совещательного голоса привлекается эксперт – специалист «Медицины катастроф».

2.12. Форс – мажорные обстоятельства во время проведения первого подэтапа, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

Возобновление работ производится решением судейской бригады после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств.

# 3. Сценарий проведения этапа.

3.1. Нормативный состав бригады для выполнения задания этапа № 2:

- мастер, руководитель работ;

- производитель работ;

- два электромонтера.

3.2. Персональний состав бригады определяется решением руководителя команды перед выходом бригады на этап и до получения ею задания. После оформления бланка задания на этап изменение состава бригады возможно только в порядке, определенном п. 3.11 Положения о проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ  2011 г.

3.3. Мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения задания этапа № 2. В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия национальной электроэнергетической компании, которое представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О.  мастера бригады;

-  готовность бригады к выполнению этапа.

3.4. Все члены бригады должны иметь при себе удостоверение работника электроэнергетической компании государства – участника Соревнований с действующими на момент проведения этапа записями, регламентируемыми Положением о  проведении Международных соревнований профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ 2011, Положением о мандатной комиссии и отвечающими специфике работ этапа № 2.

3.5. По прибытии бригады на этап судьи проверяют наличие удостоверений о проверке знаний норм и правил в соответствии с выполняемой работой, наличие наряда-допуска для установки блока и снятия манекена (имитатор «пострадавшего» с опоры № 6 ВЛ-110 кВ «Лесная»), «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве», проводят инструктаж бригады, знакомят мастера и членов бригады с рабочими местами, условиями и средствами для проведения этапа, а также с порядком организации связи с диспетчером Полигона. Члены бригады подтверждают прохождение инструктажа и свою психофизиологическую готовность к выполнению этапа подписями в бланке задания на этап. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания этапа №2. Мастер бригады подписывает бланк задания в грифе «ознакомлен» с проставлением фамилии, имени, отчества, даты и времени ознакомления.

3.6. Судьями на этапе производится проверка на соответствие нормам и правилам безопасности инструмента, приспособлений и средств защиты, которыми бригада будет пользоваться при прохождении этапа.

3.7. При возникновении сомнений в соответствии правилам безопасности представленных средств защиты, инструмента, приспособлений судейская бригада может принять решение о необходимости их замены на другие, аналогичные комплекты.

3.8. Время проверки  инструмента, приспособлений и средств защиты в нормативное время прохождения этапа не засчитывается. Порядок проверки перед применением инструмента, приспособлений, средств защиты при прохождении этапа определяется бригадой самостоятельно.

3.9. Судьями на этапе выдается разрешение бригаде на начало работ фразой «К выполнению задания этапа приступить».

3.10. После проведения старшим судьей целевого инструктажа производится допуск бригады  по наряду-допуску, определяется опасная зона  и бригада под руководством мастера производит работы по подвешиванию такелажных приспособлений (бесконечный канат, канат с блоком и т.п.).

3.11. Время допуска бригады по наряду-допуску и работ по подвешиванию бесконечного каната (каната с блоками) не входит в нормативное время.

3.12. Члены бригады занимают исходную позицию для начала работы на первом подэтапе согласно указаниям старшего судьи этапа.

3.13. Действия членов бригады в ходе выполнения работ на этапе, в том числе проверочные операции и замечания по состоянию оборудования, выявленные в ходе выполнения работ. должны  озвучиваться на рабочем языке проведения Соревнований.

3.14. Порядок проведения первого подэтапа - «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на металлической опоре ВЛ 110 кВ и спуск его на землю»:

3.14.1. Условно, на траверсе опоры BJI 110 кВ при наложении переносного заземления попал под действие электрического тока член бригады. Бригаде необходимо выполнить все необходимые мероприятия (действия) по безопасному освобождению «пострадавшего» от действия электрического тока наведенного напряжения и спуску его с опоры на землю для оказания первой помощи.

3.14.2. В первом подэтапе участвует группа из трех работников, выбранных руководителем команды (обязательно участвуют мастер и производитель работ).

3.14.3. Бригада выстраивается у линии старта, указанной судьями. Выполнение задания начинается с постановки задачи. После команды старшего судьи этапа «Человек под напряжением» включаются два секундомера. Бригада выполняет необходимые действия по сообщению о происшедшем несчастном случае (через диспетчера полигона), проверяет необходимые средства защиты, подает их на опору, освобождает «пострадавшего» от действия электрического тока, опускает его на землю, проводит оценку его состояния и подготовку к реанимации.

3.14.4. После доклада судьям этапа одним из членов бригады «Пострадавший в состоянии клинической смерти» судьи останавливают секундомеры, фиксируют время выполнения задачи и среднеарифметическое время вносится в Протокол проведения этапа.

3.14.5. По окончании подэтапа бригада снимает такелажные приспособления с опоры, мастер выводит бригаду с рабочего места и закрывает наряд-допуск.

3.15. Члены соревнующейся бригады и судейская бригада переходят к месту проведения второго подэтапа.

3.16. Порядок проведения второго подэтапа - «Оказание пострадавшему первой помощи после поражения электрическим током»:

3.16.1. Подэтап проводится на манекене-тренажере «ГОША», расположенном на полу (пологе). Учитывая технические особенности  тренажера «Гоша» все участники Соревнований, независимо от действующих в государствах–участниках правил, комплекс реанимационных действий осуществляют в соотношении 5:2, т.е. 5 надавливаний на грудную клетку и 2 вдоха.

3.16.2. Во втором подэтапе участвует группа из трех работников, выбранных руководителем команды.

3.16.3. Выбранный состав бригады выстраивается у линии старта, указанной судьями.

3.16.4. Старший судья этапа зачитывает условия задачи: «После поражения электрическим током пострадавший потерял сознание. Сейчас он лежит без признаков жизни. После удачной реанимации у пострадавшего появится пульс на сонной артерии, он условно придет в сознание и начнет жаловаться на боли в области таза. Необходимо воспользоваться ковшовыми носилками, вакуумным матрасом и доставить его «живым» (с пульсом на сонной артерии) за линию финиша. Если после «оживления» будут «повторные остановки сердца» (исчезнет пульс на сонной артерии), пострадавшего можно «оживить» нанесением прекардиального удара. Если это не приведет к «оживлению», необходимо приступить к повторной реанимации».

3.16.5. По команде судьи «Пострадавший в состоянии клинической смерти», с одновременным включением двух секундомеров, бригада приступает к оказанию помощи. После удачной реанимации (у пострадавшего появляется пульс на сонной артерии), участник, выполняющий искусственную вентиляцию легких, сообщает судье этапа об «оживлении» пострадавшего: «Есть пульс».

3.16.6. Участникам необходимо с помощью ковшовых носилок переложить пострадавшего на вакуумный матрас и донести за черту финиша.

3.16.7. После пересечения финишной черты последним участником бригады после доклада бригады «Этап окончен», судьи останавливают секундомеры и проверяют наличие пульса на сонной артерии манекена. Среднеарифметическое время вносится в протокол.

3.17. Для предупреждения травматизма и несчастных случаев во время соревнований судьи вправе остановить действия участников в случаях опасного встречного движения головами при выполнении сердечно-легочной реанимации, предвестников обморока у одного из участников, иных случаев, которые, по мнению судейской бригады, могли привести к несчастному случаю или травме.

3.18. После оформления Протокола прохождения этапа, судьи этапа доводят до руководителя команды и мастера бригады совершенные членами бригады ошибки и количество набранных, поощрительных или штрафных баллов.

3.19. Руководитель команды и мастер бригады знакомятся с оформленным Протоколом и подписывают его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания.

3.20. Протокол проведения этапа в течение 1 часа после подписания передается в Секретариат для регистрации и последующего утверждения Главным судьей Соревнований.

3.21. После прохождения этапа, бригадой обслуживания восстанавливается первоначальное состояние оборудования.

# 4. Критерии оценок действий бригады.

4.1. Оценка действий бригады на этапе № 2 может быть уменьшена по сравнению с максимальной за нарушение требований действующей нормативной документации, за технологические ошибки, в том числе за нарушения использования приспособлений, такелажа, инструмента, средств защиты, а также за превышение нормативного времени выполнения работ на этапе, или увеличена за экономию времени выполнения задания.

Оценка действий бригады на этапе осуществляется в соответствии с Протоколом проведения этапа проведения этапа № 2 (Приложение 2).

4.2. Порядок начисления поощрительных баллов: при выполнении задания за время, меньшее нормативного, начисляются поощрительные баллы – 1 балл за каждые полные 5 секунд сэкономленного времени. Общее количество поощрительных баллов на этапе – не более 15.

При невыполнении любого подпункта технологических операций, отраженных в Протоколе проведения этапа № 2, за данную операцию выставляется нулевая оценка. В данном случае поощрительные баллы за экономию времени на этапе в целом не начисляются.

4.3. Порядок начисления штрафных баллов:

- при невыполнении задания первого подэтапа за 240 секунд баллы за подэтап не начисляются;

- при невыполнении задания второго подэтапа за 360 секунд баллы за подэтап не начисляются;

- за каждое нарушение действующих правил, если иное не определено настоящим Положением бригада штрафуется на 1 балл;

- не применение средств защиты, в том числе отсутствие проверки их исправности, удар пострадавшего об опору (о землю) в ходе выполнения работ оценивается в 5 штрафных баллов за каждое нарушение;

- за каждую зафиксированную судейской бригадой подсказку со стороны лица, причастного к соревнующейся бригаде, снимается 5 баллов;

- за обсуждение действий судейской бригады во время прохождения этапа со стороны членов бригады или лиц, причастных к соревнующейся команде, по решению судей на этапе, командная оценка уменьшается на 10 баллов. Данное нарушение фиксируется в Протоколе прохождения этапа за подписью всех судей на этапе.

- случаи грубых нарушений при выполнении работ на этапе рассматриваются судейской бригадой на этапе в соответствии с п. 7.17 Положения о проведении Международных соревнований среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств–участников СНГ 2011 г.

# 5. Перечень рекомендованной нормативно-технической документации.

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СО 153-34.20.501-2003.

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изм. От 01.07.2003), СО 153-34.03.150-2003 (ПОТ РМ-016-2001).

3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003.

4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007).

5. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, ПОТ Р М-012-2000.

6. Инструкция по эксплуатации и техническое описание тренажера «Гоша».

Согласовано:

Руководитель секретариата                                                         Туманов А.Г.

Старший судья этапа

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 2

# Наименование работ: «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока с траверсы металлической опоры без применения спецтехники (работа с грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи с использованием тренажера типа «ГОША»

Место проведения работ: Учебный полигон филиала ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго»

Наименование электрооборудования:  ВЛ-110кВ «Лесная»

Государство – участник: ______________________________________________

Команда №__________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Состав бригады:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  |  |  |
| 2 | Член бригады |  |  |  |  |
| 3 | Член бригады |  |  |  |  |
| 4 | Член бригады |  |  |  |  |

На первом подэтапе: Условно, «пострадавший» при выполнении присоединения струбцины переносного заземления к металлоконструкциям опоры ВЛ 110 кВ допустил падение струбцины переносного заземления на провод фазы «С», в результате попал под наведенное напряжение и лежит на траверсе опоры № 6 ВЛ 110 кВ лицом вниз. Величина наведенного напряжения на ВЛ составляет 220 В. Необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока, спустить на землю, провести реанимационные действия.

На втором подэтапе: «После поражения электрическим током пострадавший потерял сознание. Сейчас он лежит без признаков жизни. После удачной реанимации у пострадавшего появится пульс на сонной артерии, он условно придет в сознание и начнет жаловаться на боли в области таза. Необходимо воспользоваться ковшовыми носилками, вакуумным матрасом и доставить его «живым» (с пульсом на сонной артерии) за линию финиша. Если после «оживления» будут «повторные остановки сердца» (исчезнет пульс на сонной артерии), пострадавшего можно «оживить» нанесением прекардиального удара. Если это не приведет к «оживлению», необходимо приступить к повторной реанимации».

Расчетное максимальное количество баллов	200 баллов.

Нормативное время на 1 подэтап	4 минуты.

Нормативное время на 2 подэтап 	6 минут.

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе.

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________               ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________               ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Мастер              ______________                 ____________________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Внимание! Заполненный бланк задания сдается в Секретариат вместе с Протоколом проведения этапа.

Приложение 2

Международные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств – участников СНГ

«УТВЕРЖДАЮ» Главный судья соревнований ____________ В.Н. Ермолов «____» __________2011г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа № 2

«Освобождение пострадавшего от действия электрического тока с траверсы металлической опоры без применения спецтехники (работа с грузовым манекеном). Оказание пострадавшему первой помощи (на манекене – тренажере типа «ГОША»)».

Государство - участник ______________________________________________

Команда № ________________________________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Дата «___» сентября 2011г.

Мастер _____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ _________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Расчетное максимальное количество баллов                       	200

Нормативное время первого подэтапа				     4 минуты

Нормативное время второго подэтапа 			     6 минут

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Последовательность технологических операции | Оценка (баллов) | Допущен-ные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устано-вленная | Факти-ческая |  |
|  | Подэтап №1 | 100 |  |  |
| 1.1. | «Проверка готовности участников соревнований к действиям в условиях несчастного случая»: | 6 |  |  |
| 1.1.1 | Наличие и правильность заполнения у каждого участника квалификационного удостоверения | 3 |  |  |
| 1.1.2 | Наличие правильно оформленной именной «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» | 3 |  |  |
| 1.2. | «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на металлической опоре ВЛ-110кВ и спуск его на землю»: | 94 |  |  |
| 1.2.1 | Укомплектованность бригады средствами защиты, оперативной документацией | 3 |  |  |
| 1.2.2 | Наличие и укомплектованность медицинской аптечки | 3 |  |  |
| 1.2.3 | Подъем на опору с использованием предохранительного пояса или системы от падения | 8 |  |  |
| 1.2.4 | Перемещение по траверсе | 15 |  |  |
| 1.2.5 | Подъем на траверсу необходимых средств защиты | 5 |  |  |
| 1.2.6 | Освобождение "пострадавшего" от действия электрического тока | 10 |  |  |
| 1.2.7 | Выполнение мер безопасности при выполнении работ на высоте | 5 |  |  |
| 1.2.8 | Спуск пострадавшего" с опоры с применением мер к недопущению его травматизма. | 10 |  |  |
| 1.2.9 | Оценка состояния "пострадавшего" | 10 |  |  |
| 1.2.10 | Правильное нанесение удара по грудине | 5 |  |  |
| 1.2.11 | Сообщение бригады диспетчеру о несчастном случае с требованием вызвать "Скорую помощь" | 9 |  |  |
| 1.2.12 | Доклад судьям: «Пострадавший в состоянии клинической смерти!» (остановка секундомера) | 3 |  |  |
| 1.2.13 | Спуск участника соревнований с опоры | 8 |  |  |
|  | Подэтап №2 | 100 |  |  |
| 2.1 | Оценка состояния пострадавшего | 10 |  |  |
| 2.2 | Освобождение грудной клетки от одежды | 3 |  |  |
| 2.3 | Расстегнуть поясной ремень | 3 |  |  |
| 2.4 | Нанесение прекардиального удара | 3 |  |  |
| 2.5 | Проверка пульса | 3 |  |  |
| 2.6 | Выполнение полного комплекса реанимации: - непрямой массаж сердца | 15 |  |  |
| 2.7 | - искусственную вентиляцию легких | 15 |  |  |
| 2.8 | Приложить холод к голове | 6 |  |  |
| 2.9 | Приподнять ноги пострадавшего | 6 |  |  |
| 2.10 | Организация взаимодействия спасателей при работе в группе | 6 |  |  |
| 2.11 | После появления пульса – доклад судьям «Есть пульс!» | 2 |  |  |
| 2.12 | Организация переноса пострадавшего с применением вакуумного матраца и носилок | 18 |  |  |
| 2.13 | Осуществление постоянного контроля за состоянием пострадавшего при его транспортировке с применением вакуумного матраца и носилок | 8 |  |  |
| 2.14 | Доклад судьям «Этап окончен!» (после пересечения финишной черты последним участником бригады секундомеры останавливаются) | 2 |  |  |
|  | Всего по операциям на этапе | 200 |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономию времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа: |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)                                                       (подпись)

### Ознакомлен:

### Руководитель команды:

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

### Мастер

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Лист служебных отметок:

Протокол принят от судейской бригады:

Представитель Секретариата:    _____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Протокол сдан в Главную судейскую комиссию:

Представитель Главной судейской комиссии: ________________________   _______________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                         Дата __________________                        Время________________

Отметка о выдаче копий протокола:

_____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                         Дата ___________________                      Время________________

Отметка о подаче аппеляции:

____________________________   _____________________

(фамилия, инициалы)			(подпись)                                                                                                      Дата ___________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 2

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

###### (подпись)                                     (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:  ___________________                      ______________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                                                                                    ____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)