Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ

национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Положение

о проведении  этапа № 4

«Замена  промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов»

г. Талдыкорган

2010 г.

1. Общие положения

1.1. Бригада прибывает на этап в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 4 – «Замена поврежденой промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов».

1.3. Целью этапа № 4 является определение уровня подготовки персонала при организации работ по ликвидации неисправности оборудования с соблюдением требований нормативно – технической документации.

1.4. Максимальная нормативная оценка за выполнение бригадой работ  на этапе № 4 составляет 100 баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.5. Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 90 минут.

1.6. Расчетное время  пребывания бригады на этапе № 4 составляет 180 минут.

1.7. Работа на этапе № 4 выполняется по наряду – допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

1.8. Отсчет контрольного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера в момент окончания проверки наряда старшим судьей и подачи команды «К выполнению этапа приступить» (время проверки судьями правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа. При неправильном оформлении наряда, повторное оформление входит во время выполнения этапа).

1.9. Отсчет контрольного времени приостанавливается на время оформления наряда – допуска и проведения инструктажа бригаде на подготовку рабочего места и допуск, на время работы грузоподъёмных механизмов, а также на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

1.10. Отсчет контрольного времени выполнения задания прекращается после доклада мастера бригады старшему судье об окончании работ этапа.

1.11. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, принятых в Российской Федерации, а также технологической карты и/или проекта проведения работ, утвержденных главным инженером предприятия, представившего команду.

1.12. При необходимости, мастер бригады перед началом прохождения этапа доводит до сведения  старшего судьи этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства – участника на русском языке или предоставляет подготовленный заранее перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов.

1.13. Замечания, за которые снижаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в Протоколе  проведения этапа в столбце «Примечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения конкурсного задания.

1.14. При оценке действия бригад во избежание неоднозначных  толкований считать случаем «поражение электрическим током» персонала следующее:

- приближение персонала или применяемых ими такелажных средств и приспособлений на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением  менее допустимого ПТБ;

- заземление токоведущей части под напряжением без применения защитных средств;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

-  подъем электромонтера на конструкции незаземленной опоры.

Считать  «падением работающего с опоры» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- наличие на поясе разрывов нитей в местах сшития, надрывы, надрезы поясного ремня, стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- выполнение операций на опоре  с незакрепленным к опоре  стропом предохранительного пояса;

- закрепление стропа предохранительного  пояса за гирлянду на которой ведется работа.

1.15. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ .

1.16. До подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает бригаде соревнующейся команды все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической, Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ.

1.17. Подписанный судейской бригадой и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение  Главным судьей Соревнований.

1.18. Порядок подачи и рассмотрения аппеляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно – технической документации или официальной документации Соревнований.

2. Условия проведения работ на этапе

2.1. Этап № 4 заключается в «Замене поврежденной железобетонной опоры № 4 на ВЛ-10 кВ № 01-01 с применением механизмов: автокрана КС-3577-3К грузоподъемностью 16 тонн, АГП-22 на базе ЗИЛ-431410 (условно разработка грунта вручную)».

2.2. На фотографии представлено рабочее место этапа № 4.

2.3. ВЛ – 10 кВ № 01-01 условно является действующей электроустановкой, в момент прибытия бригады – под напряжением и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера Полигона.

2.4. Опора № 4, промежуточная с железобетонной стойкой типа СВ-105-01,  повреждена.

2.5. Необходимо выполнить замену поврежденной опоры на новую того же типа.

2.6. Работа выполняется по наряду – допуску на  отключенной  и  заземленной ВЛ-10 кВ  № 01-01 в присутствии руководителя работ.

2.7. Разрешение на подготовку рабочего места и на допуск руководитель работ (допускающий) получает у диспетчера Полигона.

2.8. Связь с диспетчером Полигона осуществляется с применением средств связи, предоставленных  принимающей стороной.

2.9. Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимыми средствами защиты, такелажа, приспособлениями, материалами, инструментами, техническими средствами и приборами, размещаемыми рядом с местом проведения этапа.

2.10.  Перечень необходимых средств защиты, инструментов и материалов:

| №п/п | Оснащенность бригады на этапе № 4 Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указатель высокого напряжения УВН-10 | 2 шт. |
| 2 | Штанга для наложения заземления на ВЛ-10 кВ | 2 компл. |
| 3 | Заземлитель инвентарный | 4шт. |
| 4 | Бесконечный канат | 2 компл. |
| 5 | Синтетический канат 20 м диаметром 16 мм | 3 шт. |
| 6 | Пояс предохранительный монтерский | 3 шт. |
| 7 | Лазы для ж/б опор | 3 пары |
| 8 | Перчатки диэлектрические | 2 пары |
| 9 | Каска защитная | 6 шт. |
| 10 | Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| 11 | Бланки нарядов - допусков | 10 шт. |
| 12 | Плакаты по ТБ переносные | 1 компл. |
| 13 | Приспособление для наброса на провода | 2 компл. |
| 14 | Стойка опоры железобетонная СВ-105 | 1 шт. |
| 15 | Шпильки с гайками М-18 | 2 шт. |
| 16 | Шайбы металлические д.18 | 4 шт. |
| 17 | Проволока алюминиевая для вязок | 6м. |
| 18 | Изоляторы ШС-10 | 3 шт. |
| 19 | Колпачки полиэтиленовые | 3 шт. |
| 20 | Прибор для проверки исправности указателя напряжения | 1 шт. |
| 21 | Набор гаечных ключей | 1 компл. |
| 22 | Ножовка по металлу | 1 шт. |
| 23 | Набор монтерского инструмента | 2 компл. |
| 24 | Лом д.30мм | 1 шт. |
| 25 | Кувалда 3-5кг | 1 шт. |
| 26 | Лопата штыковая | 2 шт. |
| 27 | Трамбовка ручная | 1 шт. |
| 28 | Приспособление для разворота опор | 1 шт. |
| 29 | Приспособление для снятия изолятора | 1 шт. |
| 30 | Отвес 200г | 1 шт. |
| 31 | Трафареты, кисть | 1 компл. |
| 32 | Краска | 1 банка |
| 33 | Флажки сигнальные | 2 компл. |
| 34 | Бачок для воды | 1 шт. |
| 35 | Кружка | 1 шт. |
| 36 | Мыло хозяйственное | 1 кусок |
| 37 | Полотенце личное | 2 шт. |
| 38 | Аптечка медицинская | 1 компл. |
| 39 | Строп для подъёма и набор подкладок | 1 компл. |
| 40 | Нарукавная повязка стропальщика | 1 шт. |

3. Сценарий проведения этапа

3.1.  По прибытию бригады для выполнения этапа мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения конкурсного задания этапа № 4. В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической компании, которые представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О.  мастера бригады;

-  готовность бригады к выполнению этапа.

3.2. Мастер бригады получает у старшего судьи на этапе бланк задания на выполнение работ с указанием провода, подлежащего замене, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки и размещением ее на Полигоне, средствами связи с диспетчером Полигона, уточняет перечень требований к членам бригады, место расположения  необходимых средств защиты, инструментов и материалов.

3.3. Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием фамилии, имени и отчества, группы по ЭБ и предоставленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

3.4. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания.

3.5. Мастер бригады подписывает бланк задания на этап с проставлением даты и времени ознакомления с заданием.

3.6. Порядок взаимодействия с диспетчером Полигона – по телефону.

3.7. После получения задания мастер бригады оформляет наряд – допуск.   Допускающий с членом бригады, подготавливающим рабочее место, получает у диспетчера Полигона  разрешение на подготовку рабочего места,  выполняют необходимые  отключения и подготавливают рабочее место. После проверки подготовки рабочего места,  допускающий докладывает диспетчеру Полигона  и получает разрешение на допуск бригады к работе.

3.8. Во время выписывания наряда – допуска бригаде позволяется готовить необходимые материалы, инструменты, защитные средства и  приспособления.

3.9. Заполненные наряд–допуск, технологическую карту и/или проект производства работ перед выполнением работ на этапе мастер бригады передает старшему судье этапа для проверки и оценивания.

3.10. После проверки старший судья на этапе возвращает мастеру бригады наряд – допуск, технологическую карту и/или проект производства работ.

3.11. Бригада, укомплектованная необходимыми материалами, инструментами, защитными средствами и  приспособлениями для выполнения этапа, собирается на рабочем месте  выполнения конкурсного задания, мастер бригады подтверждает готовность бригады к выполнению этапа.

3.12. Старший судья этапа отдает команду «К выполнению работ этапа приступить» и включает секундомер отсчета контрольного времени выполнения задания этапа. Отсчет времени приостанавливается на время оформления наряда –допуска и проведения инструктажа бригаде на подготовку рабочего места и допуска, на время работы грузоподъёмных механизмов, а также на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

3.13. После допуска бригада приступает к «Замене поврежденной железобетонной опоры ВЛ–10 кВ № 01-01 с применением механизмов (автокран КС-3577-3К грузоподъемностью 16 тонн, АГП-22 на базе ЗИЛ-431410) с имитацией разработки грунта вручную».

3.14. Порядок выполнения работ на этапе членами бригады определен технологической картой и/или проектом производства работ на «Замену поврежденной железобетонной опоры ВЛ–10 кВ с применением механизмов», утвержденным руководителем предприятия, направившего команду на Соревнования.

3.15. По окончании работ, бригада убирает с рабочего места материалы, инструменты, приспособления,  снимает заземления. Бригада выводится с  рабочего места, руководитель работ (допускающий) оформляет окончание работ в наряде–допуске и докладывает диспетчеру об окончании работ.

3.16. Диспетчер Полигона дает разрешения допускающему и члену бригады, принимавшему участие в подготовке рабочего места, на включение электроустановки под напряжение.

3.17.  После включения электроустановки под напряжение руководитель работ докладывает судьям об окончании этапа. Сдает наряд–допуск судьям на проверку. Отсчет контрольного времени выполнения работы останавливается.

3.18. Форс–мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

3.19. После оформления Протокола прохождения этапа судьи этапа доводят до членов бригады совершенные ими ошибки и количество набранных, поощрительных и штрафных баллов.

3.20. Члены судейской бригады подписывают Протокол проведения этапа.

3.21. Мастер бригады знакомится с оформленным Протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания.

3.22. Протокол проведения этапа с копией технологической карты выполнения работ передается в течение 1 часа после его оформления в Секретариат для регистрации и последующего утверждения Главным судьей Соревнований.

4. Критерии оценки действий бригады

4.1. Последовательность оцениваемых операций по подэтапам и значение оценки их выполнения указан в Протоколе проведения этапа №4.

4.2. При выполнении работ на этапе дополнительно:

- за каждые сэкономленные 5 минут от нормативного времени к оценке добавляется 1 балл;

- за каждые просроченные 5 минут сверх нормативного времени от оценки отнимается 1 балл.

5. Перечень рекомендуемых нормативных документов

- Межотраслевые правила по охране труда ( правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ–016–2001 РД 153–34.0-03.150–00;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации СО 153-34.20.501–2003;

- Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603–2003;

- Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи  напряжением  0,38–20 кВ  с неизолированными проводами. РД 153-34.3–20.662–98;

- Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38 – 10 кВ;

-  Межотраслевые  правила  по  охране  труда   при   работе  на  высоте. ПОТ Р М–012–2000;

- Правила  безопасности  при  работе  с  инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10–382–00;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10–611–03.

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 4

Наименование работ: «Замена  промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов».

Место проведения работ:                        ПС-110/35/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Опора № 4 на ВЛ-10кВ №01-01

Государство-участник соревнований _____________________________________

Предприятие______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  | V | Выдающий наряд, руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  | IV | Допускающий, производитель работ |  |
| 3 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |

Задание на этап:

«Выполнить замену опоры №4 на ВЛ-10 кВ  №01-01 с применением автокрана марки КС 3577-3К и автовышки марки АГП-22 на базе ЗИЛ-431 410, при этом условно выполнить:

- откопку грунта от железобетонной стойки опоры на соотвествующую глубину;

- отсоединение контура заземления опоры от стойки;

- обратную засыпку грунтом котловины и восстановление заземление контура.»

Расчетное максимальное количество баллов	100

Нормативное время выполнения задания на этапе	90 мин.

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Мастер                             ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Приложение 2

Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад  распределительных электрических сетей 10/0,4кВ национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

________________   Ермолов В.Н.  «____» __________ 2010 г.

### Протокол

### проведения этапа № 4

«Замена  промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов»

Дата «___» сентября 2010г.

Государство-участник соревнования _______________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Мастер __________________________

(фамилия, инициалы)

Руководитель работ _________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Расчетное максимальное количество баллов	100

Нормативное время выполнения задания на этапе	90 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Последовательность технологических операции | Оценка (баллов) | Допущенные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устано-вленная | Факти-ческая |  |
| 1. | Выполнение организационно-технических мероприятий | 10 |  |  |
| 1.1. | Наличие и правильность оформления нормативно-технической документации этапа: - утвержденной технологической карты и/или проекта производства работ на замену промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ; - журнала учета работ по нарядам и распоряжениям; - бланка наряда-допуска; - оперативного журнала; - путевого листа; - вахтового журнала. | 2 |  |  |
| 1.2. | Проверка бригадой достаточности комплекта и состояния защитных средств, инструмента, запчастей и приспособлений, состояния грузоподъемных механизмов. | 2 |  |  |
| 1.3. | Оформление заявки на вывод оборудования в ремонт у диспетчера полигона. Получение разрешения заявки по телефону | 2 |  |  |
| 1.4. | Оформление наряда–допуска на производство работ, наличие и правильность всех необходимых записей. | 2 |  |  |
| 1.5. | Проверка грузоподъемных машин и механизмов: - состояние строп; - проверка сигнализаторов. | 2 |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 5 |  |  |
| 2.1. | Получение допускающим разрешения на подготовку рабочего места и допуск от оперативного персонала, своевременное оформление разрешения в наряде – допуске | 5 |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места: | 25 |  |  |
| 3.1 | Проверка инструмента, защитных средств (перед применением); подъем на опоры № 3 и № 5 для проверки отсутствия напряжения и наложения ПЗ; вывешивание плакатов | 7 |  |  |
| 3.2. | Оформление графы наряда – допуска о подготовке рабочего места; Сообщение диспетчеру полигона о подготовке рабочего места и выдачи разрешения на допуск. | 6 |  |  |
| 3.3. | Допуск бригады к работе допускающим. | 6 |  |  |
| 3.4. | Проведение инструктажа бригады руководителем работ (допускающим) | 4 |  |  |
| 3.5. | Оформление инструктажа и допуска бригады к работе в наряде – допуске | 2 |  |  |
| 4. | Выполнение технологических операций | 50 |  |  |
| 4.1. | Подготовить инструменты и материалы к замене железобетонной опоры, определить место и установить автокран и АГП. | 6 |  |  |
| 4.2. | Подъем на опору до уровня 1м ниже нижней траверсы демонтированной опоры для крепления стропа автокраном, дать натяжку стропы. Подъем с помощью АГП на демонтированную опору до уровня крепления проводов. Демонтаж вязки проводов. Переброс провода на одну сторону от стойки, увязка проводов капроновым канатом и отвод от стойки во время ее демонтажа и закрепление | 8 |  |  |
| 4.3. | Демонтаж железобетонной опоры с траверсой | 10 |  |  |
| 4.4. | Демонтаж траверсы от дефектной опоры и монтаж на новую опору | 7 |  |  |
| 4.5. | Установка железобетонной опоры и трамбовка | 8 |  |  |
| 4.6. | Монтаж и вязка проводов. Удаление грузоподъемных механизмов с рабочего места. | 6 |  |  |
| 4.7. | Снятие заземлений, предупреждение членов бригады «ВЛ считать под напряжением» | 5 |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 5 |  |  |
| 5.1. | Сборка инструментов и приспособлений после окончания работы. | 2 |  |  |
| 5.2. | Уборка рабочего места. | 3 |  |  |
| 6. | Оформление полного окончания работ | 5 |  |  |
| 6.1. | Вывод бригады с рабочего места, оформление в наряде – допуске окончания работ руководителем работ | 2 |  |  |
| 6.2. | Закрытие наряда – допуска. Доклад допускающего диспетчеру о полном окончании работ по наряду № (согласно текста). Оформление в наряде – допуске графы «полное окончание работ». Получение допускающим разрешения на включение электроустановки под напряжение. | 2 |  |  |
| 6.3. | Оформление в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. Сдача наряда – допуска судьям на проверку. | 1 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 100 |  |  |
|  | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил техники безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономии времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:_____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)                                                (подпись)

### Ознакомлен:

### Мастер

(Ф.И.О.)                                                (подпись)

### Дата ______________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 4

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований:

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

###### (подпись)                                     (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:  ___________________                      ______________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)                                                                                                                    ____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)