Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ

национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Положение

о проведении  этапа № 5

«Замена изолятора на анкерной железобетонной

опоре ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛ-0,4кВ»

г. Талдыкорган

2010 г.

1. Общие положения

1.1. Бригада прибывает на этап в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 5 – «Замена изолятора на анкерной железобетонной опоре ВЛ-10 кВ совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ».

1.3. Целью этапа № 5 является определение уровня подготовки персонала при организации работ по ликвидации неисправности оборудования с соблюдением требований нормативно – технической документации.

1.4. Максимальная нормативная оценка за выполнение бригадой работ  на этапе № 5 составляет 100 баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.5. Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 55 минут.

1.6. Расчетное время  пребывания бригады на этапе № 5 составляет 120 минут.

1.7. Работа на этапе № 5 выполняется по наряду – допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

1.8. Отсчет контрольного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера в момент окончания проверки наряда старшим судьей и подачи команды «К выполнению этапа приступить» (время проверки судьями правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа. При неправильном оформлении наряда, повторное оформление входит во время выполнения этапа).

1.9. Отсчет контрольного времени приостанавливается на время оформления наряда – допуска и проведения инструктажа бригаде на подготовку рабочего места и допуск, а также на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

1.10. Отсчет контрольного времени выполнения задания прекращается после доклада руководителя работ старшему судье об окончании работ этапа.

1.11. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, принятых в Российской Федерации, а также технологической карты и/или проекта проведения работ, утвержденных главным инженером предприятия, представившего команду.

1.12. При необходимости, мастер бригады перед началом прохождения этапа доводит старшему судье этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства – участника на русском языке или подготовленный заранее перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов.

1.13. Замечания, за которые снижаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в Протоколе  проведения этапа в столбце «Примечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения конкурсного задания.

1.14. При оценке действия бригад во избежание двусмысленных и разных  толкований Правил и других нормативных документов считать случаем «поражение электрическим током» персонала следующее:

- приближение персонала или применяемых ими такелажных средств и приспособлений на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящихся под напряжением  менее допустимого ПТБ.

- заземление токоведущей части под напряжением без применения защитных средств.

- нарушение порядка наложения или снятия заземления.

-  подъем электромонтера на конструкции незаземленной опоры.

Считать  «падением работающего с опоры» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- наличие на поясе разрывов нитей в местах сшития, надрывы, надрезы поясного ремня, стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- выполнение операций на опоре  с незакрепленным к опоре  стропом предохранительного пояса;

- закрепление стропа предохранительного  пояса за гирлянду на которой ведется работа.

1.15. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ;

1.16. До подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает бригаде соревнующейся команды все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической , Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ.

1.17. Подписанный судейской бригадой и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

1.18. Порядок подачи и рассмотрения аппеляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Аппеляции в письменном виде подаются руководителем команды на через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно – технической документации или официальной документации Соревнований.

2. Условия проведения работ на этапе

2.1. Этап № 5 заключается в «Замене изолятора на анкерной железобетонной опоре ВЛ-10 кВ совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ».

2.2. На фотографии представлено рабочее  место этапа № 5.

2.2. На ВЛ-10 кВ № 02 – 01  на концевой анкерной железобетонной опоре № 3  (тип железобетонной стойки СВ – 105 – 01)  поврежден натяжной изолятор   в гирлянде ПС-70  (неисправный изолятор предварительно маркируется принимающей стороной).

2.3. ВЛ-10 кВ № 02 – 01  условно находится под напряжением, двойного питания не имеет. Между опорами №1 и № 3 имеется совместный подвес  действующей ВЛ-0,4 кВ № 02 – 01.

2.4. ВЛ-10 кВ № 02 – 01 и  ВЛ-0,4 кВ № 02 – 01 являются условно действующими электроустановками, находятся в оперативном управлении   и оперативном ведении диспетчера Полигона, в момент прибытия бригады – под напряжением.

2.5. Необходимо выполнить замену натяжного изолятора на новый того же типа.

2.6. Место  работы  - на  концевой  железобетонной  опоре    № 3  ВЛ -10  кВ  № 02 – 01, на которой будет произведена замена дефектного натяжного изолятора, работа выполняется бригадой с применением лазов и использованием приспособления.

2.7. Работы на этапе бригада выполняет по наряду – допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности и с применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

2.8. Связь с диспетчером Полигона осуществляется с применением средств связи, предоставленных  принимающей стороной.

2.9. Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимыми средствами защиты, такелажа, приспособлениями, материалами, инструментами, техническими средствами и приборами.

2.10.  Перечень необходимых средств защиты, инструментов и материалов:

| №п/п | Оснащенность бригады на этапе № 5 Наименования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указатель высокого напряжения УВН-10 | 2 шт. |
| 2 | Указатель низкого напряжения УННУ-1Н | 2 шт. |
| 3 | Переносное заземление на ВЛ-10кВ | 1 компл. |
| 4 | Переносное заземление на ВЛ-0,4кВ | 2 компл. |
| 5 | Заземлитель инвентарный | 2 шт. |
| 6 | Бесконечный канат | 1 компл. |
| 7 | Синтетический канат | 20м |
| 8 | Пояс предохранительный монтерский | 2 шт. |
| 9 | Лазы для ж/б опор | 2 пары |
| 10 | Перчатки диэлектрические | 2 пары |
| 11 | Каска защитная | 5 шт. |
| 12 | Рукавицы брезентовые | 5 пар |
| 13 | Бланки нарядов | 10 шт. |
| 14 | Плакаты по ТБ переносные | 1 компл. |
| 15 | Коврик диэлектрический | 1 шт. |
| 16 | Проволока алюминиевая для вязок | 6м. |
| 17 | Изолятор ПС-70 | 1 шт. |
| 18 | Блок БМ-3 | 1 шт. |
| 19 | Полиспаст | 1 шт. |
| 20 | Мегоомметр | 1 шт. |
| 21 | Набор гаечных ключей | 1 компл. |
| 22 | Набор монтерского инструмента МИ-64 | 2 компл. |
| 23 | Лом д.30мм | 1 шт. |
| 24 | Кувалда 3 - 5кг | 1 шт. |
| 25 | Лопата штыковая | 1 шт. |
| 26 | Бачок для воды | 1 шт. |
| 27 | Кружка | 1 шт. |
| 28 | Мыло хозяйственное | 1 кусок |
| 29 | Полотенце личное | 2 шт. |
| 30 | Аптечка медицинская | 1 компл. |

3. Сценарий проведения этапа

3.1.  По прибытию бригады для выполнения этапа, мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения конкурсного задания этапа № 5. В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической компании, которые представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О.  мастера бригады;

- готовность бригады к выполнению этапа.

3.2. Мастер бригады получает у старшего судьи на этапе бланк задания на выполнение работ с указанием дефектного изолятора, подлежащего замене, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки и размещением ее на полигоне, средствами связи с диспетчером Полигона, уточняет перечень требований к членам бригады, место расположения  необходимых средств защиты, инструментов и материалов.

3.3. Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием фамилии, имени и отчества, группы по ЭБ и предоставленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

3.4. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания.

3.5. Мастер бригады подписывает бланк задания на этап с проставлением даты и времени ознакомления с заданием.

3.6. Порядок взаимодействия с диспетчером Полигона – по телефону.

3.7.   После получения задания мастер бригады оформляет наряд – допуск.   Допускающий с членом бригады, подготавливающим рабочее место, получает у диспетчера Полигона  разрешение на подготовку рабочего места,  выполняют необходимые  отключения и подготавливают рабочее место. После проверки подготовки рабочего места,  допускающий докладывает диспетчеру Полигона  и получает разрешение на допуск бригады к работе.

3.8. Во время выписывания наряда – допуска бригаде позволяется готовить необходимые материалы, инструменты, защитные средства и  приспособления.

3.9. Заполненный наряд – допуск, технологическую карту  и/или проект проведения работ перед выполнением работ на этапе мастер бригады передает старшему судье этапа для проверки и оценивания.

3.10. После проверки старший судья на этапе возвращает мастеру бригады наряд – допуск, технологическую карту и/или проект проведения работ.

3.11. Бригада, укомплектованная необходимыми материалами, инструментами, защитными средствами и  приспособлениями для выполнения этапа, собирается на рабочем месте  выполнения конкурсного задания, мастер подтверждает готовность бригады к выполнению этапа.

3.12. Старший судья этапа отдает команду «К выполнению работ этапа приступить» и включает секундомер отсчета контрольного времени выполнения задания этапа. Отсчет времени приостанавливается на время оформления наряда –допуска и проведения инструктажа бригаде на подготовку рабочего места и допуск, а также на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

3.13. После допуска бригада приступает к «Замене изолятора на анкерной железобетонной опоре ВЛ - 10 кВ совместный подвес с ВЛ - 0,4 кВ».

3.14. Порядок выполнения работ на этапе членами бригады определен технологической картой на  «Замену изолятора на анкерной железобетонной опоре ВЛ-10 кВ совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ», утвержденной руководителем предприятия, направившего команду на Соревнования.

3.15. По окончании работ, бригада убирает с рабочего места материалы, инструменты, приспособления,  снимает заземления. Бригада выводится с  рабочего места, руководитель работ (допускающий) оформляет окончание работ в наряде –допуске и докладывает диспетчеру об окончании работ.

3.16. Диспетчер Полигона дает разрешения допускающему и члену бригады, принимавшему участие в подготовке рабочего места, на включение электроустановки под напряжение.

3.17.  После включения электроустановки под напряжение мастер (руководитель работ) докладывает судьям об окончании этапа. Сдает наряд – допуск судьям на проверку. Отсчет контрольного времени ывполнения работы останавливается.

3.18. Форс – мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

3.19. После оформления Протокола прохождения этапа судьи этапа доводят до членов бригады совершенные ими ошибки и количество набранных, поощрительных и штрафных баллов.

3.20. Члены судейской бригады подписывают Протокол проведения этапа.

3.21. Мастер бригады знакомится с оформленным Протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания.

3.22. Протокол проведения этапа с копией технологической карты выполнения работ в течение 1 часа после подписания передается в Секретариат для регистрации и последующего утверждения Главным судьей Соревнований.

4. Критерии оценки действий бригады

4.1. Последовательность оцениваемых операций по подэтапам и вес оценки их выполнения указан в Протоколе проведения этапа №4.

4.2. При выполнении работ на этапе дополнительно:

- за каждые сэкономленные 5 минут от нормативного времени к оценке добавляется 1 балл;

- за каждые просроченные 5 минут сверх нормативного времени от оценки отнимается 1 балл.

5. Перечень рекомендованных нормативных документов

- Межотраслевые Правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М–016–2001     РД 153–34.03.150–00 с изменениями и дополнениями. (Изменения и дополнения введены в действие с 1 июля 2003 года).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Российской Федерации СО 153–34.20.501–2003.

- СО 153–34.03.603–2003 Инструкция по  применению и испытанию  средств защиты, используемых в электроустановках.

- РД 34.03.204, СО 153–34.03.204  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. 1985г.

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 5

Наименование работ: «Замена натяжного изолятора в натяжной гирлянде на концевой   анкерной   железобетонной   опоре ВЛ-10кВ совместный  подвес  с  ВЛ-0,4кВ»

Место проведения работ:                        ПС-110/35/10 «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Опора №3 на ВЛ-10кВ №02-01

Государство-участник соревнований ______________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  | V | Выдающий наряд Руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  | IV | Допускающий Производитель работ |  |
| 3 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |

Задание на этап:

«На ВЛ – 10 кВ № 02 – 01 на концевой анкерной железобетонной опоре № 3 поврежден изолятор ПС – 70. поврежденный изолятор промаркирован. Тип жлезобетонной стойки – СВ – 105 – 01. Между опорами № 1 и № 3 имеется совместный  подвес  с  ВЛ – 0,4 кВ  №  02 – 01. ВЛ -  10 кВ №  02 – 01 и ВЛ – 0,4 кВ  № 02 – 01 являлются действующими электроустановками и находятся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера Полигона. Связь с диспетчером Полигона осуществляется по телефону. Средства защиты, приспособления, материалы, инструменты, технические средства и приборы для проведения этапа находятся в установленном рядом с этапом № 5 месте.

Бригаде необходимо выполнить задание в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ с учетом ППР, утвержденного руководителем предприятия, направившего команду на Соревнования. Готовность бригады определяется по докладу мастера.

Старший судья этапа отдает команду «К выполнению работ этапа приступить» и включает секундомер. Отсчет времени приостанавливается на период оформления нарада – допуска и проведения целевых инструктажей. Задание выполняется бригадой в составе 4 человек. Временем окончания этапа является доклад допускающего диспетчеру Полигона о полном окончании работ».

Расчетное максимальное количество баллов	100

Нормативное время выполнения задания на этапе	55 мин.

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Мастер                            ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Приложение 2

Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад  распределительных электрических сетей 10/0,4кВ национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

________________   Ермолов В.Н.  «____» __________ 2010 г.

### Протокол

### проведения этапа № 5

«Замена  изолятора на анкерной железобетонной опоре ВЛ-10 кВ совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ»

Дата «___» сентября 2010г.

Государство-участник соревнования  _________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Команда №____________________ ______________________________________

Мастер __________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ _________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Расчетное максимальное количество баллов	100

Нормативное время выполнения задания на этапе	55 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Последовательность технологических операции | Оценка (баллов) | Допущенные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Факти-ческая |  |
| 1. | Выполнение организационно - технических мероприятий | 10 |  |  |
| 1.1. | Наличие и правильность оформления нормативно-технической документации этапа: - утвержденной технологической карты и/или плана производства работ на замену натяжного изолятора на концевой анкерной железобетонной опоре ВЛ-10кВ совместный подвес с ВЛ-0,4кВ; - журнала учета работ по нарядам и распоряжениям; - бланка наряда - допуска; - оперативного журнала | 2 |  |  |
| 1.2. | Проверка бригадой достаточности комплекта и состояния защитных средств, инструмента, запчастей и приспособлений | 2 |  |  |
| 1.3. | Оформление заявки на вывод оборудования в ремонт у диспетчера полигона. Получение разрешения заявки по телефону | 2 |  |  |
| 1.4. | Оформление наряда – допуска на производство работ, наличие и правильность всех необходимых записей. | 4 |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 5 |  |  |
| 2.1. | Получение допускающим разрешения на подготовку рабочего места и допуск от оперативного персонала, своевременное оформление разрешения в наряде – допуске | 5 |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места: | 10 |  |  |
| 3.1 | Проверка инструмента, защитных средств (перед применением); подъем на опору для проверки отсутствия напряжения и наложения ПЗ; вывешивание плакатов | 3 |  |  |
| 3.2. | Оформление графы наряда – допуска о подготовке рабочего места | 2 |  |  |
| 3.3. | Допуск бригады к работе допускающим. | 2 |  |  |
| 3.4. | Проведение инструктажа бригады руководителем работ (допускающим) | 2 |  |  |
| 3.5. | Оформление инструктажа и допуска бригады к работе | 1 |  |  |
| 4. | Выполнение технологических операций | 50 |  |  |
| 4.1. | Подготовка инструментов и материалов к замене натяжного изолятора. | 4 |  |  |
| 4.2. | Подъем на опору, крепление приспособления | 10 |  |  |
| 4.3. | Опускание и поднятие изоляторов | 10 |  |  |
| 4.4. | Замена изолятора | 10 |  |  |
| 4.5. | Снятие заземлений, предупреждение членов бригады «объект считать под напряжением» | 6 |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 5 |  |  |
| 5.1. | Сборка инструментов и приспособлений после окончания работы. | 2 |  |  |
| 5.2. | Уборка рабочего места. | 3 |  |  |
| 6. | Оформление полного окончания работ | 5 |  |  |
| 6.1. | Вывод бригады с рабочего места, оформление в наряде – допуске окончания работ руководителем работ | 2 |  |  |
| 6.2. | Закрытие наряда – допуска. Доклад допускающего диспетчеру о полном окончании работ по наряду № (согласно текста). Оформление в наряде – допуске графы «полное окончание работ». Получение допускающим разрешения на включение электроустановки под напряжение. | 2 |  |  |
| 6.3. | Оформление в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. Сдача наряда – допуска судьям на проверку. | 1 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 100 |  |  |
|  | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил техники безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономии времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа (зачетное время) |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)                                                      (подпись)

### Ознакомлен:

### Мастер

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Дата ______________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 5

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований:

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

###### (подпись)                                     (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:  ___________________                      ______________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)                                                                                                                    ____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)