Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ

национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Положение

о проведении  этапа № 6

«Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на

КТП - 10/0,4 кВ.

Измерение сопротивления заземления

КТП - 10/0,4 кВ»

г. Талдыкорган

2010 г.

- Общие положения

1.1. Бригада прибывает на этап в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 6 – «Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ».

1.3. Целью этапа № 6 является определение уровня подготовки персонала при организации работ по ликвидации неисправности оборудования с соблюдением требований нормативно – технической документации.

1.4. Максимальная нормативная оценка за выполнение бригадой работ на этапе № 6 составляет 100  баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.5. Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе № 6 составляет 75 минут.

1.6. Расчетное время нахождения команды на этапе № 6 составляет 150 минут.

1.7. Работа на этапе № 6 выполняется по наряду – допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

1.8. Отсчет контрольного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера в момент окончания проверки наряда – допуска и подачи команды старшим судьей этапа «К выполнению этапа приступить» (время проверки судьями правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа. При неправильном оформлении наряда, повторное оформление входит во время выполнения этапа).

1.9. Отсчет контрольного времени приостанавливается на время оформления наряда – допуска и проведения инструктажа бригаде, подготовки рабочего места и допуск, а также на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

1.10. Отсчет контрольного времени выполнения задания прекращается после доклада руководителя работ старшему судье об окончании работ этапа.

1.11. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, принятых в Российской Федерации, а также технологической карты и/или проектf проведения работ, утвержденных главным инженером предприятия, представившего команду.

1.12. При необходимости руководитель бригады перед началом прохождения этапа доводит до сведения  старшего судьи этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства – участника на русском языке или предоставляет подготовленный заранее перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов.

1.13. Замечания, за которые снижаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в протоколе  проведения этапа в столбце «Примечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения конкурсного задания.

1.14. При оценке действия бригад во избежание неоднозначных  толкований считать случаем «поражение электрическим током» персонала следующее:

- приближение персонала или применяемых ими такелажных средств и приспособлений на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящихся под напряжением  менее допустимого ПТ;.

- заземление токоведущей части под напряжением без применения защитных средств;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления.

-  подъем электромонтера на конструкции незаземленной опоры.

Считать  «падением работающего с опоры» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- наличие на поясе разрывов нитей в местах сшития, надрывы, надрезы поясного ремня, стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- выполнение операций на опоре  с незакрепленным к опоре  стропом предохранительного пояса;

- закрепление стропа предохранительного  пояса за гирлянду на которой ведется работа.

1.15. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ.

1.16. До подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает бригаде соревнующейся команды все необходимые объяснения по поводу снижения баллов за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технических, Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ.

1.17. Подписанный судейской бригадой и руководителем бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

1.18. Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ . Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды на через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно – технических  документов.

2. Условия проведения работ на этапе

2.1. Этап № 6 заключается в «Замене дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерении сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ».

2.2. Фотография рабочего места этапа № 6:

2.3. КТП-10/0,4 кВ № 01-02-01 мощностью 100 кВА от ВЛ-10 кВ № 01-02 является условно действующей электроустановкой, находится в оперативном управлении  и оперативном ведении диспетчера Полигона (в момент прибытия бригады – под напряжением).

2.4 Задание этапа № 6 состоит из двух подэтапов:

- первый подэтап: замена дефектного проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5-М-УХЛ-1 на КТП–10/0,4 кВ № 01-02-01 - выполняется по наряду – допуску на отключенной и заземленной КТП-10/0,4 кВ №  01-02-01.

-  второй  подэтап:  измерение   сопротивления    заземления     КТП -10/0,4 кВ – производится по распоряжению.

2.5. Разрешение на подготовку рабочего места и на допуск руководитель работ (допускающий) получает у дежурного диспетчера Полигона.

2.6. Связь с диспетчером Полигона осуществляется с применением средств связи, предоставленных  принимающей стороной.

2.7. Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимыми средствами защиты, такелажа, приспособлениями, материалами, инструментами, техническими средствами и приборами, размещаемыми рядом с местом проведения этапа..

2.8.  Перечень необходимых средств защиты, инструментов и материалов:

| № п/п | Оснащенность бригады на этапе № 6 Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Указатель высокого напряжения УВН-10 | 2 шт. |
|  | Указатель низкого напряжения УНН-1Н | 2 шт. |
|  | Прибор для проверки исправности указателя напряжения | 1 шт. |
|  | Переносное заземление 10кВ (со штангой) | 1 компл. |
|  | Переносные заземления до 1000В со штангой ШЗП-1 | 1 компл. |
|  | Токовые клещи измерители сопротивлений заземления | 1 шт. |
|  | Прибор для измерения контура заземления М 416 | 1 шт. |
|  | Электроды разной величины | 3 компл. |
|  | Изолированный провод ПГВ – 1,5 мм2 | 100 м. |
|  | Пояс предохранительный монтерский | 2 шт. |
|  | Перчатки диэлектрические | 2 пары |
|  | Каска защитная | 5 шт. |
|  | Рукавицы брезентовые | 5 пар |
|  | Плакаты по ТБ переносные | 1 компл. |
|  | Боты диэлектрические | 1 пара |
|  | Проходной изолятор ИПУ-10/630-7,5-М-УХЛ-1 | 1 шт. |
|  | Вазелин технический | 0,1кг |
|  | Бумага наждачная | 0,1м2 |
|  | Ветошь | 0,5кг |
|  | Краска и кисть для фазировки | 0,3кг |
|  | Коврик диэлектрический | 1 шт. |
|  | Кувалда 3 – 5кг | 1 шт. |
|  | Набор гаечных ключей | 1 компл. |
|  | Набор напильников | 1 компл. |
|  | Лестница переносная | 1 шт. |
|  | Набор монтерского инструмента МИ-64 | 1 компл. |
|  | Ножовка по металлу | 1 шт. |
|  | Мегаомметр ЭС0202/2Г | 1 шт. |
|  | Веревка | 10 м |
|  | Бачок для воды | 1 шт. |
|  | Одноразовые стаканы | 100 шт. |
|  | Мыло хозяйственное | 1 кусок |
|  | Полотенце личное | 2 шт. |
|  | Аптечка медицинская | 1 компл. |
|  | Защитные очки | 2 шт. |

3. Сценарий проведения этапа

3.1.  По прибытии бригады на этап, мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения конкурсного задания  этапа № 6. В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической компании, которые представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О.  мастера бригады;

-  подтверждение  готовности бригады к выполнению этапа.

3.2. Мастер бригады получает у старшего судьи на этапе бланк задания на выполнение работ с поврежденного изолятора, подлежащего замене, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки и размещением ее на Полигоне, средствами связи с диспетчером Полигона, уточняет перечень требований к членам бригады, место расположения  необходимых средств защиты, инструментов и материалов.

3.3. Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием фамилии, имени и отчества, группы по ЭБ и предоставленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

3.4. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания.

3.5. Мастер бригады подписывает бланк задания на этап с проставлением даты и времени ознакомления с заданием.

3.6. Порядок взаимодействия с диспетчером Полигона – по телефону.

3.7.   После получения задания мастер бригады оформляет наряд – допуск.   Допускающий с членом бригады, подготавливающим рабочее место, получает у диспетчера Полигона  разрешение на подготовку рабочего места,  выполняют необходимые  отключения и подготавливают рабочее место. После проверки подготовки рабочего места,  допускающий докладывает диспетчеру Полигона  и получает разрешение на допуск бригады к работе.

3.8. Во время выписывания наряда – допуска бригаде позволяется готовить необходимые материалы, инструменты, защитные средства и  приспособления.

3.9. Заполненный наряд – допуск, технологическую карту и/или проект проведения работ перед выполнением работ на первом подэтапе мастер бригады передает старшему судье этапа и для проверки и оценивания.

3.10. После проверки старший судья на этапе возвращает руководителю работ наряд – допуск, технологическую карту и/или проект проведения работ.

3.11. Бригада, укомплектованная необходимыми материалами, инструментами, защитными средствами и  приспособлениями для выполнения этапа, собирается на рабочем месте  выполнения конкурсного задания, мастер бригады подтверждает готовность бригады к выполнению этапа.

3.12. Старший судья этапа отдает команду «К выполнению работ этапа приступить» и включает секундомер отсчета контрольного времени выполнения задания этапа. Отсчет времени приостанавливается на время оформления наряда –допуска и проведения инструктажа бригаде, подготовки рабочего места и допуск, а также на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

3.13. После допуска бригада приступает к замене дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ.

3.14. Порядок выполнения работ на первом подэтапе членами бригады определен технологической картой на замену дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ, утвержденной руководителем предприятия, направившего команду на Соревнования.

3.15. По окончании работ, бригада убирает с рабочего места материалы, инструменты, приспособления. Руководитель работ докладывает диспетчеру Полигона об окончании работ по наряду – допуску. В наряде – допуске оформляется перерыв в работе. Отсчет контрольного времени выполнения работ по первому подэтапу приостанавливается.

3.16. О готовности к выполнению работы по распоряжению руководитель работ докалдывает старшему судье этапа. Дополнительной подготовки рабочего места и повторного допуска бригады не требуется.

3.17. После отдачи команды «К работам приступить», старший судья включает секундомер отсчета контрольного времени выполнения работ второго подэтапа.

3.18. Руководитель работ выдает членам бригады распоряжение на начало работ по второму подэтапу  - измерение сопротивления заземления КТП

3.19. Работы по второму подэтапу выполняются в соответствии с технологической картой и/или проектом производства работ по измерениюе   сопротивления    заземления     КТП -10/0,4 кВ.

3.20. Бригада осуществляет работы по замеру сопротивления КТП, заполняет протокол замера.

3.21. После оформления руководителем работ завершения работ по второму подэтапу и докладу диспетчеру Полигона и старшему судье этапа о полном завершении работ останавливается отсчет контрольного времени выполнения работ второго подэтапа.

3.22. Руководитель работ запрашивает у диспетчера Полигона (при отсутствии связи – у старшего судьи этапа) разрешение на включение электроустановки в работу.

3.23.  После получения разрешения у диспетчера Полигона (старшего судьи) руководитель работ дает указание допускающему и члену бригады, принимавшему участие в подготовке рабочего места, на снятие переносных заземлений и включения электроустановки под напряжение. При этом включается секундамер и продолжается отсчет времени первого подэтапа.

3.24. После включения электроустановки под напряжение руководитель работ докладывает судьям о полном окончании задания первого подэтапа, оформляет в нараде – допуске заверешние работ и передает его старшему судье этапа на проверку.

Отсчет контрольного времени выполнения работы по первому этапу останавливается.

3.26. Форс – мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

3.27. После оформления Протокола прохождения этапа судьи этапа доводят до членов бригады совершенные ими ошибки и количество набранных, поощрительных и штрафных баллов.

3.28. Члены судейской бригады подписывают Протокол проведения этапа.

3.29. Мастер бригады знакомится с оформленным Протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания протокола.

3.30. Протокол проведения этапа с копией технологической карты и/или проекта проведения работ в течение 1 часа после подписания передается в Секретариат для регистрации и последующего утверждения Главным судьей Соревнований.

4. Критерии оценки действий бригады

4.1. Последовательность оцениваемых операций по подэтапам и оценка их выполнения указаны в Протоколе проведения этапа № 6.

4.2. При выполнении работ на этапе дополнительно:

- за каждые сэкономленные 5 минут до нормативного времени к оценке добавляется 1 балл;

- за каждые просроченные 5 минут сверх нормативного времени от оценки отнимается 1 балл.

5. Перечень рекомендованных нормативных документов

-  Межотраслевые Правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации .электроустановок ПОТ Р М–016–2001 РД 153–34.03.150–00 с изменениями и дополнениями. (Изменения и дополнения введены в действие с 1 июля 2003 года).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Российской Федерации СО 153–34.20.501–2003.

- СО 153–34.03.603-2003 Инструкция по  применению и испытанию  средств защиты, используемых в электроустановках.

-  РД 34.03.204, СО 153–34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. 1985г.

-  Местная инструкция по измерению сопротивления заземления опор

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 6

Наименование работ: «Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ».

Место проведения работ:                        ПС 220/110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   КТП-10/0,4 кВ

Государство - участник соревнований _______________________________________

Предприятие____________________________________________________________

Команда №_____________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по элек-тробе-зопас-ности | Предоставляемые права по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  | V | Выдающий наряд Ответственный руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  | IV | Допускающий Производитель работ |  |
| 3 | Член бригады |  | III | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  | III | Член бригады |  |

Задание на этап:

«Бригаде в  составе  4  человек  поручается заменить дефектный проходной изолятор 10 кВ фазы («А») на КТП - 10/0,4 кВ и измерить сопротивление заземляющего контура КТП-10/0,4 кВ.

Работа выполняется вдва подэтапа: первый подэтап – замена проходного изолятора выполняется по наряду – допуску, а второй подэтап – измерение сопротивления заземляющего контура КТП - 10/0,4 кВ – по распоряжению. Работу выполнить по технологическим картам после получения разрешения на подготовку рабочего места и допуска бригады к работе и подготовки рабочего места».

Расчетное максимальное количество баллов	100

Нормативное время на этап	75 мин.

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Приложение 2

Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад  распределительных электрических сетей 10/0,4кВ национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

________________   Ермолов В.Н.  «____» __________ 2010 г.

### Протокол

### проведения этапа № 6

«Замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ. Измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ»

Государство - участник соревнования  ________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Команда №____________________ ______________________________________

Мастер __________________________

(фамилия, инициалы)

Руководитель работ _________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Норма времени на выполнение этапа – 75 мин.

Нормативное количество баллов за выполнение этапа - 100 баллов;

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Последовательность технологических операций | Оценка (балл) | Допущенные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Факти-ческая |  |
| 1. | Первый подэтап - замена дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ | 60 |  |  |
| 1.1. | Выполнение организационно – технических мероприятий | 6 |  |  |
| 1.1.1. | Наличие и правильность оформления нормативно-технической документации этапа: - утвержденной технологической карты и/или проекта производства работ на замену дефектного проходного изолятора 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ; - журнала учета работ по нарядам и распоряжениям; - бланка наряда - допуска; - оперативного журнала | 3 |  |  |
| 1.1.2. | Проверка бригадой достаточности комплекта и состояния защитных средств, инструмента, запчастей и приспособлений | 1 |  |  |
| 1.1.3. | Оформление заявки на вывод оборудования в ремонт у диспетчера Полигона. Получение разрешения заявки по телефону | 1 |  |  |
| 1.1.4. | Оформление наряда – допуска на производство работ, наличие и правильность всех необходимых записей. | 1 |  |  |
| 1.2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 3 |  |  |
| 1.2.1. | Получение допускающим разрешения на подготовку рабочего места и допуск от оперативного персонала, своевременное оформление разрешения в наряде – допуске | 3 |  |  |
| 1.3. | Подготовка рабочего места | 21 |  |  |
| 1.3.1. | Выбор необходимого инвентаря для подготовки рабочего места. Осмотр КТП. Состояние контура заземления КТП | 2 |  |  |
| 1.3.2. | Отключение отходящих рубильников ВЛ-0,4кВ. Отключение рубильника ввода - 0,4кВ, проверка отключенного положения рубильников 0,4кВ, принятие мер для предотвращения ошибочного включения. Вывешивание запрещающих плакатов | 4 |  |  |
| 1.3.3. | Отключение разъединителя – 10кВ, проверка отключенного положения. Запирание привода на замок. Вывешивание запрещающего плаката | 4 |  |  |
| 1.3.4. | Проверка отсутствия напряжения на стороне 10кВ в сторону КТП, наложение заземления и вывешивание указательного плаката. Проверка отсутствия напряжения на стороне 0,4кВ, наложение заземления | 8 |  |  |
| 1.3.5. | Проверка правильности подготовки рабочего места, оформление в наряде-допуске | 3 |  |  |
| 1.4. | Выполнение технологических операций | 30 |  |  |
| 1.4.1. | Проведение инструктажа бригады | 9 |  |  |
| 1.4.2. | Осмотр в/в щита и определение неисправности. Демонтаж заменяемого изолятора | 6 |  |  |
| 1.4.3. | Проверка и установка нового проходного изолятора согласно технологической карте и/или ППР | 6 |  |  |
| 1.4.4. | Вывод бригады с рабочего места, доклад диспетчеру полигона о завершении работ, оформление в наряде – допуске перерыва в работе. (получение разрешения на включение КТП. Оформление завершения работ в наряде.) Доклад старшему судье о завершении работ по замене проходного изолятора | 9 |  |  |
| 2. | Второй подэтап - измерение сопротивления заземления КТП-10/0,4 кВ | 30 |  |  |
| 2.1. | Выдача распоряжения для замера сопротивления КТП (вкл. сек.). | 10 |  |  |
| 2.2. | Выбор приборов, проводов и электродов для измерения сопротивления заземляющего КТП | 5 |  |  |
| 2.3. | Проведение инструктажа бригады по измерению сопротивления заземления КТП. | 5 |  |  |
| 2.4. | Замер сопротивления заземления КТП и заполнение протокола. | 10 |  |  |
| 3. | Уборка рабочего места | 5 |  |  |
| 3.1. | Сбор инструментов и приспособлений после окончания работы. Уборка рабочего места. | 3 |  |  |
| 3.2. | Вывод бригады с рабочего места, доклад судье о завершения работ по распоряжению. | 2 |  |  |
| 4. | Оформление полного окончания работ | 5 |  |  |
| 4.1. | Доклад допускающего диспетчеру Полигона о полном окончании работ по наряду - допуску №___ и распоряжению. Получение разрешения на включение КТП. Оформление завершения работ в наряде. | 3 |  |  |
| 4.2. | Оформление в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. | 2 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 100 |  |  |
|  | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил техники безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономии времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа (зачетное время) |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе: _______________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

Судья

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Судья

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

### Ознакомлен:

Мастер

(подпись)                                               (Ф.И.О.)

###### Дата ______________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 6

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований:

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

###### (подпись)                                     (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:  ___________________                      ______________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)                                                                                                                    ____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

____________________                                ____________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

# Footnotes

Красным цветом выделены предложения руководителя Рабочей группы по разработке документации соревнований Туманова А.Г., которые будут рассмотрены на заседании Оргкомитета перед началом соревнований.