Международные соревнования персонала,

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Ермолов В.Н.

______________________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 2

Тепловизионный контроль коммутационного оборудования КТПН-100/10/0,4 кВ

г. Макинск

2009 г.

1. Общие указания

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований на выполнение каждого из этапов.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 40 (сорок) минут.

  - При выполнении бригадой работ на этапе за нормативное время насчитывается 135 баллов.

  - Работы на этапе бригада выполняет по распоряжению с соблюдением технологии работ, мер безопасности и применением средств защиты, приборов и инструментов.

  - Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера с момента получения задания от старшего судьи, получения разрешения на подготовку рабочего места и оформления допуска к работе.

  - Отсчет времени приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

  - Счет зачетного времени прекращается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, закрытия распоряжения и доклада мастера судьям этапа об окончании работ.

  - За экономию нормативного времени при выполнении работ на этапе, бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за каждую минуту сэкономленного времени при условии отсутствия штрафных баллов за отдельную операцию на этапе, а за просроченное время выполнения работ снимается один штрафной балл за каждую просроченную минуту.

  - Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Примечание».

  - Для определения команды, занявшей 1-е место на данном этапе соревнований, при условии, что, две или более команд наберут одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается команде, которая получила большее количество баллов при выполнении технологических операций и имеет меньшее количество замечаний к Протоколу тепловизионного контроля коммутационного оборудования. Бланк Протокола выдается участникам соревнований судьями на этапе.

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током или к падению с высоты, бригада   снимается с этапа, баллы за этот этап ей не начисляются.

  - Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение членов бригады или применяемых ими приборов и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого ПТБ;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения.

2. Условия проведения работ на этапе

- КТПН-100/10/0.4 кВ, на которой необходимо выполнить работы по тепловизионному контролю электрооборудования, расположена на Полигоне ПС 220 кВ «Макинская»  и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера Полигона.

- Связь с оперативно-диспетчерской службой осуществляется с применением средств связи, предоставленных Принимающей стороной.

- КТПН-100/10/0.4 кВ является действующей электроустановкой и при тепловизионном контроле находится под напряжением.

- Мастер получает от старшего судьи задание на выполнение работ на этапе.

- По получении задания от старшего судьи мастер (лицо, выдающее распоряжение на производство работ) и производитель работ оформляют распоряжение на выполнение работ в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям» и/или «Журнале выдачи заданий» (далее Журнал) в соответствии  с оперативной схемой полигона.

- Во время оформления распоряжения команде  позволяется готовить необходимые защитные средства, приборы и  приспособления.

- Журнал, копию технологической карты  перед выполнением работ на этапе мастер  передает судьям на этапе для проверки и оценивания.

- После замера тепловых полей объекта производитель работ и/или член бригады составляют Протокол тепловизионного контроля оборудования КТПН-100/10/0.4 кВ в соответствии с требованиями документов Национальной компании.

- После удаления бригады с места производства работ производитель работ докладывает мастеру об окончании работ.

- По окончании выполнения работ на этапе мастер и производитель работ оформляют в Журнале завершение работ и передают его судьям на этапе.

- Оформленные Протокол проведения этапа, Протокол тепловизионного контроля и копию технологической карты член судейской бригады передает в Секретариат не позднее, чем через 1 час после подписания.

3. Сценарий проведения этапа

- Цель этапа – тепловизионный контроль коммутационного оборудования КТПН-100/10/0.4 кВ, выявление дефектов и их  анализ в соответствии с требованиями национальных стандартов и «Объема и норм испытаний электрооборудования» [4.3].

- По результатам осмотра оборудования и его последующего тепловизионного контроля составляется и заполняется Протокол тепловизионного контроля.

- По условиям выполнения работ на этапе принята тепловизионная камера ThermaCam P640 (РМ-595, 695, Р65) компании FLIR Systems. Принимающая сторона обеспечивает прибором тепловизионного контроля, программным обеспечением для тепловизора с возможностью обработки инфракрасного и видимого изображения, принтером (по возможности цветным) для распечатки Отчета (Протокола) проведения тепловизионного контроля.

- Допускается, что команда может работать на этапе своим прибором другого типа.

- На этапе находятся все необходимые инструменты, приборы, приспособления, материалы, средства защиты и документация.

- Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимым такелажем, инструментом, приборами, приспособлениями и защитными средствами.

- Перечень необходимых приборов, инструментов, приспособлений, средств личной гигиены:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Тепловизионная камера ThermaCam P640 (РМ-595, 695, Р65) компании FLIR Systems с программным обеспечением для тепловизора с возможностью обработки инфракрасного и видимого изображения | 1 шт. |
| Принтер цветной | 1 шт. |
| Термометр-гигрометр | 1 шт. |
| Анемометр | 1 шт. |
| Компьютер типа Notebook | 1 шт. |
| Репера и оградительная лента для ограждения | в достаточном количестве |
| Салфетки гигиенические | 1 упаковка. |

- Перечень необходимых средств защиты:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Аптечка медицинская | 1 шт. |
| Плакат безопасности «Стой напряжение» | 2 шт. |
| Репера и оградительная лента | в достаточном количестве |

- В случае использования командой собственных приборов, средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания).

4. Перечень нормативных документов

4.1. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

4.3. Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97, 6-е издание, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

4.4. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним. РД 34.03.603.

4.5. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. СО 34.0-03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99).

4.6. Инструкция по эксплуатации и техническое описание на тепловизионную камеру ThermaCam P640.

4.7.  Инструкции по эксплуатации и технические описания на анемометр и термометр-гигрометр.

4.8. Стандарты, при необходимости.

ПРОТОКОЛ №_____

тепловизионного контроля коммутационного оборудования

ПС______________________  Присоединение____________________

Наименование электрооборудования_________________________

Таблица №1

| № п/п | Коэффициент излучения | Скорость ветра, м/с | Температура окружающей среды, t0C | Относительная влажность воздуха, % | Расстояние до обследуемого объекта, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №2

| Наименование оборудования | По фазам |  |  | Ток электроустановки | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «А» | «В» | «С» |  |  | IНОМ | IНАГ |  |

Производитель_______________      ___________________________

(подпись)			       (Ф.И.О.)

Член бригады________________      ___________________________

(подпись)			       (Ф.И.О.)

Мастер______________________      ___________________________

(подпись)			       (Ф.И.О.)

Старший судья этапа ________________		_____________________

(подпись)			      	     (Ф.И.О.)

Судьи этапа 	      ________________		_____________________

(подпись)			      	     (Ф.И.О.)

________________		_____________________

(подпись)			      	     (Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 2

Наименование этапа: 	Тепловизионный контроль коммутационного  оборудования КТПН-100/10/0,4 кВ

Место проведения работ:                        ПС 220/110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   КТПН-100/10/0,4 кВ

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 135 | 40 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Ермолов В.Н.

«       » сентября 2009 г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа №2

Тепловизионный контроль коммутационного оборудования КТПН-100/10/0,4 кВ

Дата ______________

Место проведения работ:                        ПС 220/110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   КТПН-100/10/0,4 кВ

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование операций | Оценка в баллах | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка за операцию | Общая оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к выполнению работ | 15 |  |  |
| 1.1. | Наличие всех необходимых записей в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям» и/или «Журнале выдачи заданий» (далее – Журнал), удостоверениях и правильность их ведения | 5 |  |  |
| 1.2. | Качество составления технологической карты | 5 |  |  |
| 1.3. | Выполнение проверки пригодности защитных средств, приборов, приспособлений перед применением | 5 |  |  |
| 2. | Выдача распоряжения на производство работ и допуск бригады к работе | 20 |  |  |
| 2.1. | Выдача мастером задания на производство работ | 5 |  |  |
| 2.2. | Качество, полнота и четкость проведенного мастером инструктажа по мерам электробезопасности | 5 |  |  |
| 2.3. | Получение разрешения и оформление допуска бригады к выполнению работ | 5 |  |  |
| 2.4. | Качество, полнота и четкость проведенного производителем работ инструктажа по мерам безопасности, связанным с технологией работ, использованием приборов и приспособлений | 5 |  |  |
| 3. | Технологические операции | 85 |  |  |
| 3.1. | Соблюдение мер безопасности при выполнении работ | 5 |  |  |
| 3.2. | Внешний осмотр проверяемого оборудования, выявление дефектов, определение объема работ | 5 |  |  |
| 3.3. | Проверка работоспособности средств тепловизионного контроля (тепловизионной камеры, термометра, гигрометра, анемометра) | 5 |  |  |
| 3.4. | Установка необходимых для проведения работ настроек тепловизора и приспособлений | 20 |  |  |
| 3.5. | Замер тепловых полей элементов объекта, съемка в видимом диапазоне | 20 |  |  |
| 3.6. | Составление отчета тепловизионного контроля в соответствии с требованиями руководящих документов Национальной компании | 30 |  |  |
| 4. | Вывод бригады и уборка рабочего места | 5 |  |  |
| 4.1. | Полнота действий бригады по уборке рабочего места и выведения людей с рабочего места | 5 |  |  |
| 5. | Закрытие распоряжение и оформление окончания работ | 10 |  |  |
| 5.1. | Полнота доклада диспетчеру об окончании работ по распоряжению | 6 |  |  |
| 5.2. | Оформление полного окончания работ | 4 |  |  |
| 6. | Всего баллов по операциям этапа | 135 |  |  |
| 7. | Снято баллов (штрафные баллы) |  |  |  |
| 8. | Начислено баллов (поощрительные баллы) |  |  |  |
| 9. | Всего начислено баллов за выполнение этапа |  |  |  |

Норма времени за выполнение работ на этапе - 40 мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затрачено времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

__________________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С результатом ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

# Footnotes

При выполнении работ на этапе бригада пользуется нормативными документами своего государства