Международные соревнования специалистов,

обслуживающих ВЛ 110 кВ и выше

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

_________    ____________

«____»   ___________ 2008 г.

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# о проведении 6-го этапа

Замена на ВЛ – 500кв дефектной распорки марки РГ – 2 – 400 фазы «А» с применением автовышки ТВ - 26

г. Винница

2008

1. Общие указания

- Работы на этапе осуществляется согласно нормативов по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, принятых в государствах Содружества, а также технологической карты или проекта проведения работ, утвержденных главным инженером предприятия, представившего команду.

- Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 45 (сорок пять) минут.

- При выполнении бригадой работ на этапе за нормативное время насчитывается 90 баллов.

- Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности и с применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

- Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе начинается с момента получения разрешения от диспетчера на подготовку рабочего места. Счет зачетного времени прекращается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, оформления полного окончания работ в наряде-допуске. После оформления полного окончания работ руководитель работ сдает наряд-допуск судьям этапа для проверки.

- За каждую 1 минуту экономии нормативного времени выполнения работ на этапе бригаде насчитывается поощрительный 1 балл (не более 10% от максимального количества баллов за этап), а за превышение норматива времени за каждую 1 минуту снимается штрафной 1 балл.

- Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются судьями этапа в протоколе выполнения работ в столбце «Примечание» или на обратной  стороне.

- При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током или к падению с высоты, бригада   снимается с этапа, и баллы за этот этап ей не начисляются.

- Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- приближение электромонтеров или применяемых такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого;

- заземление провода без проверки отсутствия напряжения;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

Считать  «падением работающего с высоты» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- наличие на поясе разрывов нитей в местах сшития, надрывы, надрезы поясного ремня, стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- выполнение операций на проводе  с незакрепленным к корзине  стропом предохранительного пояса;

- использование телевышки, не установленной на опорные раздвинутые домкраты и невыставленным по отвесу телескопом;

- поднятие в корзину телескопа и раздвижение телескопа до фиксации качающегося кронштейна на раме запирающимся пальцем.

2. Условия проведения работ на этапе

- ВЛ–500 кВ|, на которой необходимо выполнить работы по замене распорки, расположена на учебном полигоне «Винницаэлектротехнология» и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера оперативно-диспетчерской службы  полигона.

- Связь с оперативно-диспетчерской службой осуществляется с применением средств  связи, которые  предоставляются  ОСЕ «Винницаэлектротехнология».

- ВЛ–500 кВ условно является действующей электроустановкой и при выводе в ремонт ВЛ не находится под наведенным напряжением.

- Заменяется дефектная распорка марки РГ - 2- 400| фазы «А».|

- Бригада находится на этапе согласно утвержденного графика прохождения этапов.

- Руководитель работ получает от старшего судьи на этапе задание на выполнение работ.

- По получении задания руководитель работ оформляет наряд-допуск.|

- Во время выписывания наряда-допуска команде  позволяется готовить необходимые материалы, инструмент, защитные средства и  приспособления.

- Заполненный наряд, копию проекта проведения работ или технологической карты  перед выполнением работ на этапе руководитель работ  передает судьям на этапе для проверки и оценивания.

- После проверки старший судья на этапе возвращает руководителю работ наряд и ППР.

- Разрешение на подготовку рабочего места и на допуск руководитель работ (допускающий) получает у дежурного диспетчера ОДС полигона.

- По окончании выполнения работ на этапе руководитель работ оформляет в наряде-допуске завершение работ и передает его судьям на этапе.

- Оформленный протокол выполнения работ на этапе бригадой и наряд-допуск судьи передают через Мандатную комиссию в  Главную судейскую комиссию на утверждение.

Протокол

проведения этапа № 6

Наименование работы: Замена на ВЛ – 500кв дефектной распорки марки РГ – 2 – 400 фазы «А» с применением автовышки ТВ - 26

|Страна-участница соревнования ______________________________________

Дата ___________

Команда № ______  Компания (предприятие) ___________________________

Мастер _____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ ________________________________________________			(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п¦ | Наименование всех составляющих операций этапа | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. Оценка операции | Оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформление наряда – допуска ¦ на выполнение работ | 12 |  |  |
| 1.1. | Оформление наряда-допуска¦, наличие всех необходимых записей | 5 |  |  |
| 1.2. | Качество составления технологической карты (ППР) | 7 |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 13 |  |  |
| 2.1. | Организация подготовки рабочего места | 3 |  |  |
| 2.2. | Выполнение проверки пригодности защитных средств, инструмента, приспособлений перед применением | 3 |  |  |
| 2.3. | Проверка в действии исправности качающейся и телескопической частей вышки | 2 |  |  |
| 2.4. | Проверка отсутствия напряжения на проводах ПЛ, установка переносного заземления, соблюдение при этом необходимых мер безопасности | 5 |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места | 10 |  |  |
| 3.1. | Укомплектованность бригады средствами защиты, материалами, инструментом и приспособлениями в соответствии с технологией работ | 10 |  |  |
| 4. | Допуск бригады к работе | 15 |  |  |
| 4.1. | Получение разрешения и проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям в наряде-допуске | 5 |  |  |
| 4.2. | Качество, полнота и четкость проведенного при допуске инструктажа | 5 |  |  |
| 4.3. | Оформление допуска | 5 |  |  |
| 5. | Технологические операции | 30 |  |  |
| 5.1. | Соблюдение мер безопасности членами бригады при поднятии в корзине телескопа к проводам | 8 |  |  |
| 5.2. | Соответствие технологии действий членов бригады | 13 |  |  |
| 5.3. | Соблюдение мер безопасности и последовательности действий бригадой при снятии приспособлений | 5 |  |  |
| 5.4. | Правильность действий бригады при снятии переносного заземления с проводов | 4 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 4 |  |  |
| 6.1. | Полнота действий бригады по уборке рабочего места и выведению людей на безопасное расстояние от ВЛ | 4 |  |  |
| 7. | Оформление полного окончания работ | 6 |  |  |
| 7.1. | Полнота доклада диспетчеру об окончании работ по наряду-допуску | 3 |  |  |
| 7.2. | Оформление полного окончания работ в наряде-допуске | 3 |  |  |
| 8. | Всего по операциям этапа | 90 |  |  |
| 9. | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
| 10. | Начислено баллов за экономию времени |  |  |  |
| 11. | Итого за выполнение этапа (зачетное время) |  |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе  - 45 минут.

Фактическое время, затраченное бригадой на выполнение работ на этапе ____________ мин.

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья этапа _________________              ____________________

(подпись)			             (фамилия, инициалы)

Судьи этапа		       __________________	     ____________________					    	           (подпись)			             (фамилия, инициалы)

__________________	     ____________________					   	            (подпись)			            (фамилия, инициалы)

С результатами ознакомлен:

Мастер  		   __________________        ____________________

(подпись)		                          (фамилия, инициалы)

Дата _________________	Время ________________________