Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ (Ф.И.О.)

«_____» ___________2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  этапа № 4

«Замена провода ВЛ – 0,4 кВ в пролете пересечения

с ВЛ – 10 кВ и проверка габарита в месте пересечения»

г. Витебск

2007

Задание на этап № 4

Наименование работ: «Замена провода ВЛ-0,4 кВ в пролете пересечения

с ВЛ-10 кВ и проверка габарита в месте пересечения».

| № команды | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробезопасно-сти | Обязанности по безопасному ведению работ |
| Мастер |  |  | Руководитель работ Выдающий наряд-допуск |
| Производитель работ |  |  | Допускающий Производитель работ |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 150 | 1ч. 30 мин. |

Старший судья этапа__________________ _______________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Судьи этапа                 __________________ _______________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

__________________  _______________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

С заданием ознакомлен:

Руководитель              __________________ _______________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Дата                               __________________         Время________________________

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

НА ЭТАПЕ № 4

1. Провод на ВЛ - 0,4 кВ поврежден – обрыв более 50% жил, (поврежденный провод указывает судья).

2. Работа выполняется по наряду на отключенной и заземленной ВЛ - 0,4 кВ в присутствии ответственного руководителя работ.

3. При снятии одной вязки на промежуточной опоре предварительное раскрепление опоры не требуется.

4. ВЛ – 10 кВ находится под напряжением.

5. Подготовку рабочего места осуществляет производитель работ, совмещающий обязанности допускающего.

6. Мастер выполняет функции выдающего наряд и ответственного руководителя работ, выдает задание, организует производство работ.

7. ВЛ – 0,4 кВ находится в ведении и управлении диспетчера полигона, связь осуществляется по телефону.

8. На момент прибытия бригады на место работы ВЛ – 0,4 кВ отключена.

9. Количество набранных (возможных) баллов на этапе – 150.

10. Отсчет времени начинается с момента получения задания и осмысления его бригадой, после подачи команды старшего судьи на этапе: «К выполнению этапа приступить». Временем окончания работы является время доклада диспетчеру об окончании работы по наряду (время, данное диспетчером).

11. Время проверки судьями правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа.

12. Отсчет зачетного времени прекращается после сдачи закрытого наряда (оформление окончания работ) судье на этапе.

13. Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран – участниц соревнований.

14. За каждые просроченные 5 минут с общей суммы баллов снимается 1 балл.

Перечень используемой литературы

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ – 016 РД 153-34.0-03.150-00

2. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. РД 153-34.3-20.662-98

3. Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38 – 10 кВ.

Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных электрических сетей государств Содружества

Утверждено

Решением Главной судейской

комиссии

Главный судья соревнований

Ермолов В.Н.

(Ф.И.О.)

«_____» _____________ 2007 г.

### ПРОТОКОЛ

### ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА № 4

«Замена провода ВЛ – 0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ – 10 кВ и проверка габарита в месте пересечения»

Дата_________________2007г.

Команда_____________ Предприятие______________________________________

Страна-участник соревнования     _________________________________________

Мастер                        _______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Производитель работ_______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Норма времени на выполнение этапа – 90 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование всех составляющих операций этапа | Оценка в баллах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка операций | Оценка судей | Примечание |
| 1. | Оформить заявку на отключение ВЛ-0,4 кВ. Получить разрешение от диспетчера на утвержденную заявку. | 5 |  |  |
| 2. | Подготовить необходимые материалы, приспособления, защитные средства. | 5 |  |  |
| 3. | Выписать наряд. Зарегистрировать его у диспетчера. Выдать наряд производителю работ. | 10 |  |  |
| 4. | Мастеру проверить оснащенность бригады и готовность к выполнению работы. | 5 |  |  |
| 5. | Получить разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе. | 5 |  |  |
| 6. | Выезд на место производства работ. Проверить соответствие отключаемой ВЛ – 0,4 кВ и номера опор по наряду. | 5 |  |  |
| 7. | Проверить указатель напряжения 0,4 кВ, диэлектрические перчатки. | 5 |  |  |
| 8. | Проверить состояние стоек опор. | 10 |  |  |
| 9. | Забить электроды заземлителя, присоединить заземляющие спуски ПЗ. | 5 |  |  |
| 10. | Проверить отсутствие напряжения и наложить ПЗ - 0,4 кВ на оп. № Х № Y и дополнительно наложить однофазное ПЗ на поврежденный провод на оп. № Х № Y. | 10 |  |  |
| 11. | Перекинуть канаты через ВЛ - 0,4 кВ – по обе стороны от места пересечения, закрепив их концы за якоря. | 5 |  |  |
| 12. | Проверить подготовку рабочего места, оформить в наряде. После проведения инструктажа по электробезопасности и технологии безопасного проведения работ, произвести допуск бригады. Оформить допуск и инструктажи в наряде. | 10 |  |  |
| 13. | Подняться на опору № Х, освободить поврежденный провод и опустить его на землю с помощью фала вместе с однофазным ПЗ. | 5 |  |  |
| 14. | Подняться на опору № Y, освободить поврежденный провод и опустить его на землю с помощью фала вместе с однофазным ПЗ. | 5 |  |  |
| 15. | От опоры № Y до опоры № Х раскатать новый провод и перенести однофазное ПЗ с поврежденного на раскатанный провод. | 5 |  |  |
| 16. | Поднять новый провод вместе с ПЗ на оп.№ X, закрепить новый провод на изоляторе. | 5 |  |  |
| 17. | Поднять новый провод вместе с ПЗ на оп.№ Y, отвизировать, закрепить новый провод на изоляторе. | 5 |  |  |
| 18. | Произвести замер габарита между проводами ВЛ – 10 кВ и ВЛ – 0,4 кВ в месте пересечения. а) замер б) замер длины пролета в) замер расстояния от места пересечения до ближайшей опоры ВЛ г) определить габарит в месте пересечения д) определить габарит с учетом поправки на расчетную 150С е) заполнить ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода. | 35 |  |  |
| 19. | Убрать страховочные канаты. Снять ПЗ с опор .№ X и .№ Y. Убрать рабочее место. | 5 |  |  |
| 20. | Оформить окончание работ в наряде. Доложить диспетчеру об окончании работы, снятии ПЗ. | 5 |  |  |
|  | Время начала работы |  |  |  |
|  | Время окончания работы |  |  |  |
|  | Контрольное время – 90 минут |  |  |  |
|  | Затрачено фактически |  |  |  |
|  | Нормативное количество баллов | 150 |  |  |
|  | Снято за просроченное время |  |  |  |
|  | Добавлено за экономию времени |  |  |  |
|  | Штрафные баллы |  |  |  |
|  | Общее зачетное количество баллов |  |  |  |

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:   ______________               ____________________

(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:                  ______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Мастер            _____________            ___________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

###### Дата ______________________                        Время________________

| Оснащенность бригады на этапе № 4 |  |
| --- | --- |
| ПЗ-0,4кВ | 2 к-та |  |
| Однофазное ПЗ-0,4кВ | 2 к-та |  |
| Указатель напряжения | 1 шт. |  |
| Прибор для проверки указателя напряжения | 1 шт. |  |
| Диэлектрические перчатки | 3 пары |  |
| Диэлектрические боты | 1 пара |  |
| Предохранительный пояс с капроновым фалом | 3 шт. |  |
| Когти монтерские | 3 пары |  |
| Защитная каска | 4 шт. |  |
| Брезентовые рукавицы | 3 пары |  |
| Аптечка бригадная | 1 к-т |  |
| Технический вазелин или смазка ЗЭС | 0,04 кг |  |
| Наждачная бумага | 0,02 м2 |  |
| Провод А-50 – А-70 | 12 м |  |
| Монтерский инструмент | 1 к-т |  |
| Ножовка | 1 шт. |  |
| Бесконечный канат | 2 к-та |  |
| Прибор для проверки загнивания древесины | 1 шт. |  |
| Рулетка металлическая | 1 шт. |  |
| Металлическая щетка и ерш | по 1 шт. |  |
| Лопата штыковая | 2 шт. |  |
| Кувалда 5 кГ | 1 шт. |  |
| Наброс | 1 шт. |  |
| Страховочные канаты с якорем l=30 м | 2 шт. |  |
| 24. Прибор для замера габарита на пересечении | - 1 шт. |  |
| 25. Бланк для записи результатов замера 26. Плашечные зажимы ПА-2-1В | - 2 шт. - 4 шт. |  |
| 27. Журнал заявок | - 1 шт. |  |