Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ (Ф.И.О.)

«_____» ___________2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 5

«Замена дефектного изолятора марки ШФ-10 на промежуточной опоре ВЛ-10 кВ, требующей ее раскрепления»

г. Витебск

2007

Задание на этап № 5

Наименование работ: «Замена дефектного изолятора марки ШФ-10 на промежуточной железобетонной  опоре ВЛ-10 кВ, требующей ее раскрепления».

| № команды | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробезопас- ности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| Мастер |  |  | Руководитель работ Выдающий наряд-допуск |
| Производитель работ |  |  | Допускающий Производитель работ |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 126 | 60 мин. |

Старший судья этапа           _________            ____________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                         __________           ____________________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

__________            ___________________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

С заданием ознакомлен:

Руководитель работ             _________            ____________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Дата ______________    Время     ______________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

НА ЭТАПЕ № 5

1. На ВЛ-10 кВ Л-502  на ж/б промежуточной опоре № 5   поврежден штыревой фарфоровый изолятор ШФ-10 Г (скол более 30% фарфора) – дефектный изолятор указывает судья.

2. ВЛ–10 кВ Л-502  условно находится под напряжением, двойного питания не имеет. Между опорами № 6 и № 7 имеется пересечение с действующей  ВЛ-0,4 кВ.

3. ВЛ-10 кВ Л-502  находится в оперативном управлении   диспетчера полигона. Связь осуществляется по радиостанции.

4. Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ осуществляет диспетчер полигона.

5. Мастер совмещает обязанности выдающего наряд и руководителя работ.

6. Подготовку рабочего места осуществляет производитель работ, совмещающий обязанности допускающего совместно с электромонтером.

7. Опора ВЛ-10 кВ Л-502  № 5, на которой будет произведена работа по замене дефектного изолятора, имеет повреждения, поэтому подъем на эту опору разрешен только после установки на нее раскрепляющего устройства.

8. Количество набранных (возможных) баллов на этапе – 126.

9. Отсчет времени начинается после проверки наряда-допуска судьями на этапе и возвращения его производителю работ. Временем окончания работы является время доклада диспетчеру об окончании работы по наряду (время, данное диспетчером).

Время проверки судьями правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа.

10. Отсчет окончания зачетного времени является время доклада диспетчеру об окончании работ по наряду.

11. Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран – участниц соревнований.

12. За экономию времени за каждые 5 минут начисляется 1 поощрительный балл.

13. За просроченное время за каждые 5 минут  снимается 1 балл.

14. Поощрительные баллы за сэкономленное время начисляются в случае отсутствия нулевой оценки за выполненные операции на этапе.

Перечень используемой литературы

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ – 016 РД 153-34.0-03.150-00.

2. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. РД 153-34.3-20.662-98.

3. Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38 – 10 кВ (выпуск 3).

Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных электрических сетей государств Содружества

Утверждено

Решением Главной судейской

комиссии

Главный судья соревнований

Ермолов В.Н.

(Ф.И.О.)

«_____» _____________ 2007 г.

### ПРОТОКОЛ

### ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА № 5

«Замена дефектного изолятора марки ШФ-10 на промежуточной железобетонной  опоре ВЛ – 10 кВ, требующей ее раскрепления»

Дата_________________2007г.

Команда_____________ Предприятие______________________________________

Страна-участник соревнования     _________________________________________

Мастер                        _______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Производитель работ_______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Норма времени на выполнение этапа – 60 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование всех составляющих операций этапа | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка операций | Оценка судей |  |
| 1. | Оформить заявку на отключение ВЛ-10 кВ. Получить разрешение от диспетчера на утвержденную заявку. | 5 |  |  |
| 2. | Подготовить необходимые материалы, приспособления, защитные средства и радиостанции. | 5 |  |  |
| 3. | Проверить исправность изолятора методом визуального осмотра. | 3 |  |  |
| 4. | Оформить наряд на производство работ. Выдать наряд производителю работ. | 6 |  |  |
| 5. | Произвести инструктаж бригады мастером. | 5 |  |  |
| 6. | Производителю работ получить от диспетчера полигона информацию о выводе в ремонт ВЛ-10 кВ и местах установки заземлений. Получить разрешение на подготовку рабочего места и допуск. | 5 |  |  |
| 7. | Оформить разрешение в наряде. | 3 |  |  |
| 8. | На месте производства работ убедиться, что номер опоры 10 кВ и ВЛ-10 кВ соответствует, указанному в наряде. Разложить инструменты, материалы, приспособления и защитные средства. | 5 |  |  |
| 9. | Установить раскрепляющее устройство | 18 |  |  |
| 10. | Забить электрод заземления, присоединить к нему спуски ПЗ. | 3 |  |  |
| 11. | Произвести проверку отсутствия напряжения и установить переносные заземления на провода ВЛ-10 кВ с двух сторон рабочего места. | 12 |  |  |
| 12. | Проверить подготовку рабочего места. | 5 |  |  |
| 13. | Произвести инструктаж бригаде по ТБ и технологии безопасного проведения работ. | 5 |  |  |
| 14. | Оформить допуск и инструктажи в наряде с росписью членов бригады. | 5 |  |  |
| 15. | Заменить дефектный изолятор ШФ-10 | 20 |  |  |
| 16. | Снять установленные ПЗ с проводов ВЛ-10 кВ и раскрепляющее устройство. | 8 |  |  |
| 17. | Убрать рабочее место, инструмент, приспособления. | 3 |  |  |
| 18. | Доложить диспетчеру об окончании работы и снятии ПЗ, установленные бригадой. Оформить в наряде окончание работы. | 5 |  |  |
| 19. | Сдать наряд. Оформить окончание работ в журнале учета. | 5 |  |  |
|  | Время начала работы |  |  |  |
|  | Время окончания работы |  |  |  |
|  | Контрольное время –60 минут |  |  |  |
|  | Затрачено фактически |  |  |  |
|  | Нормативное количество баллов | 126 |  |  |
|  | Снято за просроченное время |  |  |  |
|  | Добавлено за экономию времени |  |  |  |
|  | Штрафные баллы |  |  |  |
|  | Общее зачетное количество баллов |  |  |  |

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:   ______________               ____________________

(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:                  ______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Мастер            _____________            ___________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Оснащенность бригады на этапе № 5

1. Бланки нарядов                                                                                                  2 бланка

2. Указатель напряжения УВН-10                                                                             2 шт.

3. Прибор для определения исправности указателя

напряжения                                                                                                         1 шт.

4. Заземлитель инвентарный                                                                                 1 шт.

5. Индикатор напряжения                                                                                      3 шт.

6. Диэлектрические перчатки                                                                                2 пары

7. Заземление переносное со штангой                                                                2 компл.

8. Когти монтерские (лазы)                                                                                  3 пары.

9. Плакаты по ТБ                                                                                                   1 компл.

10. Наброс на провода                                                                                           1 компл.

11. Пояс предохранительный монтерский                                                           3 шт.

12. Защитная каска                                                                                                  4 шт.

13. Аптечка                                                                                                             1 компл.

14. Брезентовые рукавицы                                                                                    3 пары

15. Бесконечный канат (фал Ǿ 8-12 мм)                                                               1 шт.

16. Монтерская сумка с инструментом                                                               1 компл.

17. Изолятор  ШФ 10 Г                                                                                           1 шт.

18. Лопата штыковая                                                                                                2 шт.

19. Кувалда                                                                                                               1 шт.

20. Мегомметр                                                                                                          1 шт.

21. Блок ГП 0,5                                                                                                         1 шт.

22. Журнал заявок                                                                                                    1 шт.

23. Журнал учета работ по нарядам

и распоряжениям                                                                                              1 шт.

25. Технологическая карта                                                                                     1 шт.

27. Колпачок полиэтиленовый                                                                               1 шт.

28. Проволока алюминиевая для вязок                                                                  2 м

29. Провод для двойного крепления                                                                      1 м

30. Плашечные зажимы                                                                                           2 шт.