Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ (Ф.И.О.)

«_____» ___________2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  этапа № 6

«Осмотр и  замена дефектного проходного изолятора на КТП

с ремонтом одного полюса предохранителя 10 кВ»

г. Витебск

2007

Задание на этап № 6

Наименование работ: Осмотр и замена дефектного проходного изолятора на КТП с ремонтом одного полюса предохранителя 10 кВ.

Страна – участник соревнования ____________________________

Команда №    ____________________________________________

Предприятие    ____________________________________________

| Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  | Руководитель работ Выдающий наряд |
| Электромонтер |  |  | Производитель работ Допускающий |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |
| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| 140 | 60 мин. |

Старший судья этапа           _________            _____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                         __________           _____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

__________            ____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

С заданием ознакомлен:

Руководитель работ             _________            _____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Дата ______________    Время     _____________________

Сценарий проведения этапа № 6

Цель этапа:

– определение навыков ремонтной бригады производить осмотр и замену дефектного проходного изолятора на КТП с ремонтом одного полюса предохранителя 10 кВ

Задачи этапа:

- правильное оформление наряда – допуска;

- правильность допуска бригады на рабочее место;

- правильное применение и использование необходимых средств защиты;

- производство работ в соответствии с правилами по охране труда;

- осмотр и заполнение ведомости выполненных работ и обнаруженных дефектов;

- замена дефектного изолятора и ремонт полюса предохранителя.

Условия проведения работ:

1. На учебном полигоне имеется КТП – 1-40.

2.  КТП 1-40 и присоединения в РУ-0,4 ТП находятся в управлении мастера участка, в ведении диспетчера полигона.

3. У КТП разложены все необходимые инструменты, приборы, приспособления, материалы, запасные части, средства защиты и документация.

4. В соответствии с оперативной схемой полигона заполняется наряд, производится инструктаж и допуск бригады на рабочее место.

5. Перед началом выполнения работ на этапе бригада передает судьям копии используемых ею технологической карты

6. Отсчет зачетного времени начинается после того, как судьи проверят оформление наряда и дадут команду «Приступить к выполнению работ». Временем окончания работы является время доклада диспетчеру об окончании работ по наряду.

7. Временем полного окончания работы на этапе считается время включения электроустановки в работу, доклада диспетчеру, мастеру, сдачи ключей и оформления в соответствующей документации.

Примечание:

- Начисление баллов участникам на этапе  производится их суммированием за каждую правильно выполненную операцию. Нормативное количество баллов – 150.. За экономию времени за каждые 5 минут начисляется 1 поощрительный балл.  За просроченное время за каждые 5 минут  снимается 1 балл.

- Оформление наряда-допуска производится мастером за столом судейской комиссии.

- Перечень необходимого инвентаря:

- лестница приставная для работы с земли Н=5 м;

- предохранительные монтажные пояса;

- переносное заземление  на 10 кВ;

- переносное заземление  на 0,4 кВ;

- плакаты безопасности: «Работать здесь», «Не включать! Работают люди», «Не влезай убьет», «Заземлено»;

- указатель напряжения выше 1000 В;

- указатель напряжения до 1000 В;

- диэлектрические перчатки;

- мегомметр на 2500 В;

- устройства для проверки указателя напряжения 0,4 и 10 кВ;

- штанга оперативная (изолированная) на 10 кВ;

- штанги для наложения ПЗ 0,4 и 10 кВ;

- слесарный инструмент, щетки, наждачная бумага, технический вазелин и др. инструмент, приспособления, материалы, необходимые по технологии выполнения работ;

- канат грузоподъемный;

- лазы монтерские;

- мед. аптечка;

- изолятор проходной   ИПУ 10/630–7,5 I УХЛ1

- Тип предохранителя: ПКЭ 10

Оперативно-техническая документация

Журнал заявок на вывод в ремонт оборудования;

Журнал учета и выдачи ключей;

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

Бланки нарядов-допусков;

Протоколы испытаний проходного изолятора.

Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных электрических сетей государств Содружества

Утверждено

Решением Главной судейской

комиссии

Главный судья соревнований

Ермолов В.Н.

(Ф.И.О.)

«_____» _____________ 2007 г.

### ПРОТОКОЛ

### ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА № 6

«Замена дефектного проходного изолятора на КТП 1-40  и ремонт одного полюса предохранителя»

Дата_________________2007г.

Команда_____________ Предприятие______________________________________

Страна-участник соревнования     _________________________________________

Мастер                        _______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Производитель работ_______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Норма времени на выполнение работ на этапе 60 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование составляющих операций этапа | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка операций | Общая оценка судей |  |
| 1. | Оформление мастером заявки на вывод в ремонт оборудования | 3 |  |  |
| 2. | Оформление наряда-допуска на производство работ | 10 |  |  |
| 3 | Инструктаж руководителем работ, производителя работ и выдача наряда допуска, ключей от КТП | 2 |  |  |
| 4. | Прибытие бригады на рабочее место, уточнение места производства работ согласно наряду- допуску | 5 |  |  |
| 5. | Получение разрешения диспетчера на вывод в ремонт оборудования. Производство необходимых переключений | 10 |  |  |
| 6. | Получение разрешения диспетчера на подготовку рабочего места и допуск. | 5 |  |  |
| 7. | Проверка исправности указателя напряжения 0,4 кВ, диэлектрических перчаток, поясов, целостности и исправности других защитных средств | 10 |  |  |
| 8. | Осмотр КТП. Проверка исправности контура заземления КТП и разъединителя 10 кВ | 5 |  |  |
| 9. | Отключение присоединений 0,4 кВ. Отключение рубильника 0,4 кВ, проверка отключенного положения, принятие мер для предотвращения ошибочного включения. Вывешивание запрещающих плакатов. | 5 |  |  |
| 10. | Отключение разъединителя -10 кВ, проверка отключенного положения, отсутствие шунтов. Запирание привода на замок. Вывешивание запрещающего плаката | 5 |  |  |
| 11. | Проверка отсутствия напряжения на стороне 10 кВ, наложение заземления (включение ЗН) и вывешивание указательного плаката | 5 |  |  |
| 12. | Проверка отсутствия напряжения на стороне 0,4 кВ кВ, наложение заземления и вывешивание указательного плаката | 5 |  |  |
| 13 | Проверка правильности подготовки рабочего места, оформление в наряде-допуске | 5 |  |  |
| 14 | Проведение инструктажа бригаде. Допуск к работе и оформление в наряде-допуске, вывешивание предписывающего плаката | 5 |  |  |
| 15 | Осмотр в/в щита и определение неисправности. Демонтаж заменяемого проходного изолятора | 5 |  |  |
| 16 | Установка нового проходного изолятора, закрепление на корпус, зачистка наждачной бумагой и подсоединение | 5 |  |  |
| 17 | Ремонт полюса предохранителя, проверка предохранителя мегомметром, зачистка контактов и установки его на место. | 5 |  |  |
| 18 | Сбор инструмента, материалов, приведение в порядок рабочее место. | 5 |  |  |
| 19 | Удаление бригады с рабочего места. Оформление окончание работы в наряде-допуске. | 5 |  |  |
| 20 | Сообщение диспетчеру об окончании работы. Оформление в наряде-допуске. Получение разрешения на ввод КТП в работу | 5 |  |  |
| 21 | Отключение ЗН, снятие ПЗ. | 5 |  |  |
| 22 | Включение разъединителя 10 кВ главного рубильника 0,4 кВ, отходящих присоединений 0,4 кВ | 5 |  |  |
| 23 | Проверка наличия напряжения на отходящих ВЛ – 0,4 кВ, закрытие шкафа. | 5 |  |  |
| 24 | Сообщения диспетчеру о включении оборудования в работу | 5 |  |  |
| 25 | Доклад мастеру о выполнении работы. Сдача ключей | 5 |  |  |
| 26 | Правильность ведения оперативных переговоров | 5 |  |  |
|  | Итого: | 140 |  |  |

| Экономия времени | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

______________________________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:   ______________               ____________________

(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:                  ______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Руководитель команды            _____________            ___________________

(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________