Международные соревнования персонала,

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ Аксенов В.А.

18 июля 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 2-го этапа:

«Тепловизионный контроль коммутационного оборудования

КТПк-10/0,4 кВ 250 кВА»

Железноводск

___ сентября 2006 г.

###### Задание на этап №2

Наименование работ: Тепловизионный контроль оборудования подстанции Место проведения работ:                        ПС 110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   КТПк-10/0,4кВ 250 кВА

Страна – участник соревнований _______________________________

Команда №____________________________________________________

Предприятие___________________________________________________

| № | Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасному введению работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  | Отдающий распоряжение |
| 2 | Инженер |  | Не ниже 4-й группы | Производитель работ |
| 3 | Электромонтер |  |  | Член бригады |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 135 | 40 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                     ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель     _____________            ___________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О)

Дата ______________________                        Время________________

### Общие требования и условия проведения работ на этапе

- Работы по тепловизионному контролю выполняются в соответствии с заданием, выдаваемым каждой бригаде-участнице соревнований судьями этапа;

- Отсчет времени выполнения работ бригадой осуществляется судьями на этапе и начинается после получения командой задания от старшего судьи этапа;

- Нормированное время для выполнения работ бригадой на этапе составляет – 40 минут. Время начала и окончания работ фиксируется судьями, которые информируют об этом бригаду;

- За экономию нормативного времени выполнения работ на этапе бригаде начисляется по одному баллу за каждую минуту сэкономленного времени при условии отсутствия штрафных баллов на этапе, а за просроченное время выполнения работ снимается один балл за каждую просроченную минуту;

- Количество баллов, начисляемых судьями бригаде за нормативное время, на выполнение работ на этапе составляет– 135 баллов;

- По условиям выполнения работ на этапе принята тепловизионная камера ThermaCAM P65 (РМ-595, 695) компании FLIR Systems, программное обеспечение для каждого тепловизора с возможностью обработки инфракрасного и видимого изображения, принтер (по возможности цветной) для распечатки отчета проведения тепловизионного контроля. Принимающая сторона обеспечивает наличие приборов тепловизионного контроля. Допускается, что команда может работать на этапе своим прибором.

- Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований на выполнение каждого из этапов;

- Старший судья этапа выдает задание бригаде на выполнение работ;

- После получения задания мастер отдает распоряжение бригаде на выполнение работ и производит его оформление в журнале «Учета работ по нарядам и распоряжениям»;

- По окончании выполнения работ на этапе производитель работ производит оформление окончания работ в журнале «Учета работ по нарядам и распоряжениям» и докладывает мастеру об окончании работ;

- Мастер докладывает судьям этапа об окончании работ бригады и передает результаты тепловизионного контроля судьям;

- Оформленные результаты выполнения работ бригадой на этапе судьи передают через секретариат в Главную судейскую комиссию.

Утверждено

Решением Главной судейской комиссии

Главный судья соревнований

______________________________     ФИО

«_____»_____________2006 г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа №2

Наименование работ: Тепловизионный контроль коммутационного оборудования

КТПк-10/0,4 кВ 250 кВА

Дата ________________________

Страна-участник соревнования ______________________________________

## Команда № ________    Предприятие __________________

## Мастер ___________________________________

(Ф.И.О. группа по электробезопасности)

## Производитель работ__________________________________

(Ф.И.О. группа по электробезопасности)

## Член бригады__________________________________

(Ф.И.О. группа по электробезопасности)

Перечень операций, подлежащих оценке:

| № | Наименование составляющих операций этапа | Максималь-ная оценка за операции | Оценка судей | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оснащение работы приборами, инструментами, средствами защиты, НТД, требуемых по технологии производства работ на этапе | 12 |  |  |
| 1.1 | Проверка наличия защитных средств | 2 |  |  |
| 1.2 | Проверка наличия журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, удостоверений и правильность их ведения. | 2 |  |  |
| 1.3 | Проверка наличия приборов и приспособлений | 3 |  |  |
| 1.4 | Проверка наличия технологической карты и инструкций по приборам и приспособлениям | 5 |  |  |
| 2. | Подготовка выполнения работ на этапе | 29 |  |  |
| 2.1 | Выдача задания, оформление распоряжения в «Журнале учета нарядов и распоряжений» | 6 |  |  |
| 2.2 | Качество, полнота и четкость проводимого инструктажа мастером | 8 |  |  |
| 2.3 | Получение и оформление допуска бригады к выполнению работ с записью в журнале работ | 5 |  |  |
| 2.4 | Качество, полнота и четкость проводимого инструктажа члену бригады производителем работ | 8 |  |  |
| 2.5 | Проверка пригодности защитных средств | 2 |  |  |
| 3. | Выполнение работ | 84 |  |  |
| 3.1 | Соблюдение мер безопасности при выполнении работ | 5 |  |  |
| 3.2 | Вывешивание необходимых плакатов и ограждение рабочего места (при необходимости). | 2 |  |  |
| 3.3 | Внешний осмотр проверяемого оборудования, выявление дефектов, определение объема работ | 7 |  |  |
| 3.4 | Проверка работоспособности средств тепловизионного контроля (тепловизионной камеры, термометра, гигрометр, анемометр) | 5 |  |  |
| 3.5 | Установка необходимых, для проведения работ, настроек тепловизора и приспособлений | 20 |  |  |
| 3.6 | Замер тепловых полей элементов объекта, съемка в видимом диапазоне. | 15 |  |  |
| 3.7 | Составление отчета тепловизионного контроля в соответствии с требованиями руководящих документов Национальной компании | 30 |  |  |
| 4. | Закрытие распоряжения и оформление окончания работ | 10 |  |  |
| 4.1 | Полнота доклада мастера и производителя работ об окончании работ по распоряжению | 6 |  |  |
| 4.2 | Оформление окончания работ | 4 |  |  |
| 5. | Всего по операциям этапа | 135 |  |  |
| 6. | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
| 7. | Начислено баллов за экономию времени |  |  |  |
| 8. | Итого за выполнение этапа |  |  |  |

Норма времени за выполнение работ на этапе 40 мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затрачено времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

_______________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

Старший судья этапа ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

Судьи этапа 	      ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

С результатом ознакомлен

Руководитель_____________		_____________________

(подпись)			Ф.И.О

Дата__________________  Время _____ час _____ мин.

#### ПРОТОКОЛ №___

Тепловизионного контроля коммутационного оборудования

ПС_______________________________________________________

Наименование электрооборудования_________________________

Таблица №1

| № п/п | Коэф-т излучения | Скорость ветра, м/с | Температура окружающей среды, t0C | Относительная влажность воздуха | Расстояние до обследуемого объекта, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №2

| Наименование оборудования | По фазам |  |  | Ток электроустановки | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «А» | «В» | «С» |  |  | IНОМ | IНАГ |  |

Производитель_______________      ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Член бригады________________      ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Мастер______________________      ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Старший судья этапа ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

Судьи этапа 	      ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.