## Международные соревнования персонала,

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ Аксенов В.А.

18 июля 2006 г.

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# о проведении 6-го этапа

«Тушение пожара в ЗРУ 10 кВ»

Железноводск

_____ сентября 2006 г.

Задание на этап № 6

Наименование работ: Тушение пожара, возникшего в результате неосторожного обращения с огнем при проведении капитального ремонта масляного выключателя МВ-10 кВ ячейке № 4 ЗРУ-10 кВ.

# Страна-участник соревнования _______________________________

Команда № ______________

Предприятие____________________________________________________

| Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  | Руководитель (производитель) работ |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |

| Максимальное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 120 | 45 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                     ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель     _____________            ___________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Общие требования

1. Тушение пожара выполняется в соответствии с действующими в странах-участницах нормативными документами (Правила техники безопасности, пожарной безопасности, технической эксплуатации, устройства электроустановок и другие  нормативные документы).

2.  Перечень первичных средств пожаротушения, средств защиты и нормативно-технической документации (из расчета на одну команду):

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Огнетушитель порошковый | 2 |
| Огнетушитель углекислотный | 2 |
| Огнетушитель воздушно-пенный | 2 |
| Рукавицы брезентовые | Для каждого члена команды |
| Каски с лицевым щитком (забралом) | Для каждого члена команды |
| Действующие нормативные документы стран-участниц (Правила техники безопасности, пожарной безопасности, технической эксплуатации, устройства электроустановок, ГОСТы, другие нормативные документы) | По одному экземпляру |
| Красные флажки для обозначения очага пожара | 5 шт. |
| Синие флажки для обозначения зоны задымления | 10 шт. |

В случае если команда использует собственные средства защиты, инструменты, приспособления (п. 3.3. «Положения о проведении Международных соревнований персонала, обслуживающего оборудование подстанций 110 кВ и выше 2006 года»), они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания).

3. Нормативное время выполнения работы на этапе принимается 45 мин.

4. Хронометраж времени выполнения работ на этапе осуществляется секундомером. Отсчет времени прекращается в случае перерывов в работе, не зависящих от участников соревнований, в т. ч. и при переговорах.

5. Исходные данные:

На ПС 500 кВ имеется добровольное пожарное формирование (ДПФ) и нет пожарного автомобиля.

В здании с размещенным в нем ЗРУ-10 кВ отсутствует телефонная связь, само здание располагается на расстоянии ( 400 м от главного щита управления. В нарушение требований правил пожарной безопасности первичные средства пожаротушения и индивидуальные защитные средства находятся в соседнем помещении здания на расстоянии ( 30 м от входа в помещение КРУ. Использование местного пожарного водопровода не возможно.

6. Команда снимается с этапа соревнований в случае грубых нарушений правил безопасности, перечень которых приведен в Положении о проведении Международных соревнований персонала, обслуживающего оборудование подстанций 110 кВ и выше 2006 года (п. 6.6.5.).

Условия проведения работ на этапе

Исходная ситуация:

Бригада в составе производителя работ и 2-х членов допущена по наряду к выполнению работ на капитальный ремонт выкаченного масляного выключателя МВ-10 кВ № 4 в ЗРУ-10 кВ. В результате нарушения правил пожарной безопасности (из-за курения на рабочем месте в момент производства работ с горючими жидкостями (бензин Б-70 или растворитель)), произошло загорание обтирочной ветоши, пропитанной горючей жидкостью, которое привело к загоранию замасляной поверхности выключателя.

С этого момента начинается отсчет времени.

Для имитации пожара на этапе используется емкость размером 2,0 х 1,0 х 0,2 м., в которую заливается 0,5 л. бензина, 2,0 л. солярки, 30 л. воды.

Принимающая сторона обеспечивает бригадой подготовителей, состоящей из трех человек, в задачу которой входит подготовка горючей смеси и ее поджог. Поджог смеси должен осуществляться специальным факелом не менее чем за 0,5 мин. до начала  тушения.

Задача команды состоит в том, чтобы воспроизвести порядок своих действий в заданной ситуации до прибытия для тушения пожара членов ДПФ и начальника ПС. По ходу этапа команда получает от судейской бригады дополнительные вводные по оперативной обстановке в зоне возгорания.

Условное время происшествия – рабочий день. Начальник ПС и члены ДПФ прибывают на место происшествия в течение 10 мин. с момента их оповещения.

Зачетное время выполнения этапа – 15 мин.

Судьями оцениваются правильность и полнота действий команды. За превышение нормы зачетного времени снимается 1 балла за каждую полную минуту. За сокращение нормы зачетного времени (при отсутствии нулевых оценок по отдельным операциям) начисляется дополнительно 1 балла за каждую полную минуту.

После завершения этапа каждой команды бригада подготовителей сливает горючую смесь из емкости полностью и заполняет снова ее составом, указанным выше,  для очередной команды.

Последовательность организации  и производства работ

- Мастер направляет одного члена бригады на главный щит управления с докладом диспетчеру ПС о факте пожара в ЗРУ-10 кВ.

- Совместно с другим членом бригады мастер направляется за первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

- Мастер выбирает и проверяет на месте годность первичных средств пожаротушения (визуально на целостность, на наличие на огнетушителях бирок со сроком освидетельствования).

- По прибытии на место пожара мастер оценивает возможность входа в помещение с ЗРУ-10 кВ для тушения возгорания.

- Мастер инструктирует члена бригады, затем они приступают к тушению пожара ремонтируемого выключателя порошковыми огнетушителям. Последовательность их действий:

- мастер в соответствии с классом пожара (горящее масло) выбирает порошковые огнетушители и средства индивидуальной защиты, проводит инструктаж члену бригады по безопасному тушению пожара;

- мастер и член бригады надевают брезентовые рукавицы, каски с лицевым щитком (забралом);

- мастер и член бригады тушат модельные очаги пожара с соблюдением необходимых мер безопасности.

6.По прибытии начальника ПС и членов ДПФ бригада поступает в их распоряжение и выполняет поручения руководителя тушения пожара.

# Утверждено

Решением Главной судейской комиссии

Главный судья соревнований

______________________________     ФИО

«_____»_____________2006 г.

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА № 6

Наименование этапа «Тушение пожара в ячейке ЗРУ 10 кВ»

Страна-участница соревнований ___________________________________

Дата ________________________________

Команда № ______

Компания (предприятие) _________________________________________

Мастер __________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ _________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование составляющих операций этапа | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка операции | Общая оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мастер направляет одного члена бригады на главный щит управления доложить диспетчеру ПС о факте пожара в ЗРУ-10 кВ | 10 |  |  |
| 2. | Член бригады докладывает о происшедшем диспетчеру ПС (членам судейской бригады) | 10 |  |  |
| 3. | Совместно с другим членом бригады мастер направляется за первичными средствами пожа-ротушения | 10 |  | п. 2.8.2 ПОТ РМ-016-2001 |
| 4. | Мастер с членом бригады выбирают и проверяют на месте первичные средства пожаротушения | 10 |  |  |
| 5. | Мастер оценивает возможность входа в помещение ЗРУ для тушения пожара: |  |  |  |
|  | Вводная: при входе в помещение видимость менее 5 метров, Ваши действия* |  |  |  |
|  | - команда в помещение не входит, тушение не проводит, дожидается прибытия начальника ПС и членов ДПФ; | 10 |  | п. 27.5 ППБ. |
|  | Вводная: при входе в помещение видимость более 5 метров, очаг пожара только в рабочей зоне, куда была допущена бригада. Ваши действия* |  |  |  |
|  | - команда входит в помещение и тушит очаг пожара; | 10 |  | п. 1.9.; 28.1 ППБ. |
|  | Вводная: при входе в помещение видимость более 5 метров, очаг пожара распространился вне рабочую зону, куда была допущена бригада (кабельные лотки, ячейки находящиеся под напряжением. Ваши действия* |  |  |  |
|  | - команда может тушить пожар только в пределах рабочей зоны куда была допущена, тушение пожара за пределами рабочей зоны недопустимо; | 10 |  | п. 1.2.8.; 1.4.2.; 2.8.2 ПОТ РМ-016-2001 |
| 7. | Мастер проводит инструктаж члену бригады и они приступают к тушению пожара | 10 |  |  |
|  | Оценка практических действий по тушению ячейки ЗРУ |  |  |  |
| 1. | Мастер (член бригады) надевает каску с лицевым щитком (забралом) | 10 |  |  |
| 2. | Мастер (член бригады), используя наиболее эффективный огнетушитель для тушения пожара класса «В» (порошковый огнетушитель), тушит модельный очаг пожара с соблюдением необходимых мер безопасности | 30 |  |  |
|  | Всего баллов по операциям этапа | 120 |  |  |

*) Вводная членам команды дается следующим образом: с помощью флажков красного и синего цвета создаются макеты очага возгорания и зоны задымления. Далее команде предлагается сформулировать по макетам текущую обстановку в зоне возгорания, в помещении и последовательность своих действий в сложившейся ситуации.

Норма времени на выполнение работ на этапе:         15 мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затраты времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

Старший судья этапа ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

Судьи этапа 	             ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

##### С результатом ознакомлен

Руководитель_____________		_____________________

(подпись)			Ф.И.О.

Дата__________________  Время _____ час _____ мин.