Международные соревнования специалистов,

обслуживающих ВЛ 220 кВ и выше

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# О проведении 2-го этапа

«Измерение сопротивления контура заземления опоры

ВЛ-110 кВ типа ПБ-110-1 без отсоединения грозотроса»

БРЕСТ

19-23 сентября 2005 г.

Задание на этап №2

Наименование работ: Измерение сопротивления контура заземления опоры

ВЛ-110 кВ типа ПБ-110-1 без отсоединения грозотроса

# Страна-участник соревнования _______________________________

Команда № ______________         Предприятие__________________

| Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  | Руководитель работ |
| Электромонтер |  |  | Производитель (допускающий) работ |
| Электромонтер |  |  | Член команды |
| Электромонтер |  |  | Член команды |
| Электромонтер |  |  | Запасной |

Условия производства работ:

- Работа по измерению сопротивления контура заземления опоры ВЛ-110 кВ типа ПБ-110-1 без отсоединения грозотроса выполняется по наряду-допуску.

- К выполнению задания приступает бригада во главе с руководителем работ.

- ВЛ-110 кВ Полигон находится в управлении и введении диспетчера полигона. Связь осуществляется посредством мобильной радиостанции.

- Подготовка рабочего места производится бригадой.

- Время оформления наряда-допуска 20 минут.

- Максимальное количество баллов на этапе 125.

- Контрольное время на этапе 45 минут. Общее время на проведение этапа 65 минут.

- За экономию (превышение) контрольного времени начисляется (снимается) по 1 баллу за каждую 1 минуту.

- Отсчет времени начинается с момента оформления наряда-допуска мастером в журнале учета нарядов и распоряжений, после его проверки судьями.

- Отсчет времени заканчивается после оформления в журнале учета нарядов и распоряжений.

- Заявка на производство работ оформлена и разрешена.

Старший судья этапа   _______________          __________________________

подпись			                  	ФИО

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА №2

«Измерение сопротивления контура заземления опоры

ВЛ-110 кВ типа ПБ-110-1 без отсоединения грозотроса»

Дата ____________________2005 г.

Команда № ________ Предприятие _________________________________

Страна-участник соревнования ____________________________________

Выдающий наряд (мастер)

_____________		_________________________

подпись					ФИО

Производитель работ	_____________		_________________________

подпись					ФИО

Член бригады		_____________		_________________________

подпись					ФИО

Норма времени на выполнение этапа	45 мин

Время начала работ:		_________ час __________ мин

Время окончания работ:         _________ час __________ мин

Затраченное время:		_________ час __________ мин

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование составляющих операций этапа | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная оценка операций | Оценка судей |  |
| 1. | Выдача задания и исполнительной схемы заземления опоры бригаде. Оформление мастером наряда-допуска на производство работ в журнале выдачи нарядов и распоряжений. | 5 |  |  |
| 2. | Инструктаж мастера производителю работ и выдача наряда-допуска. | 5 |  |  |
| 3. | Проверка укомплектованности бригады средствами защиты, инструментом и приспособлениями, наличия и исправности приборов. |  |  |  |
| 4. | Прибытие команды на рабочее место, уточнение места производства работ согласно наряда-допуска. | 3 |  |  |
| 5. | Получение производителем работ разрешения диспетчера на подготовку рабочего места и допуск бригады. Оформление разрешения в наряде-допуске. | 3 |  |  |
| 6. | Проведение целевого инструктажа производителем работ члену бригады, допуск к работе. Оформление инструктажа в наряде-допуске. | 5 |  |  |
| 7. | Осмотр состояния опоры и визуальная проверка контура заземления опоры. | 3 |  |  |
| 8. | Подготовка рабочего места. Установка приборов и электродов измерения, правильность сборки схемы и подсоединения соединительных проводников. | 10 |  |  |
| 9. | Проверка готовности прибора к работе. | 5 |  |  |
| 10. | Производство работ. Проверка уровня помех, калибровка. | 5 |  |  |
| 11. | Измерение сопротивления заземления потенциальных электродов П1 и П2 и сравнение измеренных значений с допустимыми значениями для выбранного диапазона измерений необходимых измерений. | 15 |  |  |
| 12 | Измерение сопротивления R1 Измерение сопротивления R2 Измерение сопротивления R3 | 15 |  |  |
| 13. | Определение измеренного сопротивления заземления опоры ВЛ и соответствие его норме, с учетом ρэ в месте измерения. | 10 |  |  |
| 14. | Оформление результатов измерения, правильность заполнения протокола измерения. | 10 |  |  |
| 15. | Сбор приборов и электродов измерения, правильность отсоединения соединительных проводников, инструментов и приспособлений. Приведение в порядок рабочего места. | 10 |  |  |
| 16. | Удаление бригады с рабочего места, оформление окончания работы в наряде-допуске. | 5 |  |  |
| 17. | Сообщение диспетчеру об окончании работы, закрытие наряда-допуска. | 3 |  |  |
| 18. | Доклад мастеру о выполнении работы. | 3 |  |  |
| 19. | Оценка правильности ведения оперативных переговоров. | 5 |  |  |
| 20. | Оценка правильности ведения оперативной документации. | 5 |  |  |
|  | ИТОГО | 125 |  |  |

## Всего набрано баллов: 	_____________

Количество штрафных баллов:	_____________

Количество поощрительных баллов:	_____________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа  	___________        ___________________________

подпись 				ФИО

Судьи этапа	___________	___________________________

подпись 				ФИО

___________	___________________________

подпись 				ФИО

С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЗНАКОМЛЕН

## МАСТЕР	___________	___________________________

подпись				ФИО

УТВЕРЖДАЮ:	____________________ Главный судья соревнований

"________" сентября 2005 года