Международные соревнования специалистов,

обслуживающих ВЛ 220 кВ и выше

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# О проведении 4-го этапа

«Замена изоляторов марки ПС - 70 Д, № 16 и № 17 на

промежуточной опоре ВЛ 330 кВ типа ПБ 330 - 7н в поддерживающей гирлянде без применения автовышки»

БРЕСТ

19-23 сентября 2005 г.

задание на этап №4

Наименование работ: Замена изоляторов марки ПС-70 Д, № 16 и № 17 на  промежуточной опоре ВЛ 330 кВ типа ПБ 330-7н в поддерживающей гирлянде без применения автовышки.

# Страна-участник соревнования _______________________________

Команда № ______________         Предприятие__________________

| Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  | Руководитель работ |
| Электромонтер |  |  | Производитель (допускающий) работ |
| Электромонтер |  |  | Член команды |
| Электромонтер |  |  | Член команды |
| Электромонтер |  |  | Запасной |

- Условия выполнения работ на этапе.

  - Работы по замене дефектных изоляторов выполняются на ВЛ 330 кВ в соответствии с заданием, выдаваемым каждой бригаде-участнице соревнований (далее - бригада) судьями этапа. ВЛ 330 кВ условно является действующей электроустановкой и при выводе в ремонт ВЛ не находится под наведенным напряжением.

  - Располагается ВЛ 330 кВ на учебном полигоне РУП "Брестэнерго" и находится в ведении и управлении диспетчера оперативно-диспетчерской службы (ОДС) Полигона.

  - Для ведения переговоров с диспетчером ОДС Полигона бригады получают в секретариате переносные радиостанции. С применением позывного, определенного в начале соревнований по жребию, бригада осуществляет связь с диспетчером ОДС Полигона.

  - Отсчет времени выполнения работ бригадой на этапе осуществляется судьями на этапе и начинается с момента выдачи бригаде наряда-допуска, выписанного мастером и  проверенного судьями, и прекращается после закрытия наряда-допуска и передачи его судьям этапа.

  - Нормативное время для выполнения работ бригадой на этапе составляет  - 80 (восемьдесят) минут.

  - За экономию нормативного времени выполнения работ на этапе бригаде начисляется по одному баллу за каждую  минуту, а за просрочку времени снимается один балл за просроченную минуту.

  - Количество баллов, начисляемых судьями бригаде в нормативное время, на выполнение работ на этапе составляет - 150 (сто пятьдесят) баллов.

2. Последовательность организации и выполнения работ на этапе.

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований на выполнение каждого из этапов.

  - Старший судья этапа выдает задание бригаде на выполнение работ.

  - Перед началом выполнения работ на этапе  бригада передает судьям копии используемых ею технологической карты и инструкций по безопасному применению приспособлений.

  - После получения задания мастер оформляет наряд-допуск и выдает задание бригаде.

  - Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности при применении средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

  - По окончании выполнения работ на этапе мастер передает оформленный наряд-допуск судьям.

  - Оформленные результаты выполнения работ бригадой на этапе судьи передают через секретариат соревнований в Главную судейскую комиссию.

Старший судья этапа     ________________        ________________________

подпись    	             Ф. И. О.

### Протокол

выполнения работ на этапе № 4

Замена изоляторов марки ПС - 70 Д, № 16 и № 17 на

промежуточной опоре ВЛ 330 кВ типа ПБ 330 - 7н в поддерживающей гирлянде без применения автовышки

Дата  _____________ 2005 г.

Команда № ________     Предприятие ___________________________________

______________________________________________________________________

## Страна-участник соревнования _________________________________________

## Мастер		_____________  _________________________________

подпись				 Ф. И. О.

## Производитель работ  	_____________   _________________________________

подпись				Ф. И. О.

## Член бригады               	_____________   _________________________________

подпись				Ф. И. О.

## Член бригады              	_____________   _________________________________

подпись				Ф. И. О.

Перечень операций,

выполняемых бригадой на этапе и подлежащих оценке судьями

| № п/п | Наименование выполняемых операций | Макс. кол-во баллов | Начислено баллов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выдача задания, инструктаж и оформление наряда-допуска мастером | 16 |  |  |
| 1.1 | Наличие технологической карты и инструкций по приспособлениям | 4 |  |  |
| 1.2 | Достаточность, полнота и качество проведения инструктажа бригаде | 8 |  |  |
| 1.3 | Оформление выдачи задания, наряда-допуска, наличие необходимых записей | 4 |  |  |
| 2 | Проверка укомплектованности бригады средствами защиты, материалами, инструментом и приспособлениями | 8 |  |  |
| 2.1 | Укомплектованность бригады средствами защиты, инструментом и приспособлениями в соответствии с применяемой технологией работ | 4 |  |  |
| 2.2 | Проведение проверки соответствия требованиям безопасности применяемых средств защиты, инструмента и приспособлений | 4 |  |  |
| 3 | Получение разрешения на подготовку рабочих мест. Подготовка рабочего места | 32 |  |  |
| 3.1 | Организация подготовки рабочего места | 2 |  |  |
| 3.2 | Выполнение проверки пригодности защитных средств, инструмента, приспособлений перед применением | 4 |  |  |
| 3.3 | Соблюдение мер безопасности при установке монтажной лестницы | 13 |  |  |
| 3.4 | Проверка состояния опоры перед подъемом на опору и состояние траверс опоры при выходе электромонтера на траверсу | 8 |  |  |
| 3.5 | Проверка отсутствия напряжения, установка переносного заземления, соблюдением безопасных расстояний | 5 |  |  |
| 4 | Допуск бригады к работе | 15 |  |  |
| 4.1 | Получение разрешения и проверка соответствия подготовленного рабочего места, указаниям в наряде-допуске | 4 |  |  |
| 4.2 | Качество, полнота и четкость проводимого инструктажа при допуске | 10 |  |  |
| 4.3 | Оформление допуска | 1 |  |  |
| 5 | Выполнение работ по наряду-допуску | 69 |  |  |
| 5.1 | Соблюдение мер безопасности при подъеме электромонтеров на опору | 6 |  |  |
| 5.2 | Соответствие действий членов бригады применяемой технологии работ при выходе электромонтера к гирлянде и подготовке замены изоляторов в гирлянде; соблюдение указаний (инструкций) по применению приспособлений и соблюдение мер безопасности всеми членами бригады | 20 |  |  |
| 5.3 | Проведение проверки состояния изоляторов и замков в гирлянде перед установкой стяжного устройства | 3 |  |  |
| 5.4 | Правильность выбора вкладышей в стяжном устройстве; применение соответствующего инструмента для снятия и установки замков в изоляторах; осмотр гирлянды изоляторов перед снятием стяжного устройства; соблюдение технологии работ | 21 |  |  |
| 5.5 | Соблюдение мер безопасности и последовательность в действиях бригады при снятии страховок и приспособлений | 10 |  |  |
| 5.6 | Правильность действий бригады при снятии переносного заземления с проводов и опускания с опоры | 5 |  |  |
| 5.7 | Соблюдение мер безопасности при спуске электромонтеров с опоры и снятии монтажной лестницы | 4 |  |  |
| 6 | Уборка рабочего места | 4 |  |  |
| 6.1 | Полнота действий бригады по уборке рабочего места и удаление людей на безопасное расстояние от ВЛ | 4 |  |  |
| 7 | Закрытие наряда-допуска и оформление окончания работ | 6 |  |  |
| 7.1 | Полнота доклада допускающего об окончании работ по наряду-допуску | 3 |  |  |
| 7.2 | Оформление окончания работ в наряде-допуске и в журнале выдачи заданий | 3 |  |  |
| 8 | Всего по операциям этапа | 150 |  |  |
| 9 | Снято баллов за просроченное время | --- |  |  |
| 10 | Начислено баллов за экономию времени | --- |  |  |
| 11 | Итого за выполнение этапа | --- |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе  - 80 минут

## Время начала выполнения работ на этапе             ________	час   ________ мин

## Время окончания выполнения работ на этапе	________	час   ________ мин

Фактическое  время, затраченное бригадой

на выполнение работ на этапе                           	 _______	час   ________ мин

Количество поощрительных баллов  _______________________

Количество штрафных баллов ____________________________

Общее количество баллов ________________________________

Предложение в главную судейскую комиссию от судей на этапе: __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа  	___________        ___________________________

подпись 				ФИО

Судьи этапа	___________	___________________________

подпись 				ФИО

___________	___________________________

подпись 				ФИО

С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЗНАКОМЛЕН

## МАСТЕР	___________	___________________________

подпись				ФИО

УТВЕРЖДАЮ:	____________________ Главный судья соревнований

"________" сентября 2005 года