Международные соревнования специалистов,

обслуживающих ВЛ 220 кВ и выше

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# О проведении 5-го этапа

«Измерение габарита между проводами ВЛ-110 кВ

и железной дорогой с проверкой стрел провеса провода»

БРЕСТ

19-23 сентября 2005 г.

задание на этап №5

Наименование работ: Измерение габарита между проводами ВЛ-110 кВ и железной дорогой с проверкой стрел провеса провода.

# Страна-участник соревнования _______________________________

Команда № ______________         Предприятие__________________

| Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  | Руководитель работ |
| Электромонтер |  |  | Производитель (допускающий) работ |
| Электромонтер |  |  | Член команды |
| Электромонтер |  |  | Член команды |
| Электромонтер |  |  | Запасной |

1. Условия проведения работ на этапе №5

1.1. Работы выполняются в светлую пору суток при отсутствии порывов ветра более 10 м\с, тумана и дождя.

1.2. Оборудование полигона условно является действующей электроустановкой.

1.3. Работа по измерению габарита и стрел провеса проводов выполняется по        распоряжению или наряду -  допуску  с назначением  ответственного руководителя        работ. Работа выполняется по технологической карте или ППР.

1.4. ВЛ - 110 кВ находятся в управлении и ведении диспетчера Полигона.

1.5. Работа выполняется без снятия напряжения на ВЛ.

1.6. Связь бригады с оперативно- диспетчерской службой (ОДС) полигона осуществляется с применением радиостанций, получаемой бригадой в секретариате соревнований предварительно до начала этапа.

1.7. Измеряется габарит между нижними  проводами ВЛ-110 кВ и  железной    дорогой с проверкой стрелы  провеса "габаритного" провода.

1.8. За погрешность в расчетах габарита и стрелы провеса более 1 % (от эталонного значения) за каждые 2см  снимается 1 балл.

1.9. Количество баллов на этапе – 125.

1.10. Общее время на проведение этапа – 60 минут.

1.11 Отсчет времени выполнения работ на этапе начинается после проверки судьями этапа наряда-допуска и «Журнала учета выдаваемых заданий» и заканчивается после полного окончания работ на этапе – доклада и оформления.

1.12. За экономию (превышение времени) начисляется (снимается) по 1 баллу за каждую минуту.

2. Последовательность организации и проведения работ.

2.1. Судья выдает задание мастеру на выполнение работ.

2.2. Мастер (выдающий наряд-допуск или распоряжение, руководитель работ) подает заявку диспетчеру ОДС Полигона на производство работ.

2.3. После получения разрешения по заявке, мастер выдает задание бригаде, оформляет наряд-допуск (распоряжение) и проводит целевой инструктаж членов бригады с записью в «Журнал учета выдаваемых заданий».

2.4. Наряд-допуск, «Журнал учета выдаваемых заданий» передается для проверки судьям на этапе.

2.5. После проверки и возврата мастеру наряда-допуска и «Журнала учета выдаваемых заданий» судьями фиксируется время начала работы. Бригада получает разрешение от диспетчера ОДС Полигона на подготовку рабочего места (при необходимости по условиям организации работ) или на проведение работ по распоряжению.

2.6. Выполняется подготовка рабочего места  и допуск (при необходимости), бригада выполняет работу согласно полученному заданию.

2.7. После окончания работ бригада собирает инструмент и приспособления, удаляется с места работ, мастер закрывает наряд-допуск (докладывает диспетчеру о завершении работ по распоряжению).

2.8. Мастер выполняет необходимые расчеты, заполняет ведомости, производит анализ результатов.

2.9. После оформления полного окончания работ в «Журнале учета выдаваемых заданий» судьями фиксируется время окончания работ на этапе.

Протокол

проведения этапа №5

Команда № ________     Предприятие _________________________________

_________________________________

Страна-участник соревнования _______________________________________

Мастер		        _____________  _________________________________

подпись			       Ф. И. О.

Производитель работ _____________   ________________________________

подпись			       Ф. И. О.

Член бригады              _____________   ________________________________

подпись			       Ф. И. О.

Член бригады              _____________   ________________________________

подпись			       Ф. И. О.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке

| № п\п | Наименование составляющих операций этапа | Макс. оценка операции | Оценка судей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оснащение работы приборами, инструментами, средствами защиты, НТД, техническими средствами для выполнения расчетов, требуемых по технологии производства работ на этапе | 10 |  |  |
| 1.1. | Проверка наличия инструмента и защитных средств | 4 |  |  |
| 1.2. | Проверка наличия нормативно-технической документации | 3 |  |  |
| 1.3. | Проверка наличия письменных принадлежностей и технических средств для расчетов | 3 |  |  |
| 2. | Подготовка к выполнению работ на этапе | 25 |  |  |
| 2.1. | Подача заявки в ОДС Полигона на производство работ и получение разрешения по заявке | 5 |  |  |
| 2.2. | Выдача задания бригаде, наряда-допуска (распоряжения) и проведение инструктажа членов бригады с записью в «Журнал учета выдаваемых заданий» | 10 |  |  |
| 2.3. | Получение разрешения на подготовку рабочего места. Подготовка рабочего места | 10 |  |  |
| 3. | Производство работы | 53 |  |  |
| 3.1. | Осмотр и проверка готовности измерительных приборов и приспособлений к работе | 3 |  |  |
| 3.2. | Измерение скорости ветра | 2 |  |  |
| 3.3. | Измерение температуры | 2 |  |  |
| 3.4. | Выполнение операций и измерений, необходимых для расчета приведенного для температурных условий в районе расположения полигона габарита между проводами ВЛ 110 кВ и железной дорогой | 26 |  |  |
| 3.4.1. | Определение «габаритного» провода ВЛ (имеющего наименьший габарит до головки рельса полотна железной дороги) с соответствующим значением габарита | 5 |  |  |
| 3.4.2. | Измерение длины пролета опор ВЛ в месте пересечения | 5 |  |  |
| 3.4.3. | Определение высот подвески «габаритного» провода на опорах (при условии применения расчетного метода «Три точки») | 6 |  |  |
| 3.4.4 | Измерение расстояния от места пересечения ВЛ с железной дорогой до опоры с меньшим номером | 5 |  |  |
| 3.4.5. | Установка базовых отметок на опорах при пересеченной местности и корректировка измерений с учетом этих отметок | 5 |  |  |
| 3.5. | Выполнение необходимых (дополнительных) измерений для проверки стрелы провеса «габаритного» провода на соответствие требуемому значению по монтажным таблицам согласно применяемой технологии производства данного вида работ (определение середины пролета опор ВЛ в месте пересечения, определение расстояния от земли до «габаритного» провода в середине пролета, корректировка измерений с учетом отметок при пересеченной местности и др.) | 10 |  |  |
| 3.6. | Уборка рабочего места, удаление бригады с места работ | 6 |  |  |
| 3.7. | Закрытие наряда-допуска (доклад диспетчеру о завершении работ по распоряжению) | 4 |  |  |
| 4. | Завершение работы | 37 |  |  |
| 4.1. | Расчет приведенного габарита, заполнение «Ведомости измерения габаритов», анализ результата | 18 |  |  |
| 4.2. | Выполнение необходимых расчетов для проверки соответствия стрелы провеса «габаритного» провода требуемому значению по монтажным таблицам с заполнением «Ведомости проверки стрел провеса проводов» и анализом результата | 15 |  |  |
| 4.3. | Оформление полного окончания работ с записью в «Журнале выдаваемых заданий» | 4 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 125 |  |  |
|  | Снято (начислено) баллов за превышение (экономию) времени | - | - |  |
|  | ИТОГО за выполнение этапа | - | - |  |

Время начала выполнения работ на этапе        ________  час   ________ мин

Время окончания выполнения работ на этапе  ________ час   ________ мин

Фактическое  время, затраченное бригадой на выполнение работ на этапе

________ час   ________ мин.

Предложения в главную судейскую комиссию от судей на этапе

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа  	___________        ___________________________

подпись 				ФИО

Судьи этапа	___________	___________________________

подпись 				ФИО

___________	___________________________

подпись 				ФИО

С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЗНАКОМЛЕН

## МАСТЕР	___________	___________________________

подпись				ФИО

УТВЕРЖДАЮ:	____________________ Главный судья соревнований

"________" сентября 2005 года